Wymagane parametry podstawowych urządzeń :

Kamera :

-min. 4 MPX, CMOS 1/3’’(w monitoringu parku rekomendowana kamera min.2 MPX Starlight)

-praca w trybie dualnym dzień /noc, mechaniczny filtr podczerwieni

-szeroki zakres dynamiki, DSS, DNR, 3D

-obiektyw   2,8-12mm

- IR min. 30m

-obudowa IP 66, tubowa

-zakres temperatury pracy :-30 do +50 st.C

-kompatybilna z systemem NMS

Switch montowany w zbiorczej skrzynce kamerowej  na terenie Parku Miejskiego   :

-min.8 portowy, PoE, RJ 45, 10/100/1000 Mb/s

-port SFP z modułem SFP, światłowód jednodomowy

-w komplecie odbiornik do montażu w szafie  RACK w MDK

-wykonanie przemysłowe, mocowanie szyna DIN,

- zakres temperatury pracy : -30 do 60st.C

Switch montowany w  skrzynce kamerowej  słupowej   :

-min.5 portowy, RJ 45, 10/100/1000 Mb/s

-wykonanie przemysłowe, mocowanie szyna DIN,

- zakres temperatury pracy : -30 do 60st.C

Media konwerter:

-port SFP z modułem SFP, RJ 45, 10/100Mb/s, RJ 45,

- światłowód jednodomowy praca po jednym włóknie,

-możliwość montażu odbiornika w szafie RACK

Zbiorcza skrzynka kamerowa zewnętrzna do montażu w Parku Miejskim :

-przystosowana do pracy na zewnątrz i zapewniająca poprawne działanie urządzeń elektronicznych w zmiennych warunkach atmosferycznych

-wymiary szerokość 400mm, wysokość 400mm, głębokość 320mm, (zalecane IP54 lub IP66)

- wyposażona w fundament (miejsce na zapasy techniczne kabli sygnałowych)

Skrzynka kamerowa słupowa :

-przeznaczona do pracy na zewnątrz, IP66

-mocowanie słupowe

-wyposażona w gniazda zasilania min.3, bezpiecznik nadmiarowy montowany na szynę DIN, przepusty kablowe

- przystosowana do montażu  swicha, mediakonwertera, zasilacza radiolinii, mini przełącznicy światłowodowej i innych

-zalecane wymiaru 380x380x210

-montaż na taśmy metalowe zaciskowe

Radiolinia :

-praca w paśmie 5 Ghz

-praca w trybie Router lub Bridge

-interfejs WiFi obsługuje trybyAcces Point, Acces Point WDS, CLIENT,

-urządzenie zgodne z protokołem AirMax

-ma zapewnić przepustowość umożliwiającą przesył sygnału z  min. 4 kamer IP o

rozdzielczości  min.4  Mpx

-ma zapewnić poprawną pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych(- 30 do 70 st.C)

-wbudowana ochrona antyprzepięciowa

Zabezpieczenie toru transmisyjnego:

-ogranicznik przepięć w sieci Ethernet 10/100/1000/Mb/s, PoE, zalecany do urządzeń narażonych na udary na zewnątrz i wewnątrz budynków

Kabel do przesyłu sygnał z kamer :

- 4x2x0,5mm ,drut  miedziany, UTPw żel , kat.5 lub kat.6