Zapytanie ofertowe

z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30.01.2017r.

Zamawiający: Miasto Przasnysz

Adres siedziby: ul. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-25-385, REGON 55067876

1.Przedmiot zamówienia

1.1 Rodzaj zamówienia – roboty projektowe

1.2Nazwa zamówienia: wykonanie projektów technicznych dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Przasnyszu

1.3Tryb udzielenia zamówienia: z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30.01.2017r.

1.4 CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry 30,00x50,00m ograniczonych krawężnikami, ogrodzone,         z drenażem wgłębnym włączonym do istniejących przy budynkach sal sportowych studni kanalizacji deszczowej.

Zamówienie składa się z dwóch zadań:

Zadanie I. projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1  przy     ul. Żwirki i Wigury w Przasnyszu usytuowane  w obszarze zaznaczonym na mapce stanowiącej załącznik nr 1

Zadanie II. projekt techniczny  boiska wielofunkcyjnego terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Orlika w Przasnyszu usytuowane  w obszarze zaznaczonym na mapce stanowiącej załącznik nr 2

W przypadku gdy narzucone wymiary boiska nie mieszczą się na działce z uwagi na przepisy dotyczące odległości projekt obejmie boisko o możliwie największych wymiarach.

Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdego boiska oddzielnie:

-aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych podającą istniejące rzędne terenu w miejscu projektowanego boiska,

-projekt architektoniczny w 4 egz.,

-projekt wykonawczy w 4 egz.,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,

-kosztorys inwestorski w 2 egz.

Koncepcję projektowa boisk przed ostatecznym projektem należy uzgodnić                           z Zamawiającym.

Na sporządzone projekty Zamawiający dokona, w ciągu 7 dni od dnia odbioru dokumentacji, zgłoszenia ich realizacji w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od daty podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia oznacza dzień protokólarnego odbioru kompletnej dokumentacji od Wykonawcy.

Forma wynagrodzenia

Płatność jednorazowa fakturą końcową w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego do realizacji inwestycji.

Ofertę cenową na załączonym formularzu  należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Przasnysz, przy ul. J. Kilińskiego 2, lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: im@przasnysz.um.gov.pl do dnia 07.11.2017r. do godz. 1500.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod adres mailowy im@przasnysz.um.gov.pl do dnia 03.11.2017r. do godz. 1200

Osoba do kontaktu: Mariusz Brodziński, tel. 29 756 49 19, 29 756 49 30.

Załączniki:

- mapy: załącznik nr 1 i nr 2,

- formularz oferty cenowej.