Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewid. Nr 1348/33; 1348/50; 1348/63 – etap I

Zamawiający – Inwestor:

GMINA RADOMYŚL NAD SANEM ul. Rynek Duży 7 37-455 Radomyśl nad Sanem

Opracował:

mgr inż. Adam Sikora

Luty 2020

Tabela przedmiaru robót

Kalkulacja uproszczona

Nazwa zadania:  Odcinek D-7

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) D-7 km 0+096-0+464,1 – 368,1m D-7 km 0+096 - km 0+300 – 204,0m 0,204km | km | 0,204 |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy średnio 15cm do późniejszego wykorzystania Korona drogi D-7: 204,0*6,5 = 1326,0m2 Razem=1326,0m2 | m2 | 1326,0 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą – wykonanie rowów trapezowych o średniej głębokości 0,8m wraz z plantowaniem i obrobieniem na czysto dna i skarp km 0+134,7 – km 0+300 – 165,3mb 165,3mb*0,5*(0,4+1,6)*0,8m =132,24m3 | m3 | 263,52 |
| 4 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp (grunt z dowozu – piasek) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - gr. 50cm D-7: 204,0*6,5 = 1326,0m2 Rozjazd D-5 10m*(6m+21m)*0,5=135m2 Razem=1461,0m2*0,50m=730,5m3 | m3 | 730,5 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie |  |  |
| 5 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych na ławie z kruszywa łamanego grubości 30cm z rur żelbetowych Ø60cm – rury z tworzywa SN10 P-2: L=9,0m | m | 9,0 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie ścinek czołowych dla przepustów o średnicy Ø60cm 2szt | szt. | 2,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz z pielęgnacją poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu Korona drogi D-7: 204,0*6,5 = 1326,0m2 Rozjazd D-5 10m*(6m+21m)*0,5=135m2 Razem=1461,0m2 | m2 | 1461,0 |
| 8 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Korona drogi D-7: 204,0*6,5 = 1326,0m2 Rozjazd D-5 10m*(6m+21m)*0,5=135m2 Razem=1461,0m2 | m2 | 1461,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | Kalkulacja indyw. | Plantowanie poboczy i skarp D-7 km 0+096-0+300,0 – 204,0m 2*1,0*204,0=408,0m2 | m | 408,0 |
| 8 | Kalkulacja indyw. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |

Nazwa zadania:  Odcinek D-6

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) D-6 km 0+007,3-0+162,4 – 155,1m 0,1551km | km | 0,1551 |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy średnio 15cm do późniejszego wykorzystania Korona drogi D-6: 155,1*6,0+2*5,4 R5 = 941,4m2 Razem=941,4m2 | m2 | 941,4 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą – wykonanie rowów trapezowych o średniej głębokości 0,8m wraz z plantowaniem i obrobieniem na czysto dna i skarp 149,6mb*0,5*(0,4+1,6)*0,8m =119,68m3 | m3 | 119,68 |
| 4 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp (grunt z dowozu – piasek) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - gr. 50cm D-6: 155,1*6,0+2*5,4 R5 = 941,4m2 Razem=941,4m2*0,50m=470,7m3 | m3 | 470,7 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 5 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz z pielęgnacją poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu Korona drogi D-6: 155,1*6,0+2*5,4 R5 = 941,4m2 Razem=941,4m2 | m2 | 941,4 |
| 6 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Korona drogi D-6: 155,1*6,0+2*5,4 R5 = 941,4m2 Razem=941,4m2 | m2 | 941,4 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Plantowanie poboczy i skarp D-6 km 0+007,3-0+162,4 – 155,1m 2*1,0*155,1=310,2m2 | m | 310,2 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

Opracował: