Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

I. „Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łążek Chwałowski na odcinku od km 0+000 do km 0+240”

oraz

II. „Przebudowa drogi gminnej nr 101333R Rzeczyca Okrągła na odcinku od km 0+000 do km 0+615.”

I. Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łążek Chwałowski na odcinku od km 0+000 do km 0+240 (km roboczy)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

###### D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 8 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+240 = 0,240 km | km | 0,240 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (profilowanie równiarką i zagęszczenie walcem stalowym istn. nawierzchni): 0+000 – 0+165; 165m x 4,5m = 742,5 m2 0+165 - 0+240; 75m x 4,0m = 300,0 m2 zjazd 0+165; 3,5m x 10m + rozjazd = 55,0 m2 zjazd 0+225; 3,0m x 5,0m + rozjazd = 20,0 m2 Razem 1.117,50 m2 | m 2 | 1.117,50 |
| 3 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu : 0+000 – 0+165; 165m x 4,5m = 742,50 m2 | m 2 | 742,50 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu: 0+165 – 0+240; 75m x 4,0m = 300,0 m2 | m 2 | 300,00 |
| 5 | D-04.04.02 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu: 55m2 + 20m2 = 75,0 m2 | m 2 | 75,00 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): 1.117,5m2 x 50kg/m2 // 1000 = 56,0 t | t | 56,00 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Analog. Poz. 2 – 1.117,50 m2 | m 2 | 1.117,50 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 240m x 0,75m x 2 str = 360m2 x 0,15m = 54,0 m3 | m 3 | 54,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

- Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

II. Przebudowa drogi gminnej nr 101333R Rzeczyca Okrągła na odcinku od km 0+000 do km 0+615

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 7 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+615 = 0,615 km | km | 0,615 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: 0+000-0+330; 330mx4,5m=1485 m 2 skrzyż. z dr. woj. R6, R8 = 40,5 m 2 0+350-0+530; 180mx4,5m=810 m 2 0+530-0+560; (4,5m+3,0m)//2 x 30m = 112,5 m 2 0+560-0+615; 55mx3,0m = 165 m 2 0+598 dr. gmin. 3,0mx(12m+18m) = 90 m 2 Razem 2.703,00 m 2 | m 2 | 2.703,00 |
| 3 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu: 0+350-0+530; 180mx4,5m = 810 m 2 0+530-0+560; (4,5m+3,0m)//2 x 30m = 112,5 m 2 0+560-0+615; 55mx3,0m = 165 m 2 0+598 dr. gmin. 3,0mx(12m+18m) = 90 m 2 Suma 1.177,50 m 2 Zjazdy 18 szt x 10m2 (średnio) = 180 m 2 Razem 1.357,50 m 2 | m 2 | 1.357,50 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu: 0+000-0+330; 330mx4,5m = 1485 m 2 Srzyż. z dr. woj. R6, R8 = 40,5 m 2 Razem 1.525,50 m 2 | m 2 | 1.525,50 |
| 5 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): analog. Poz. 2 – 2.703 m 2 skrzyż. w km 0+330-0+350+P+L: 4,5mx20m+12mx4m+rozjazd50m2 = 188 m 2 Razem 2.891,00 m 2x50kg/m2//1000 = 144,55 t | t | 144,55 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Analog poz. 5 = 2.891,00 m 2 | m 2 | 2.891,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 7 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 2 x (615 m x 0,5 m) + (30 m x 0,5 m) – zjazdy 45 m 2 = 485 m 2 x 0,14 m (śr. gr.) = 67,90 m 3 | m 3 | 67,90 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione                                   w specyfikacjach technicznych.