#### Załącznik nr 4

#### PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi gminnej nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki na odcinku od km 0+000 do km 0+740 (km roboczy, nadany od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 856).”

Kody:

## D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

## D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 - 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3 - 7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+740 = 0,740 km | km | 0,740 |
| 2 | Analiza indywid. rynkowa | Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej (zawory wodne): 2 szt. | szt. | 2,00 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: 0+000 – 0+025; 25 m x 2,8 m = 70 m 2 Skrzyżowanie; R=5, R=6 = 20 m 2 0+025 – 0+700; 675 m x 3,5 m = 2362,5 m 2 0+700 – 0+740; 40 m x 3,0 m = 120 m 2 Razem 2.572,50 m 2 | m 2 | 2.572,50 |
| 4 | D-04.01.01 021 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, gł. 10 cm: poszerz. do 3,0 m; 0+010 – 0+025; 15 m x 0,2 m = 3 m 2 poszerz. do 3,5 m; 0+400 –0+680; 280 m x 0,3 m = 84 m 2 Razem 87,00 m 2 | m 2 | 87,00 |
| 5 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu: Poz. 4; 87 m 2 10 m x 3 m + 20 m 2 = 50 m 2 0+000 – 0+025; 25 m x 3 m = 75 m 2 rozjazd + zjazdy w L i P; 50 m 2 0+025 – 0+041; 16 m x (3 m + 3,5 m) // 2 = 52 m 2 0+041 – 0+555; 514 m x 3,5 m = 1799 m 2 Razem 2.113,00 m 2 | m 2 | 2.113,00 |
| 6 | D-04.04.02 022 023 średnia | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 12 cm po zagęszczeniu: 0+555 – 0+680; 125 m x 3,5 m = 437,5 m 2 0+680 – 0+700; 20 m x (3,5 m + 2,8 m) // 2 = 63 m 2 0+700 – 0+740; 40 m x 3,0 m = 120 m 2 rozjazd dr. gm; 15 m 2 x 3 szt. = 45 m 2 Razem 665,50 m 2 | m 2 | 665,50 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): z poz. 5 - 1976 m 2 poz. 6 – 665,50 m 2 Razem 2.641,5 m 2 x 50 kg / m 2 // 1000 = 132,00 t | t | 132,00 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 7 – 2.641,50 m 2 | m 2 | 2.641,50 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 740 m x 0,5 m x 2 str = 740 m 2 x 0,10 m (śr. gr.) = 74,00 m 3 | m 3 | 74,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione                                   w specyfikacjach technicznych.