Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

I. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice (Rynek)”

oraz

II. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno.”

I. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice (Rynek)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 6 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+400 = 0,400 km | km | 0,400 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: 0+000 – 0+160 = 160mx4,0m = 640,00 m 2 Skrzyż. z dr. woj. – R7m i R8m = 45,00 m 2 Razem 685,00 m 2 | m 2 | 685,00 |
| 3 | D-04.01.01 011 + analiza ind. | Koryta wykonywane na całej szer. jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 12 cm: 0+160 – 0+180; 20 m x (4,0 m + 3,0 m) //2 = 70,00 m 2 0+180 – 0+400; 220 m x 3,0 m = 660,00 m 2 Razem 730,00 m 2 | m 2 | 730,00 |
| 4 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu: Zjazdy; 8 szt x 15 m 2 = 120,00 m 2 | m 2 | 120,00 |
| 5 | D-04.04.02 022 + analiza ind. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 12 cm po zagęszczeniu: Poz. 2 + 3 = 685 m 2 + 730 m 2 = 1.415,00 m 2 | m 2 | 1.415,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja opaski do wysokości projekt. warstw, spadek poprzeczny 6 %): 400 m x 0,5 m x 2 = 400 m 2 x 0,12 m (śr.) = 48,00 m 3 | m 3 | 48,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

Wycena jednostek przedmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

II. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 3 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 4 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+200 = 0,200 km | km | 0,200 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: 0+000 – 0+200 = 200 m x 3,0 m = 600,00 m 2 | m 2 | 600,00 |
| 3 | D-04.04.02 022 + analiza ind. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 12 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem klińcem: Jak poz. 2; 600,00 m 2 | m 2 | 600,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja opaski do wysokości projekt. warstw, spadek poprzeczny 6 %): 200 m x 0,5 m x 2 = 200 m 2 x 0,12 m (śr.) = 24,00 m 3 | m 3 | 24,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

Wycena jednostek przedmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.