Załącznik nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza”

Kody:

### D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

## D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 4 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 6 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+0450 = 0,450 km | km | 0,450 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (istn. nawierzchnia): 0+000 – 0+270; 270 m x 4,0 m = 1080,0 m 2 przejście z 4m do3,5 0+270-0+300; 30m×(4m+3,5)/2 =112,5m² 0+300-0+450; 150m×3,5m =525,0 m² zjazd do cegielni szer. 4,0×10m; R=7m =750m² zjazd na wprost dr. Gminna szer.3,0m×5m=15,5m² 1808,0m² | m 2 | 1808,0 |
| 3 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu: Jak poz. 2; 1808,0m² | m 2 | 1808,0 |
| 4 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): Jak poz. 2; 1808,0x 50 kg / m 2 = 90,4 t | t | 90,4 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 2; 1808,0m² | m 2 | 1808,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 450 m x 0,75 m x 2 str = 675m 2 x 0,05 m (śr. gr.) = 40,5 m 3 | m 3 | 40,5 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione                                   w specyfikacjach technicznych.