Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

I. „Przebudowa drogi gminnej Chwałowice Rynek

na odcinku od km 0+000 do km 0+160”

oraz

II. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żabno na odcinku

od km 0+000 do km 0+080 (km roboczy).”

I. Przebudowa drogi gminnej Chwałowice Rynek na odcinku od km 0+000 do km 0+160

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr poz. |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 3 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 4 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+160 = 0,160 km | km | 0,160 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): 0+000 – 0+160; 140 m x 4,0 m = 640,00 m 2 Skrzyż z dr. wojew. 45,00 m 2 Razem 685,00 m 2 685 x 50 kg / m 2 // 1000 = 34,25 t | t | 34,25 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Analog. Poz. 2 = 685,00 m 2 | m 2 | 685,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 160 m x 0,75 m x 2 str x 0,05 (śr. gr.) = 12 m 3 | m 3 | 12,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żabno na odcinku od km 0+000 do km 0+080 (km roboczy).”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr poz. |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 3 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 4 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): 0+000 – 0+080 = 0,080 km | km | 0,080 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg / m 2): 80 m x 3,0 m = 240 m 2 x 50 kg / m 2 // 1000 = 12,00 t | t | 12,00 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Analog. Poz. 2 = 240,00 m 2 | m 2 | 240,00 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): 80 m x 0,5 m x 2 str x 0,05 (śr. gr.) = 4,00 m 3 | m 3 | 4,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione   w specyfikacjach technicznych.