Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101333 R w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000(krawędź nawierzchni bit.) – 0+280(km roboczy), nawierzchnia szer. 3,5m , pobocza 0,75m”.

- „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości

Żabno:

- ,,P’’ droga po stronie prawej km 0+000(krawędź naw. bit.) – 0+280 nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75

- ,,L’’ droga po stronie lewej km 0+000(skrzyż. z drogą ,,P’’) – 0+260 nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75m”.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101314 R Wygoda – Czekaj Pniowski w km 0+000 ( skrzyżowanie z drogą powiatową) - 0+240, nawierzchnia szer. 4,0 -3,5m pobocza szer. 0,75m”.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101333 R w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000(krawędź nawierzchni bit.) – 0+280(km roboczy), nawierzchnia szer. 3,5m , pobocza 0,75m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101333 R w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000(krawędź nawierzchni bit.) – 0+280(km roboczy), nawierzchnia szer. 3,5m , pobocza 0,75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+280= 0,28km | km | 0,28 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 0+000- 0+280; 280m×0,10m³/m =~28,0m³ | m 3 | 28,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) 0+000-0+280 280,0m× 3,6m=1008,0m² Zjazd w prawo 0+ 280 dł. 5,0m , szer. 3,0m ; R = 4,0m ; =25,0m² RAZEM = 1033,0m² | m² | 1033,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu drogi 0+070-0+110; 40m×0,6m =24,0m² 0+225-0+265; 40m×0,6m =24,0m² RAZEM = 48,0m² | m² | 48,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 48,0m² | m² | 48,0 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 1033,0m² | m² | 1033,0 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1033,0m² 1033,0m² × 50kg/m²=~52,0t | t | 52,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 0+000-0+280 280,0m× 3,5m=980,0m² Zjazd w prawo 0+ 280 dł. 5,0m , szer. 3,0m ; R = 4,0m ; =25,0m² RAZEM= 1005,0m² | m² | 1005,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 280,0m×0,75m×2×6cm(średnio) = ~25,0m³ Zjazdy do posesji =250,0m²×6cm(średnio = 15,0m³ RAZEM= 40,0m³ | m³ | 40,0 |

W zadaniu należy dokonać regulacji teleskopowych zaworów wodnych szt.4

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości

Żabno:

- ,,P’’ droga po stronie prawej km 0+000(krawędź naw. bit.) – 0+280 nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75

- „,L’’ droga po stronie lewej km 0+000(skrzyż. z drogą ,,P’’) – 0+260 nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

## D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Żabno:

- ,,P’’ droga po stronie prawej km 0+000(krawędź naw. bit.) – 0+280 nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75

- ,,L’’ droga po stronie lewej km 0+000(skrzyż. z drogą ,,P’’) – 0+260nawierzchnia szer. 3,5 – 3,0m , pobocza szer. 0,75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Droga ,,P’’ 280m Droga ,,L’’ 260m = 0,54m | km | 0,54 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Droga ,,L’’ 0+000- 0+260; 260m×0,10m³/m =26,0m³ | m 3 | 26,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Droga ,,P’’ 0+ 000- 0+010; 10,0m×4,1m =41,0m² 0+ 010- 0+205; 195,0m×3,6m =702,0m² 0+ 205- 0+280; 75,0m×3,1m =232,5,0m² Droga ,,L’’ Rozjazd RP = 8m i R L=6,0m =35,0m² 0+ 000- 0+248; 248,0m×3,6m =892,8,0m² 0+ 248- 0+260; 12,0m×3,1m =37,2m² Zjazd w lewo 0+248 dł. 5,0m ;szer. 3,0m ;R= 4,0m; = 25,0m² RAZEM = 1965,5m² | m² | 1965,5 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu dróg Droga ,,L’’ 0+000-0+240; 240m×0,3m =72,0m² | m² | 72,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 72,0m² | m² | 72,0 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 =1965,5m² | m² | 1965,5 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz. 3 1965,5m² × 50kg/m²=~98,0t | t | 98,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Droga ,,P’’ 0+ 000- 0+010; 10,0m×4,0m =40,0m² 0+ 010- 0+205; 195,0m×3,5m =682,5m² 0+ 205- 0+280; 75,0m×3,0m =225 ,0m² Droga ,,L’’ Rozjazd RP = 8m i R L=6,0m =35,0m² 0+ 000- 0+248; 248,0m×3,5m =868,0m² 0+ 248- 0+260; 12,0m×3,0m =36,0m² Zjazd w lewo 0+248 dł. 5,0m ;szer. 3,0m ;R= 4,0m; = 25,0m² RAZEM = 1911,5m² | m² | 1911,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Droga ,,L’’+,,P’’ = 280m + 260m×0,75m×2×8cm(średnio)=64,8m³ Zjazdy do posesji szt. 8 ×15,0m²(średnio)×8cm=9,6m³ RAZEM= 74,4m³ | m³ | 74,4 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101314 R Wygoda – Czekaj Pniowski w km 0+000 ( skrzyżowanie z drogą powiatową) - 0+240, nawierzchnia szer. 4,0 -3,5m pobocza szer. 0,75m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

## D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101314 R Wygoda – Czekaj Pniowski w km 0+000 ( skrzyżowanie z drogą powiatową) - 0+240, nawierzchnia szer. 4,0 -3,5m pobocza szer. 0,75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+240= 0,240km | km | 0,240 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 0+000- 0+240; 240m×0,10m³/m =24,0m³ | m 3 | 24,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd skrzyż. z dr. powiatową RP i L=8,0m =50,0m² 0+ 000- 0+240; 240,0m×3,0m =720,0m² Zjazd w lewo 0+158 dł. 5,0m ;szer. 3,0m ;R= 4,0m; = 25,0m² RAZEM = 795,0m² | m² | 795,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu dróg 0+010-0+240; 230m×0,6m =138,0m² | m² | 138,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 138,0m² | m² | 138,0 |
| 6 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Rozjazd z dr. powiatową RLiP = 8,0m = 50,0m² 0+000-0+010; 10,0m×4,1m = 41,0m² 0+010-0+240 ;230,0m×3,6m =828,0m² Zjazd w lewo 0+158 dł. 5,0m ;szer. 3,0m ;R= 4,0m; = 25,0m² RAZEM= 944,0m² | m² | 944,0 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz. 6 944,0m² × 50kg/m²=~47,0t | t | 47,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd skrzyż. z dr. powiatową RP= 8,0m;RL=8m =50,0m² 0+000-0+010 10,0m×4,0m = 40,0m² 0+010-0+240; 230m×3,5m = 805,0m² zjazd w lewo w km0+158 =25,0m² RAZEM= 920,0m² | m² | 920,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 240,0m×0,75m×2×6cm(średnio)=21,6m³ Zjazdy do posesji szt. 4 ×15,0m²(średnio)×6cm=3,6m³ RAZEM= 25,2,0m³ | m³ | 25,2 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.