Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej –dojazdowej w miejscowości Pniów                                            w km 0+000 – 0+150, nawierzchnia bitumiczna szer. 3,5m  pobocza szer. 0,75m”.

Kody:

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

## D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 1 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 2 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 3 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 1 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50kg/ m 2): 0+005 – 0+150;145m×3,6m =522,0m² zjazd w prawo na drogę gruntową w km 0+130 Dł. 10m szer.3,5m R =5m = 50,0m² Razem= 572,0m² 572,0m²×50kg/m² =28,6t | t | 28,6t |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Rozjazd do drogi powiatowej RL=8m i RP=6m = 35,0m² 0+000 – 0+150;150m×3,5m =525,0m² zjazd w prawo na drogę gruntową w km0+130 Dł. 10m szer.3,5m R =5m = 50,0m² Razem= 610,0m² | m² | 610,0 |
|  |  | D-06.0.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym (150,0m+10,0m)×0,75m×2×6cm=14,4,0m³ Zjazdy do posesji szt.4 ×10m²×6cm=2,4m³ Razem = 16,8m³ | m 3 | 16,8 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.