/Opracowując Dokumentację Techniczną chodnika poza rowem należy uwzględnić następujące trunki:

-szerokość chodnika min. 1,5 m,

-nawierzchnię chodnika zaprojektować z prefabrykatów betonowych wibroprasowanych na podsypce cementowo - piaskowej,

-obustronne obrzeża prefabrykowane 8x30 na podsypce jw.

-obustronne opaski ziemne przy chodniku szerokości 0,50m,

-krawężnik na zatoce zastosować typu drogowego 20x30 z odkryciem dostosowanym do wysokości jezdni z uwzględnieniem wzmocnienia drogi, -zaprojektować konstrukcję jezdni na zatoce i poszerzeniach wynikających z odsunięcia zatoki autobusowej na odległość min. 3,50 m od osi drogi -jeżeli zachodzi potrzeba wybudowania zatoki autobusowej.              •

-odwodnienie jezdni, chodników i przyległego terenu,

-zaprojektować    modernizację    sytuacyjno-wysokościową    rowu    przydrożnego    wraz z przepustami pod zjazdami jako integralną część projektu chodnika,

-przejścia dla pieszych winny być zaprojektowane wraz z azylem dla pieszych po obu stronach drogi,

-obliczyć wzmocnienia konstrukcji nawierzchni

-zinwentaryzować zadrzewienie kolidujące z elementami projektowymi z podaniem kilometraża do wycinki oraz wystąpić w imieniu PZDW o zezwolenie na wycinkę,

-elementy projektowane należy nawiązać sytuacyjnie względem osi jezdni w aktualnym kilometrażu drogi,

-nawierzchnię wjazdów dostosować do istniejącej,

-na szerokości wjazdu chodnik należy przerwać, ograniczyć krawężnikiem a niweletę dostosować do niwelety wjazdu

-uwzględnić konieczną zmianę lokalizacji oznakowania pionowego,

-wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w uzgodnieniu spowodowane kolizyjnymi sytuacjami w terenie należy uzgodnić w PZDW w Rzeszowie.

- w przypadku występowania stałych punktów geodezyjnych projektant winien zaprojektować ich przestawienie w miejsce nie kolidujące z inwestycją i uwzględnić to w przedmiarze i kosztorysie.

III. Ze względu na istniejący stan i konieczność nawiązania się do istniejącego ciągu pieszego Zarząd drogi dopuszcza zbliżenie do jezdni z jednoczesnym jej poszerzeniem do szerokości 3,50 m od osi drogi wraz z koniecznym rodzajem odwodnienia.

Należy zachować:

- na łukach uwzględnić wymagane poszerzenie ponad 0,5 m od osi drogi, szerokość chodnika min. 2,0 m

Od jezdni wbudować krawężnik 20x30 na ławie betonowej z oporem (na wjazdach może być stosowany na płask) z odkryciem dostosowanym do przewidywanego wzmocnienia, Ewentualny ciek przykrawężnikowy lokalizować poza 0,5m poszerzenia, Nawierzchnię wjazdu na szerokości chodnika w technologii nawierzchni chodnika z właściwym wzmocnieniem, a poza chodnikiem do granicy pasa drogowego dostosować do nawierzchni istniejącej,

- Nawierzchnię chodnika oddzielić obrzeżem od nawierzchni wjazdu w przypadku różnych technologii (wjazdu i chodnika),

lokalizacje nowych przystanków, zatok, przejść wraz z wynikającą z nich docelową organizacją ruchu uzgodnić odrębnym wnioskiem przed złożeniem dokumentacji do sprawdzenia,

nie należy stosować zakrytych wpustów i krat ściekowych na urządzeniach odwadniających drogę.

- Dopuszcza się odcinkowe skanalizowanie rowu.

IV. Dokumentacja techniczna winna zawierać: