Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101315 R Pniów – Czekaj Pniowski

w km 0+258 - 1+373 (skrzyżowanie z drogą powiatową) dł. 1115m , nawierzchnia szer. 4,0m , pobocza 0,75m

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101315 R Pniów – Czekaj Pniowski

w km 0+258 - 1+373 (skrzyżowanie z drogą powiatową) dł. 1115m , nawierzchnia szer. 4,0m , pobocza 0,75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), wyznaczenie krawędzi poszczególnych elementów robót wg otrzymanych materiałów km 0+258 – 1+373= 1,115km | km | 1,115 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy po wykonaniu koryta na poszerzeniach i całej szerokości jezdni. 0+270-1+373; 1103m×0,25m³/m (średnio)=~276,0m³ | m 3 | 276,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 013 | Koryto wykonane na całej szerokości i poszerzeniu jezdni oraz mijanek mechanicznie w gruncie kat. II – IV gł. koryta 30cm Głębokość koryta od 25cm (zaniżenia) od 40 cm , średnio 30 cm . Urobek na poszerzenie korpusu drogi z przemieszczeniem poprzecznym i podłużnym (przewozem nadmiaru) KORYTA DROGI 1.Str. P 0+258-0+270 ;12,0m×(0,0+0,5)/2= 3,0m² 2.Str. P 0+270-0+303 ;33,0m×(0,5+0,9)/2= 23,1m² 3.Str. P 0+303-0+352 ;49,0m×(0,9+1,4)/2= 56,3m² 4.Str. P 0+352-0+413 ;61,0m×(1,4+1,6)/2= 91,5m² 5.Str. P 0+413-0+456 ;43,0m×(1,6+1,5)/2= 66,7m² 6.Str. P 0+456-0+522 ;66,0m×(1,5+2,5)/2= 132,0m² 7.Str. P 0+522-0+560 ;38,0m×(2,5+4,0)/2= 123,5m² 8.Po stronie P istniejącej nawierzchni na całej szerokości 0+560-0+597 ;37,0m×(4,0+4,2)/2= 151,7m² 9.Po stronie P istniejącej nawierzchni na całej szerokości 0+597-0+700 ;103,0m×(4,2+4,2)/2= 432,6m² 10.Po stronie P istniejącej nawierzchni na całej szerokości 0+700-0+726 ;26,0m×(4,2+4,2)/2= 109,2m² 11.Str. P 0+726-0+758 ;32,0m×(4,2+1,7)/2= 94,4m² 12.Str. P 0+758-0+847 ;89,0m×(1,7+4,2)/2= 182,5m² 13.Str. P 0+847-0+906 ;59,0m×(2,4+3,0)/2= 159,3m² 14.Str. P 0+906-0+941 ;35,0m×(3,0+2,7)/2= 99,7m² 15.Str. P 0+941-1+018 ;77,0m×(2,7+1,2)/2= 150,2m² 16.Str. P 1+018-1+079 ;61,0m×(1,2+0,0)/2= 36,6m² 17.Str. L 1+054-1+069 ;15,0m×(0,0+0,7)/2= 5,3m² 18.Str. L 1+069-1+147 ;78,0m×(0,7+2,2)/2= 113,1m² 19.Str. L 1+147-1+220 ;73,0m×(2,2+1,4)/2= 131,4m² 20.Str. L 1+220-1+251 ;31,0m×(1,4+1,2)/2= 40,3m² 21.Str. L 1+251-1+357 ;106,0m×(1,2+1,3)/2= 132,5m² 22.Str. L 1+357-1+365 ;8,0m×(1,3+1,3)/2= 10,4m² RAZEM koryta drogi = 2345,3m² Mijanki po stronie P szerokości 2,5m Km 0+600 - 0+620; 10,0m×2,5m+((2,5m×5,0m)/2)×2= 37,5m² Km 0+910 - 0+930; 10,0m×2,5m+((2,5m×5,0m)/2)×2= 37,5m² RAZEM koryto mijanek = 75,0m² Koryta drogi = 2345,3m² Koryto mijanek = 75,0m² OGÓŁEM= 2420,3m² | m² | 2420,3 |
| 4. | D-04.02.01 013 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie drogi mechanicznie ;grubość warstwy 20 cm Obmiar jak w poz. 3 = 2420,3m² | m² | 2420,3 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 3 = 2420,3m² | m² | 2420,3 |
| 6 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Całkowita powierzchnia podbudowy dolnej z poz.7 =4635,3m² Powierzchnia poszerzeń z poz.3(nawierzchnie +zatoki)=2420,3m² 4635,3m² - 2420,3m² = 2215,0m² Pozostałe istniejące nawierzchnie do profilowania = 2215,0m² | m² | 2215,0 |
| 7 | D-04.04.02 022 024 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm 0+258-0+270 ; 12,0m×(0,0+0,5)/2= 3,0m² 0+270-1+373 ; 1103,0m×4,1= 4522,3m² Rozjazd do drogi powiatowej RL =8,0m RP=6,0m = 35,0m² Mijanki szt. 2 ×37,5m² = 75,0m² RAZEM = 4635,3m² | m² | 4635,3 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz. 7 =4635,3m² 4635,3m² × 50kg/m²=~231,0t | t | 231,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 0+258-1+373 ; 1115,0m×4,0= 4460,0m² Rozjazd do drogi powiatowej RL =8,0m RP=6,0m = 35,0m² Mijanki szt. 2 ×37,5m² = 75,0m² RAZEM = 4570,0m² | m² | 4570,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 10. | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym i z koryta 0+258-1+373 ; 1115,0m×0,75m×2×8cm(średnio)= ~133,8m³ Zjazdy do pól = 36,2m³ RAZEM= 170,0m³ | m³ | 170,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych wraz w inwentaryzacją powykonawczą.