|  | GMINA RADOMYŚL NAD SANEM 37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie http://www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28 |
| --- | --- |

IT.2213/ 4 /09                                                                Radomyśl  nad Sanem, 07.04.2009 r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

„Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania Domu Ludowego

i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.

dot. odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego i Ośrodka Zdrowia                w Rzeczycy Długiej –etap II”.

Branża sanitarna:

1. wyjaśnienie dot . zapisów w specyfikacji technicznej:

- instalacja wody zimnej  i c.w.u. pkt 1

– zamontowanie wodomierzy skrzydełkowych dla wody zimnej i ciepłej JS 1,5 m3/h,

- zamontowanie pompy Wilo-Star –Z 25/2,

- naczynie przeponowe refix DD o pojemności 8l,

- zawór bezpieczeństwa membranowego 2115R 1/2,

- instalacja centralnego ogrzewania pkt 1

- zamontowanie naczynia przeponowego Reflex N80 o pojemności 80 l i servitec magcontrol,

- zamontowanie separator zanieczyszczeń Spirovent DIRT DN40,

Spirovent AIR DN40

Pytanie: powyższe elementy widnieją w zapisie specyfikacji technicznej, natomiast brak ich w przedmiarze robót , w związku z powyższym , czy należy wycenić w/w elementy czy pominąć.

Odpowiedź :  Zamawiający informuje, że powyżej wymienione elementy został wykonane                         w I etapie robót w związku z powyższym należy je pominąć przy wycenie.

2. Pytanie: w specyfikacji technicznej-instalacja wody zimnej i c.w.u. jest zapis „ wykonać instalację z rur PP AguathermPN20 dla wody zimnej, PP fusiotherm-StabiPN20                       z wkładką aluminiową dla wody ciepłej i cyrkulacji, a istniejąca instalacja na parterze wykonana jest z rur PP innego producenta. Firma Aguatherm nie zaleca łączenia dwóch systemów i nie daje gwarancji na swoje materiały.

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, że instalacje na parterze zostały wykonane z rur PP  KEELER, instalacje na piętrze należy wykonać z rur PP tego producenta, bądź równoważnych.

3. Pytanie: w specyfikacji technicznej –instalacja wody zimnej i c.w.u. w pkt 2.7 izolacja rurociągów – stosować izolację z pianki poliuretanowej Thermaflex – grubość izolacji 13 mm, na przewodach wody zimnej stosować izolację zimnochronną o grubości -4mm. Firma Thermaflex nie posiada takich izolacji w swojej ofercie, proponujemy zastosować otulinę PE 13 mm, PE 6mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie otuliny PE 13 mm, PE 6mm.

Branża elektryczna:

Pytanie: dot. wyjaśnienia niezgodności pomiędzy przedmiarem robót elektrycznych,                           a zestawieniem materiałów

- Brak montażu tablicy TB-2

- Różnice w ilościach przewodów: YDY-2x1,5; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5;7x1,5; 3x 2,5 oraz YLY-5x 10mm2

- Różnice w ilości łączników i gniazd.

- Niezgodność w ilości opraw oświetleniowych,

- Brak montażu opraw bakteriobójczych.

- brak przedmiaru na montaż tablicy TP.

- Brak przedmiaru na sieć logiczną i telefoniczną.

- Brak przedmiaru na montaż punktu dystrybucyjnego.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że rozbieżności wynikły z podziału inwestycji na                        2 etapy, brak pozycji w przedmiarach oznacza jej wykonanie w I  etapie, do wyceny należy ująć pozycje i ilości wynikające z przedmiaru robót.