Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

### I.„Remont drogi gminnej Nr 101313 R w m. Antoniów                                             w km 0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+300; długości 300m”.

II. „Remont drogi gminnej Nr 101335 R Rzeczyca Długa w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+350 długości 350,0m”.

III. „Remont drogi gminnej Nr 101330 R  w m. Dąbrowa Rzeczycka – Kępa Rzeczycka - włączenie do drogi wojewódzkiej długości 7m”.

IV. „Remont drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza - na odcinku długości 180,0m”.

### I.	„Remont drogi gminnej Nr 101313 R w m. Antoniów                                             w km 0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+300; długości 300m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101313 R w m. Antoniów w km 0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+300; długości 300m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+300= 0,3km | km | 0,3 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 0+030 30,0m×0,4m3=12,0m3 W km 0+030 – 0+300 270,0m×0,1m3=27,0m3 Razem= 39,0m3 | m 3 | 39,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+010; 10,0m×4,6m=46,0m2 Km 0+010 – 0+030; 20,0m× =77,0m2 Km 0+030 – 0+300; 270,0m×3,1m=837,0m2 Razem = 995,0m2 | m² | 995,0 |
| 4 | D-04.08.05 011 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, przygotowanym w miejscu wbudowania wraz z pielęgnacją i polewaniem wodą. Wyrównanie podjazdu do drogi wojewódzkiej na dł. 30,0m (gr.5cm , 40cm, i 6 cm ) 30,0m ×4,2(średnia szer.)×16cm(średnia gr.)= ~20,0m3 | m3 | 20,0 |
| 5 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+010; 10,0m×4,6m=46,0m2 Km 0+010 – 0+030; 20,0m× =77,0m2 Km 0+030 – 0+180; 150,0m×3,1m=465,0m2 Razem = 623,0m2 | m² | 623,0 |
| 6 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15 cm Km 0+180 – 0+300; 120,0m×3,1m=372,0m2 | m² | 372,0 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 995,0m² 995,0m² × 50kg/m²=~50,0t | t | 50,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+010; 10,0m×4,5m=45,0m2 Km 0+010 – 0+030; 20,0m× =75,0m2 Km 0+030 – 0+300; 270,0m×3,0m=810,0m2 Razem = 965,0m2 | m² | 965,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 300,0m×0, 75m×2×6cm= 27,0m³ Zjazdy do posesji = 3,0m3 Razem = 30,0m3 | m³ | 30,0 |

## Objaśnienia:

### D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

#### UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II. „Remont drogi gminnej Nr 101335 R Rzeczyca Długa w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+350 długości 350,0m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego  – kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 | 3-4 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 5-10 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 11-12 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 13-14 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101335 R Rzeczyca Długa w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką) – 0+350 długości 350,0m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+350= 0,35km | km | 0,35 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 0+110 110,0m×0,3m3=33,0m3 W km 0+110 – 0+350 240,0m×0,15m3=36,0m3 Razem= 69,0m3 | m 3 | 69,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 3 | D-03.01.01 021 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem Rury żelbetowe VIPRO2,5m W km 0+196 szt. 3 ×2,5m= 7,5m | m | 7.5 |
| 4 | D-03.01.01 151 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenie i izolacji ścian lepikiem (3,0m×2,2m×0,3m-0,15m3(otwór))×2=3,66m3 | m3 | 3,66 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,6m=92,0m2 Km 0+020 – 0+050; 30,0m× =123,0m2 Km 0+050 – 0+145; 95,0m×3,6m=342,0m2 W km 0+145 – 0+153 MOST Km 0+153 – 0+350 ;197,0m×3,6m=709,2m2 Zjazd na dr. gm. w km 0+208 str. L dł. 5m szer.3,5m R =5m 5,0m×3,5m+15m2= 32,5m2 Razem = 1333,7m2 | m² | 1333,7 |
| 6 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Km 0+220-0+280; 60m×0,5m =30,0m² W miejscu przepustu w km 0+196 3,6m×2,5m =9,0m² W miejscu kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 5,5m×2,0m =11,0m² Razem = 50,0m2 | m² | 50,0 |
| 7 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar jak w poz. 6 = 50m2 | m² | 50,0 |
| 8 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15 cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,6m=92,0m2 Km 0+020 – 0+050; 30,0m× =123,0m2 Km 0+050 – 0+110; 60,0m×3,6m=216,0m2 Razem = 466,0m2 | m² | 466,0 |
| 9 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Km 0+110 – 0+145; 35,0m×3,6m=126,0m2 Km 0+153 – 0+350; 197,0m×3,6m=709,2m2 Zjazd na drogę gminną w km 0+208 = 32,5m2 Razem = 867,7m2 | m2 | 867,7 |
| 10 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.5 = 1333,7m² 1333,7m² × 50kg/m²=~67,0t | t | 67,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 11 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=8m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,5m=90,0m2 Km 0+020 – 0+050; 30,0m× =120,0m2 Km 0+050 – 0+145; 95,0m×3,5m=332,5m2 W km 0+145 – 0+153 MOST Km 0+153 – 0+350 ;197,0m×3,5m=689,5m2 Zjazd na dr. gm. w km 0+208 str. L dł. 5m szer.3,5m R =5m 5,0m×3,5m+15m2= 32,5m2 Razem = 1299,5m2 | m² | 1299,5 |
| 12 | D-05.03.09 012 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową dowożonymi z odległości 15km Most w km 0+145 – 0+153 8,0m×5,0m=40,0m2 | m2 | 40,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 13 | D-06.02.01 012 | Przedłużenie kanalizacji przy drodze wojewódzkiej Wykonanie kanalizacji z rur PVC Ø 400mm w obrębie skrzyżowania z dr. wojewódzką. | m | 10,0 |
| 14 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 350,0m×0, 75m×2×6cm= 31,5m³ Zjazdy do posesji = 3,5m3 Razem = 35,0m3 | m³ | 35,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

III. „Remont drogi gminnej Nr 101330 R  w m. Dąbrowa Rzeczycka – Kępa Rzeczycka - włączenie do drogi wojewódzkiej długości 7m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego  – kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 | 2-5 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 6-9 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 10 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 11 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101330 R w m. Dąbrowa Rzeczycka – Kępa Rzeczycka - włączenie do drogi wojewódzkiej długości 7m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0,007km | km | 0,007 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 272 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm z uprzednim odkopaniem przepustów i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km mb=6 | m | 6,0 |
| 3 | D-01.02.04 351 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu 2szt. ×1,2m3=2,4m3 | m3 | 2,4 |
| 4 | D-03.01.01 021 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem Rury VIPRO szt. 4 ×2,5m= 10,0m | m | 10.0 |
| 5 | D-03.01.01 151 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenie i izolacji ścian lepikiem (3,0m×1,8m×0,3m-0,15m3(otwór))×2=2,94m3 | m3 | 2,94 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-04.01.01 031 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=6m = 30,0m2 7,0m×4,6m=32,2m2 RAZEEM= 62,2m2 | m² | 62,2 |
| 7 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm W miejscu wykonywanego przepustu 4,5m×2,0m=9,0m2 | m² | 9,0 |
| 8 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Obmiar jak w poz. 6 = 62,2m2 | m² | 62,2 |
| 9 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.6 = 62,2m² 62,2m² × 50kg/m²=~3,0t | t | 3,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=6m = 30,0m2 7,0m×4,5m=31,5m2 RAZEEM= 61,5m2 | m² | 61,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 7,0m×0, 5m×2×10cm= 0,7m³ | m³ | 0,7 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

IV. „Remont drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza - na odcinku długości 180,0m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 3 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 4 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza:

- na odcinku długości 180,0m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 180,0m= 0,18km | km | 0,18 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75kg/m2 180,0m×3,5m=630,0m2 630,0m² × 75kg/m²=~47,0t Miejscowe profilowanie = 5,0t Remont przyległych odcinków(początek i koniec drogi) = 3,0t RAZEM= 55,0t | t | 55,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 180,0m×3,4m=612,0m2 | m² | 612,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Odcinek nawierzchni bit. 180,0m×0,5m×2×7cm=12,6m3 | m³ | 12,6 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.