Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                                              w m. Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+290

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                                              w m. Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+290

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), km 0+000 – 0+290= 0,29km | km | 0,29 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 0+000-0+085: 85m×0,2m³/m =17,0m³ | m 3 | 17,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia żużlowa) Rozjazd do drogi woj. Rp= 6m, RL= 8m=35,0m2 Km0+000 -0+085 ; 85,0m×3,5m=297,5m2 RAZEM = 332,5m² | m² | 332,5 |
| 4 | D-04.01.01 011 | Koryto wykonane na całej szerokości i poszerzeniu jezdni mechanicznie w gruncie kat. II – IV gł. koryta 10cm Km 0+085 – 0+290 ; 205,0m×3,5m=717,5m2 | m² | 717,5 |
| 5 | D-04.01.01 021 | Koryto wykonanie na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV gł. 10 cm celem osiągnięcia nawierzchni szer. 3,5m . Urobek na poszerzenie korpusu drogi. Km 0+000 – 0+085 ; 85,0m ×0,7m=59,5m2 | m2 | 59,5 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego na poszerzeniu jezdni warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w pozycji 5 = 59,5m2 | m² | 59,5 |
| 7 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 332,5m2 | m2 | 332,5 |
| 8 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 4= 717,5m2 | m2 | 717,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9. | D-06.03.01 032 | Uzupełnienie poboczy gruntem , rozścielenie i zagęszczenie gruntu (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym i z koryta 290,0m×0,75m×2×10cm= 43,5m³ | m³ | 43,5 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych wraz w inwentaryzacją powykonawczą.