OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Nr ogłoszenia 203634-2010 z dnia 09.07.2010

Radomyśl nad Sanem: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92688 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, typu Ecolo-Chief o przepustowości 500,0 m3 d (I etap) wraz z kolektorem ścieków oczyszczonych do rzeki Jodłówka. Część mechaniczna oczyszczalni: - zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem, przed zestawem mechanicznym studzienka rozprężna-studzienka betonowa Dn1200 mm ,na podłożu betonowym z deklem przykrywającym, równomierny rozdział ścieków na dwa ciągi technologiczne za pomocą studzienki rozdzielczej - studzienka betonowa Dn 1500 mm, na podłożu betonowym z deklem przykrywającym, wewnątrz - studzienka Dn 800 mm. Część biologiczna oczyszczalni ( moduł I - etap I): -osadnik wstępny z komorą osadową, parametry osadnika: kubatura - 73,65 m3, pojemność użytkowa 64,1 m3, średnica zbiornika: 5,66 m, wysokość całkowita- 4,32 m, osad wstępny okresowo usuwany do komory stabilizacji tlenowej za pomocą pompy usytuowanej w studzience Dn1500 mm, obok osadnika, -komora anoksyczna o parametrach: kubatura-192,80 m3, średnica zbiornika-7,54 m, wysokość całkowita- 4,32 m, pojemność użytkowa- 175,80 m3 , -komory osadu czynnego, parametry komór napowietrzania: kubatura łącznie- 578,39 m3, średnica zbiorników-7,54 ( 3 szt), wysokość całkowita-4,32 m, pojemność użytkowa komór - 515,46 m3, w ostatniej komorze napowietrzania instalacja pompy recyrkulującej azotany do komory atoksycznej, w komorach napowietrzania instalacja 3x 80 szt.dyfuzorów drobnopęcherzykowych talerzowych o wydajności 3,5m3 h każdy, w drugiej komorze napowietrzania instalacja sondy tlenowej sterującej pracą falowników, - osadniki wtórne lejowe ( 2 szt.), parametry technologiczne jednego osadnika wtórnego: kubatura: 117 m3, średnica zbiorników -6,60 m ( 2 szt.), wysokość zbiorników - 4,32 m, pojemność użytkowa komory-75 m3, w osadnikach montaż: pomp napowietrznych typu mamut 75 PCV do recyrkulacji osadu, pomp napowietrznych typu mamut 75 PCV do odprowadzania osadu nadmiernego do komory stabilizacji osadu, pomp mechanicznych zatapialnych do wspomagania recyrkulacji osadu, ze stopą sprzęgającą, zamontowaną na prowadnicach, wyposażoną w zawór zwrotny kulowy Dn 65 mm, pompę wody technologicznej, montaż pomp do pomostu technologicznego nad osadnikami, przelewy pilaste osadników -wykonane ze stali kwasoodpornej gr. min. 3,5 mm. -komora pomiarowa przepływu ścieków: oczyszczane ścieki odprowadzane do pompowni ścieków oczyszczonych i dalej do odbiornika poprzez urządzenie pomiarowe przepływu zainstalowane w komorze pomiarowej za osadnikiem wtórnym, urządzenie pomiarowe: przepływomierz elektromagnetyczny Dn 100 mm, głowica pomiarowa-odcinek rury ze stali nierdzewnej wyłożonej wewnątrz wykładziną izolacyjną, na wewnętrznej stronie wykładziny elektrody pomiarowe, przepływomierz -instalacja w układzie zasyfowanego układu hydraulicznego, przed i za wodomierzem zachowanie prostych odcinków o długościach 3 DN i 2 DN, - komora stabilizacji osadu, kubatura- 243,86 m3, średnica zbiornika - 8,48 m, wysokość całkowita - 4,32 m, pojemność komory V ws = 214,0 m3, do komory tlenowej stabilizacji osadu doprowadzenie sprężonego powietrza z dmuchaw - napowietrzanie drobnopęcherzykowe, w komorze należy zainstalować 85 szt. dyfuzorów talerzowych o wydajności 3,5 m3/h każdy, osad ustabilizowany tlenowo podawany za pomocą pompy zatapialnej (zainstalowanej na stopie sprzęgającej i prowadnicach) na prasę. I. Obiekty inżynieryjne i pomocnicze oczyszczalni : - stacja zlewcza, kontener stacji zlewczej o wymiarach 2,5 x 3,5 m usytuowany przy wiacie składowania osadu na płycie fundamentowej o wymiarach 2,7x 3,7 m - zbiornik zlewny ścieków dowożonych, zbiornik dwukomorowy prostokątny, monolityczny w konstrukcji żelbetowej, wymiary zewnętrzne jednego zbiornika w rzucie - 5,66 x 2,36 m , wysokość w świetle 2,50 m, pojemność użyteczna zespołu dwóch zbiorników Vuz=48 m3, zbiorniki wyposażone w 2 otwory inspekcyjne o wymiarach 0,6x 0,6m,napowietrzanie: 31 sztuk dyfuzorów talerzowych napowietrzających, do zbiornika zlewnego powietrze doprowadzone rurociągiem stalowym Dn 50 mm zaworem grzybkowym Dn50 do regulacji natężenia powietrza i zawór kulowy odcinający, drugi zbiornik wyposażony w pompę tłoczącą ścieki, pompa - sterowana pływakowo, - budynek techniczny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o wymiarach w rzucie 2130 x 644 mm z niezagospodarowanym poddaszem, wysokość w świetle pomieszczeń 3,0 m, dach stromy, dwuspadowy, powierzchnia zabudowy -137,17 m2, konstrukcja nośna: mury zewnętrzne podłużne, ławy fundamentowe, żelbetowe, zbrojone wzdłużnie, pomieszczenia w budynku: pokój obsługi-10,2 m2, pomieszczenie zaplecza - 6,2 m2, węzeł sanitarny- 5,1 m2, korytarz - 5,0 m2, warsztat - 16,0 m2, wydzielone pomieszczenie dmuchaw z agregatem prądotwórczym - 46,6m2, pomieszczenie prasy-25,7 m2, łącznie powierzchnia użytkowa parteru-114,8 m2, w budynku montaż w I etapie: a) dmuchaw - 3 szt. o parametrach: Q=8,79 m3/min, PS=11,0 kW, p=0,05 MPa-szt.2, we wspólnej obudowie dźwiękoszczelnej zabudowa pozioma, dmuchawy o parametrach: Q=16,9 m3/min, PS=22,0 kW, p=0,05 MPa- szt.1 w obudowie dźwiękoszczelnej, b) zespół falowników do regulacji prędkości obrotowej dmuchaw, c) agregat prądotwórczy, d) kompresor p=5bar, poj. zbiornika 401, e) prasa do odwadniania osadu o wydajności Q = 5 m3/h, f) zestaw do dozowania polielektrolitu Q-350 l/h, g) stacja higienizacji osadów Q= 12-70 kg/h, h) przenośnik śrubowy bezwałowy, P=2,2 kW, L=7,0 m Q= 1m3/h, i) zbiornik z membraną workową V=300l, sterowany łącznikiem ciśnieniowym, z filtrem samoczyszczącym na dopływie, w I etapie wykonanie wszystkich instalacji wod-kan, wentylacji i ogrzewania oraz zabudowanie rurociągu powietrza dla dmuchaw D4,D5 na odcinku budynek nasyp, wykonanie instalacji dla kompresora K2 na odcinku budynek - nasyp -zadaszone składowisko osadu odwodnionego, magazyn wapna: składowisko osadu przykryte wiatą usytuowane 1,70 m od budynku socjalno-technicznego, podłoże pola składowego o wymiarach 6,5 x19,65 m-posadzka betonowa z betonu B-15, o nachyleniu 3% w kierunku umieszczonego podłużnie korytka ociekowego z kratką, wody ociekowe zostaną odprowadzone rurami kielichowymi 160 PCV, pole składowe osadu nakryte wiatą wykonaną w konstrukcji lekkiej, częściowo osłonięte, przy wiacie-wydzielony magazyn wapna o wymiarach 6,50 x3,15m z osobnymi wejściami, wysokość pomieszczenia 3,0 m, ściany murowane z cegieł, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45 st. -pompownia ścieków oczyszczonych - prefabrykowane kręgi betonowe beton B40, łączonych na uszczelkę gumową o średnicy Dn2500 mm, całkowita wysokość pompowni- 4,25 m, w górnej płycie pompowni -otwór montażowy dla wprowadzenia pomp, przykryty włazem o wymiarach 1400 x 800 m i blachą montażową, 2 pompy zatapialne -wydajność pompy Q=105 m3/h, wysokość podnoszenia H=9,27 m, moc silnika P=6,47 kW, trzecia pompa -rezerwa magazynowa, komora zasuw -prefabrykowane elementy betonowe o wymiarach 1500x1500 mm, do opuszczania i podnoszenia pomp wyciagarka słupow o udżwiguG=400 kg, -osadnik wód deszczowych z separator lamelowym, osadnik - kręgi betonowe Dn 1400 mm z zabudowanym na odpływie pionowym odcinkiem rury, separator lamelowy do usuwania substancji ropochodnych- zbiornik o średnicy Dn 1200 mm, z kompletnym wyposażeniem wewnętrznym, kręgiem nadbudowy i pokrywą włazową II. Obiekty liniowe: - sieci międzyobiektowe: rurociąg tłoczny ścieków surowych, rurociąg kanalizacji grawitacyjnej ścieków surowych, rurociąg tłoczny ścieków dowożonych, rurociąg kanalizacji grawitacji ścieków oczyszczonych, rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych, rurociąg kanalizacji grawitacyjnej ścieków dowożonych, rurociągi sprężonego powietrza, rurociągi recyrkulacji osadu czynnego i odprowadzenia osadu nadmiernego, rurociąg recyrkulacji wewnętrznej ścieków, rurociąg tłoczny osadu wstępnego do stabilizacji, spust osadu wyflotowanego i doprowadzenie ścieków oczyszczonych do zbiornika zlewnego, rurociąg osadu z komory stabilizacji do odwodnienia, odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku obsługi i odcieków, odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonych oczyszczalni, rurociąg wody technologicznej, rurociąg wody pitnej i ppoż, przewody sprężonego powietrza z kompresora do zaworów membranowych. III Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika: rzeka Jodłówka w km 1+390, zrzut ścieków poprzez wylot brzegowy, ścieki oczyszczone odprowadzane rurociągiem tłocznym 225 PE HD D, skrzyżowanie rurociągu tłocznego z rowami metodą przewiertu w rurze osłonowej PE HD D 355, przejście pod wałem przeciwpowodziowym rzeki metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, długość przewiertu 70 m, ścieki wprowadzane do odbiornika wylotem brzegowym w postaci głowicy betonowej, umocnienie brzegów rzeki na długości 2,90 m powyżej i poniżej wylotu płytami prefabrykowanymi, zabezpieczonymi palisadą drewnianą, dno rzeki Jodłówka umocnione narzutem z kamienia łamanego 12-25 cm. 3.1.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 3.2. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej (zał. nr 7 i 7a do SIWZ) i specyfikacji technicznych (zał. nr 8 do SIWZ), przedmiarów robót - (zał. nr 9 i 9a do SIWZ). 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 7 i 7a do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 8 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 9 i 9a do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: -przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m.innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, -wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, - wykonywanie wszelkich innych robót, prac, badań i prób (np. szczelności itp.),czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujęte w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, -kompleksowy rozruch technologiczny w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju), koszty obsługi oczyszczalni , koszty środków chemicznych używanych w procesach, koszty szkolenia docelowej obsługi oczyszczalni, koszty wykonywania analiz ścieków i osadu i.t.p - sporządzenie instrukcji obsługi oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników wskazanych przez użytkownika, -osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten wynik - analiza ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytację, -wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, - uzyskanie we współdziałaniu z Zamawiającym pozwolenia na użytkowanie obiektu. 3.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 3.8. W przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych , Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-ekspolatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 3.9. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących materiałów lub urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych zew wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie skutkować odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp. 3.10. W przypadku gdy zamiana materiałów lub urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej - Wykonawca (którego oferta zostanie wybrana) zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do zdobycia wszelkich koniecznych informacji, niezbędnych do przygotowania oferty. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest, aby Wykonawca ubezpieczył prowadzoną budowę od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył i oznakował plac budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Marcin Flis prowadzący działalność pod nazwą FLIS Marcin Flis, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6045137,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 4560631,94

- Oferta z najniższą ceną: 4560631,94 / Oferta z najwyższą ceną: 6344343,18

- Waluta: PLN.