Załącznik nr 2do SIWZ

## Wymagania dla lekkiego samochodu pożarniczego

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną |  |
| Wyposażenie | Belka świetlna z napisem „STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu Lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, Poduszka powietrzna dla kierowcy - Klimatyzacja - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki, główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Powinna zapewniać możliwość wyposażenia samochodu w sprzęt wymagany do tego typu pojazdów zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla Jednostek OSP” |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | Minimum 3 % |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym, czterosuwowy z turbodoładowaniem |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 80 kW |  |
| Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 260 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna, 6-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd przedni | 4x2 |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Układ hamulcowy | Systemu ABS |  |
| Zabudowa kontenerowa | zabudowa samonośna z profili odpornych na korozję pokrycia zewnętrzne zabudowy – blacha aluminiowa poszycia wewnątrz zabudowy – blacha aluminiowa łezkowa skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo - i pyłoszczelnymi z tyłu zabudowy – żaluzja półki aluminiowe z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: agregat wysokociśnieniowy lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego na wysuwanym podeście piłę do drewna węże tłoczne W-75 i W-75 - mocowanie na dwa aparaty tlenowe dach wykonany w formie podestu roboczego pokryty blachą ryflowana wokół dachu barierka ochronna - z tyłu zabudowy drabinka wejściowa - na dachu mocowanie na węże ssawne Ø 75 oraz uchwyt na drabinę |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - osłona rurowa z przodu pojazdu - wyciągarka linowa o sile uciągu min,3,5t - wysokociśnieniowy agregat wodny o parametrach zbiornik wody o pojemności 250-300l wydajność pompy 80l/min ciśnienie 40 bar linia szybkiego natarcia o długości węża 40 mb prądownica pistoletowa - maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z ręcznym sterowaniem położenia najaśnic |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.