Załącznik nr 5

PRZEDMIARY ROBÓT

I. Remont drogi gminnej  Nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza km roboczy 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+660

II.   Remont drogi wewnętrznej , dojazdowej do wału w miejscowości Wola Rzeczycka dz. nr ew. 780/1 ; 871 w km 0+684 – 1+044

I. Remont drogi gminnej  Nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza km roboczy 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+660

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 3 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 4 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej  Nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza km roboczy 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+660

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+660= 0, 66km | km | 0,66 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D-04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m2 Rozjazd do dr. powiatowej RLiP=7,0m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+660; 660,0m×3,6m=2376,0m2 Razem= 2411,0m2 2411,0m2×75kg/m2=~180,8t | t | 180,8 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 3 | D-05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi powiatowej = 35,0m2 Km 0+000 – 0+660; 660,0m×3,5m=2310,0m2 Razem= 2345,0m2 | m2 | 2345,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 4 | D-06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+660 ; 660,0m×0,75m×2×8cm= 79,2m³ Zjazdy do posesji i pól = 14,8m3 Razem = 94,0m3 | m3 | 94,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II.   Remont drogi wewnętrznej , dojazdowej do wału w miejscowości  Wola Rzeczycka  dz. nr ew. 780/1 ; 871 w km 0+684 – 1+044

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 7-8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej , dojazdowej do wału w miejscowości  Wola Rzeczycka                dz. nr ew. 780/1 ; 871 w km 0+684 – 1+044

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+684 – 1+044 = 0, 360km | km | 0,360 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D-04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+684 – 1+019; 335,0m×3,6m=1206,0m2 Km 1+019 – 1+029 ; 10,0m×=41,0m2 Km 1+029– 1+044; 15,0m×4,6m=69,0m2 zjazd do dr. gm. wew. w km 0+694 str. L dł. 8,0mszer. 3,0 RL-4m i R P -4m= 35m2 Razem = 1351,0m2 | m2 | 1351,0 |
| 3 | D-04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym , grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie krawędzi istniejącej nawierzchni | m3 | 10,0 |
| 4 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 2 = 1351,0m2 | m2 | 1351,0 |
| 5 | D-04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m2 Obmiar jak w poz. 2 = 1351,0m2 1351,0m² × 75kg/m2=~101,3t | t | 101,3 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 6 | D-05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+684 – 1+019; 335,0m×3,5m=1172,5m2 Km 1+019 – 1+029 ; 10,0m×=40,0m2 Km 1+029– 1+044; 15,0m×4,5m=67,5m2 zjazd do dr. gm. wew. w km 0+694 str. L dł. 8,0mszer. 3,0 RL-4m i R P -4m= 35m2 Razem = 1315,0m2 | m2 | 1315,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | D-06.01.10 11 | Uzupełnienie gruntem korpusu drogowego – nasyp na poboczach przed ułożeniem pospółki – grunt zagęszczony 360,0m×0,15m3/m = 54,0m3 | m3 | 54,0 |
| 8 | D-06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 360,0m×0,75m×2×6cm= 32,4m³ Zjazdy do posesji i pól = 9,6m3 Razem = 42,0m3 | m3 | 42,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.