Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy scalone | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1-4 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 5 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 6 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 7-13 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 14-15 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 16-18 |
| D-08.00.00 Elementy ulic | 19-22 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01. 021 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych chodniki 1,65mx0,9m+21,2m2+55,6m2+52,5m2=130,79m2 parking 105,40m2 nawierzchnia bit. 251,8m2+171,0m2+73,2m2+2,7m2+160,0m2=658,70m2 Razem 130,79m2+105,40m2+658,70=894,89m2=0,09 ha | ha | 0,09 |
| 2 | D-01.03.25. 05 | Ścinanie drzew o średnicy do 46-55cm wraz karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odl. do 2km 2 szt. | szt. | 2,00 |
| 3 | D-01.02.02. 01 | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm z użyciem w strefie robót, (średnio 10 cm) wraz z wbudowaniem humusu w zieleńcach 94,2m2+41,6m2+55,6m2+52,5m2+105,4m2=349,30m2 | m2 | 349,30 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej na wykonanym peronie | kpl. | 1,00 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 5 | D-02.01.01. 01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II wbudowaniem urobku w nasyp (odmulenie rowu) Dł. 20,0m x 0,2m3/m =4,0m3 | m 3 | 4,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie studni chłonnej betonowych śr. 1200 mm, gł. do 2,0m na ławie z kruszywa gr 20cm z wpustem ulicznym typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN i pierścieniem odciążającym po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu oraz z wbudowaniem pozostałego gruntu w nasyp 1 szt. | kpl. | 1,00 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7 | D-04.01.01. 01 | Koryto wykonane na całej szerokości chodników (parking oraz poszerzenia nawierzchni) mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10cm – wraz z wbudowaniem gruntu z koryta w nasyp 94,2m2+41,6m2+105,4m2 =241,20m2 | m2 | 241,20 |
| 8 | D-04.01.02. 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV chodniki 1,65mx0,9m+21,2m2+55,6m2+52,5m2=130,79m2 nawierzchnia bit. 251,8m2+171,0m2+73,2m2+2,7m2+160,0m2=658,70m2 Razem 130,79m2+105,40m2+658,70m2=894,89m2 | m2 | 894,89 |
| 9 | D-04.04.02. 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 10cm na poszerzeniu nawierzchni | m2 | 135,80 |
| 10 | D-04.02.01. 01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, grubość warstwy 10cm chodniki | m2 | 130,79 |
| 11 | D-04.04.01. 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm: chodnik - 130,79m2 | m2 | 130,79 |
| 12 | D-04.04.01. 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: parking - 105,40m2 nawierzchnia bitumiczna – 658,70m2 Razem 105,40+658,70=764,10 m2 | m2 | 764,10 |
| 13 | D-04.08.01. 01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odległości min 5 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m 2) (251,8m2+171,0m2+73,2m2+2,7m2+160,0m2) x0,075t/m2= =658,70m2x0,075t/m2=49,4t | t | 49,40 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 14 | D-05.03.05. 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 251,8m2+171,0m2+73,2m2+2,7m2+160,0m2=658,7m2 | m² | 658,70 |
| 15 | D-05.03.23. 32 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem parking 105,40m2 | m2 | 105,40 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 16 | D-06.01.01. 11 | Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 134,5+52,5+15,7=202,70m2 | m2 | 202,70 |
| 17 | D-06.01.06. 21 | Umocnienie skarpy płytami ażurowymi EKO 40x60x10cm 13,2x0,4m=5,28m2 | m2 | 5,28 |
| 18 | D-06.01.10. 10 | Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki -pobocza gr. 7cm szer,0,7m 150,0m2 x 0.07m = 10,5m3 | m3 | 10,50 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 19 | D-08.01.01. 01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) 1+17,4+1,2+14,7+0,2+16,3+4,3+3,5+2,1+9,3+17,4+8,5+4+5+23,2=128,1m | m | 128,10 |
| 20 | D-08.02.02. 21 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (80% powierzchni chodników) 0,8x(1,65mx0,9m+21,2m2+55,6m2+52,5m2)=0,8x130,79m2=104,63m2 | m2 | 104,63 |
| 21 | D-08.02.02. 22 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (20% powierzchni chodników) 0,2x130,79m2= 26,16m2 | m2 | 26,16 |
| 22 | D-08.03.01. 21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1,7+13,2+1,7+ +1,7+0,7+3+10+4,1+0,9+1,6+5+1,6+2,7+1,7+0,9+1,7+2+ 1,1+12,3+ +8,1+2,2+1,5+2,2+12,3+1,1+4,4=99,4m | m | 99,40 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.