Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

I. „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+000 – 0+200”.

II. „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+200 – 0+227”.

I. „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+000 – 0+200”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 3-4 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 5-10 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+000 – 0+200

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Km 0+000 – 0+200=0,2km | km | 0,2 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Uzupełnienie korpusu drogowego Km 0+000 – 0+085; 85,0m×0,1m3/m=8,5m3 Km 0+085 – 0+135; 50,0m×0,4m3/m=20,0m3 Km 0+135 – 0+200; 65,0m×0,2m3/m=13,0m3 Razem = 41,5m3 | m 3 | 41,5 |
|  |  | D 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 3 | D 03.01.01 | Wykonanie przepustów rur PCV na ławie z kruszywa kamiennego grubości 30 cm po uprzednim wykonaniu wykopu oraz zasypaniem gruntem wraz zagęszczeniem i odtworzeniem podbudowy Ø40 Km 0+020 dł. 7,5m | m | 7,5 |
|  |  | Ø 50 Km 0+111 dł. 7,5m | m | 7,5 |
| 4 | D 03.01.01 41 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania i zbrojenia dł. 1,6m , szer. 0,25m , wys. 1,1m 1,6m×0,25m×1,1m- 0,05m3(otwór) = 0,39m3 4 szt. x 0,39m3 = 1,56m3 | m3 | 1,56 |
|  |  | D 04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 5 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do dr. powiatowej RLiP=6m = 25,0m2 0+000 – 0+200 ; 200,0m. ×3,6m = 720,0m2 Razem = 745,0m2 | m2 | 745,0 |
| 6 | D 04.01.01 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 15cm ( 2x po 0,35m ) - urobek z koryta na poszerzenie korpusu drogi km 0+000 – 0+085 ; 85,0m. ×0,35m×2 = 59,5m2 | m2 | 59,5 |
| 7 | D 04.04.02 01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego , warstwa dolna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm na poszerzeniu jezdni Obmiar jak w poz. 3 = 59,5m2 | m2 | 59,5 |
| 8 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Rozjazd do dr. powiatowej RLiP=6m = 25,0m2 0+000 – 0+030 ; 30,0m. ×3,6m = 108,0m2 0+135 – 0+200 ; 65,0m. ×3,6m = 234,0m2 Razem = 367,0m2 | m2 | 367,0 |
| 9 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm km 0+030 – 0+135 ; 105,0m. ×3,6m = 378,0m2 | m2 | 378,0 |
| 10 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m2 Rozjazd do dr. powiatowej RLiP=6m = 25,0m2 km 0+000 – 0+200 ; 200,0m. ×3,6m = 720,0m2 Razem = 745,0m2 745,0m² × 75kg/m2=~56,0t | t | 56,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. powiatowej RLiP=6m = 25,0m2 km 0+000 – 0+200 ; 200,0m. ×3,5m = 700,0m2 Razem = 725,0m2 | m2 | 725,0 |
|  |  | D 06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 12 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 200,0m×0,75m×2×6cm= 18,0m³ | m3 | 18,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II. „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+200 – 0+227”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10                                              w km 0+200 – 0+227

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Km 0+200 – 0+227=0,2km | km | 0,027 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Uzupełnienie korpusu drogowego Km 0+200 – 0+227; 27,0m×0,2m3/m=5,4m3 | m 3 | 5,4 |
|  |  | D 04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV 0+200 – 0+227 ; 27,0m. ×3,6m = 97,2m2 | m2 | 97,2 |
| 4 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 97,2m2 | m2 | 97,2 |
| 5 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltowo grysową , - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m2 Obmiar jak w poz. 3 = 97,2m2 97,2m² × 75kg/m2=~7,3t | t | 7,3 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 6 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm km 0+000 – 0+227 ; 27,0m. ×3,5m = 94,5m2 | m2 | 94,5 |
|  |  | D 06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 27,0m×0,75m×2×6cm= ~2,5m³ | m3 | 2,5 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.