Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa przepustu na rzece Łukawica w m. Kępa Rzeczycka                        dz. nr ew. 412 w km 0+010

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy scalone | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1-4 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 5-6 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |
| D-08.00.00 Wyposażenia | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa przepustu na rzece Łukawica w m. Kępa Rzeczycka                        dz. nr ew. 412 w km 0+010

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.03.02 05 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek min. – bit. grubość nawierzchni 4cm 12,0m x 3,5m = 42,0m2 | m2 | 42,0 |
| 2 | D 01.03.02 20 | Rozebranie poręczy ochronnych z rur 13,0m x 2 =26,0m | m | 26,0 |
| 3 | D 01.03.02 22 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 140cm z uprzednim odkopaniem przepustu 5,0m x 3(rzędy) = 15,0m | m | 15,0 |
| 4 | D 01.03.02 27 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustu 7,0m x 3,0m x0,2m – 1,2m3(otwory) = 3,0m3 3,0m3 x 2 = 6,0m3 | m3 | 6,0 |
|  |  | D 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustu z rur stalowych falistych o przekroju łukowo – kołowym typu HEL COR o powierzchni przekroju powyżej 6,2m3wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego ( 2 x 15cm) , podsypce piaskowej gr. 10cm oraz obsypki i nasypu gr. 60 – 65cm Zakres prac na przepuście rz. Łukawica (typu HELCOR): wykonanie części przelotowej przepustu z balach falistych o przekroju łukowo-kołowym typu HELCOR o powierzchni przekroju powyżej 6,2m2 (powłoka blachy ocynkowana) wraz z wykonaniem ławy z kruszywa grubości 30cm na szerokości 5,0m, wykonaniem podsypki z piasku pod rurą grubości min. 10cm oraz obsypki rury z piasku grubości 30cm, oraz wykonanie nasypu drogowego do uzyskania łącznej obsypki rury grubości 60cm. W czasie robót Wykonawca we własnym zakresie musi utrzymać przepływ wody w rzece. przed rozbiórką należy przenieść wysokość dna przepustu | m | 6,0 |
| 6 | D 03.01.01 43 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. W ściankach czołowych należy umieścić marki z stali celem montażu balustrad U – 11a 7,0m x 3,8m x 0,25m – 1,6m3(otwór) = 5,05m3 5,05m3 x 2 = 10,1m3 | m3 | 10,1 |
|  |  | D 04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7 | D 04.04.02 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 20,0m x 3,5m = 70,0m2 | m2 | 70,0 |
|  |  | D 06.00.00 roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy i skarp gruntem wraz z zagęszczeniem 20,0m x 1,0m x 2 x 0,3m3/m = 6,0m3 | m3 | 6,0 |
|  |  | M 28.00.00 Wyposażenia |  |  |
| 9 | M 28.07.03 | Wykonanie i montaż poręczy mostowych (balustrad U - 11a ) stalowych wg. przedstawionego rys. 6,0m x 2 str. = 12,0m Poręcze pomalowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową koloru pomarańczowego. | m | 12,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.