Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej w m. Musików w km 0+000 (droga wojewódzka Nr 855) – 0+422

- wraz z remontem uszkodzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+422 – 0+717 skrzyżowanie z drogą powiatową oraz remont istniejącego przepustu w km 0+669”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty pomiarowe | 1-2 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 3-4 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 5-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

„Remont drogi gminnej w m. Musików w km 0+000 (droga wojewódzka Nr 855) – 0+422

- wraz z remontem uszkodzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+422 – 0+717 skrzyżowanie z drogą powiatową oraz remont istniejącego przepustu w km 0+669”

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.03.02 05 | Przepust w km 0+669 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych , grubość naw. 4cm 3,5m x 3,0m = 10,5m2 | m2 | 10,5 |
| 2 | D 01.03.02 23 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 80 W km 0+669 m= 7,0 | m | 7,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 3 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PCV średnica fi 80 na ławie fundamentowej z kruszywa kamiennego grubości 30cm wraz zasypaniem gruntem i zagęszczeniem warstwami co 30cm . Oczyszczenie rowu wlotu i wylotu na dł. po 10m W km 0+669 m= 9,0m | m | 9,0 |
| 4 | D-03.01.01 41 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80 wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Po str. P 3,0m x 1,4m x 0,25m – 0,14m3(otwór) = 0,91m3 Po str. L 2,5m x 1,4m x 0,25m – 0,14m3(otwór) = 0,73m3 RAZEM = 1,64m3 | m3 | 1,64 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 5 | D-04.01.02 14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 3,5m x 3,0m= 10,5m2 | m2 | 10,5 |
| 6 | D-04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. – asfaltową grysową - warstwa wyrównawcza 75kg/m2 Rozjazd do dr. woj. R=6 i R =8 = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x 4,6m = 92,0m2 Km 0+020– 0+040; 20,0m×=82,0m2 Km 0+040 – 0+060 ; 20,0m x 3,6m = 72,0m2 Km 0+060– 0+080; 20,0m×=77,0m2 Km 0+080 – 0+105 ; 25,0m x 4,1m = 102,5m2 Km 0+105– 0+125; 20,0m×=77,0m2 Km 0+125 - 0+412; 287,0m×3,6m=1033,2m2 Zjazd na dr. gm. w km 0+095 gł. 5m szer. 3,5m, R-5 = 35,0m2 Przepust w km 669 3,5m x 3,0m = 10,5m2 RAZEM = 1616,2m2 1616,2 m2 x 75kg/m2 = ~121,0t | t | 121,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D-05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj. R=6 i R =8 = 35,0m2 Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x 4,5m = 90,0m2 Km 0+020– 0+040; 20,0m×=80,0m2 Km 0+040 – 0+060 ; 20,0m x 3,5m = 70,0m2 Km 0+060– 0+080; 20,0m×=75,0m2 Km 0+080 – 0+105 ; 25,0m x 4,0m = 100,0m2 Km 0+105– 0+125; 20,0m×=75,0m2 Km 0+125 - 0+422; 297,0m×3,5m=1039,5m2 Zjazd na dr. gm. w km 0+095 gł. 5m szer. 3,5m, R-5 = 35,0m2 Przepust w km 669 3,5m x 3,0m = 10,5m2 RAZEM = 1610,0m2 | m2 | 1610,0 |
| 8 | D-05.03.08 01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie nawierzchniowo utwardzonej grysami frakcji 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową W km 0+422 – 0+717 miejsca spękań nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 30,0m2 | m2 | 30,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D-06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem (regulacja poboczy do projektowanej nawierzchni, spadek poprzeczny 4%) 422,0m×0,75m×2×6cm=~38,0m³ | m3 | 38,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.