Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chwałowice – Wygoda w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 854) – 0+090”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chwałowice – Wygoda w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 854) – 0+090

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) w km 0+000 – 0+090= 0,09km | km | 0,09 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie poboczy w obrębie rozjazdu i zjazdu = 12,0m3 - km 0+012– 0+090 ; 78,0m x 0,15m3/m= 11,7m3 RAZEM = 33,7m3 | m3 | 33,7 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do drogi woj.. bit. RP-10,0m i RL-8,0m = 60,0m2 Km 0+000 – 0+012 ; 12,0m× 4,6m = 55,2m2 Km 0+012– 0+040 ; 28,0m× = 107,8m2 Km 0+040 – 0+090 ; 50,0m× 3,1m = 155,0m2 Razem = 435,0m2 | m2 | 435,0 |
| 4 | D 04.01.01 22 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 20cm , urobek na poszerzenia poboczy - regulacja włączenia do drogi wojewódzkiej = 40,0m2 | m2 | 40,0 |
| 5 | D-04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym , grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - wstępne wyrównanie do drogi woj. = 90,0m2 - zjazd po stronie prawej =57,0m2 RAZEM = 147,0m2 147,0m 2x 10cm = 14,7m3 | m3 | 14,7 |
| 6 | D-04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w- wa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 435,0m2 | m2 | 435,0 |
| 7 | D-04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. – asfaltową grysową - warstwa wyrównawcza 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 435,0m2 435,0m2 x 75kg/m2 = ~32,5,0t | t | 32,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D-05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi woj.. bit. RP-10,0m i RL-8,0m = 60,0m2 Zjazd po str. prawej dł. 8,0m szer. 4,0m RPiL = 6,0m = 57,0m2 Km 0+000 – 0+012 ; 12,0m× 4,5m = 54,0m2 Km 0+012– 0+040 ; 28,0m× = 105,0m2 Km 0+040 – 0+090 ; 50,0m× 3,0m = 150,0m2 Razem = 426,0m2 | m2 | 426,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D-06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem (regulacja poboczy do projektowanej nawierzchni, spadek poprzeczny 4%) Pobocza 90,0m×0,75m×2×6cm=8,1m³ | m3 | 8,1 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych