Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

I. Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem – Osiedle A.K.

II. Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny – Wieś w km 0+000 – 0+540

III. Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+010 – 0+303

I. Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem – Osiedle A.K.

Droga główna w km 0+000 – 0+466

Drogi boczne: Nr 1 w km 0+000 – 0+158 (wł. do drogi głównej w km 0+274)

Nr 2 w km 0+000 – 0+158 (wł. do drogi głównej w km 0+369)

Nr 3 w km 0+000 – 0+144 (wł. Do drogi głównej w km 0+464)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 3 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 4-10 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem – Osiedle A.K.

Droga główna w km 0+000 – 0+466

Drogi boczne: Nr 1 w km 0+000 – 0+158 (wł. do drogi głównej w km 0+274)

Nr 2 w km 0+000 – 0+158 (wł. do drogi głównej w km 0+369)

Nr 3 w km 0+000 – 0+144 (wł. Do drogi głównej w km 0+464)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Droga główna w km 0+000 – 0+466 Drogi boczne: Nr 1 w km 0+000 – 0+158 Nr 2 w km 0+000 – 0+158 Nr 3 w km 0+000 – 0+144 Razem = 0,926m2 | km | 0,926 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie poboczy ist. naw. tłuczniowej Dr. główna km 0+369 – 0+466 ; 97,0m x 0,2m3/m = 19,4m3 Nr 3 Km 0+000 – 0+144; 144,0m x 0, 2m3/m =28,8 m3 Razem = 48,2m2 | m3 | 48,2 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 3 | D 03.01.01 | Uszczelnienie przewodu rurowego przepustu w km 0+005 przy użyciu papy bitumicznej , siatki i betonu B – 20 w ilości 0,4m3 po uprzednim rozebraniu naw. bitumicznej , podbudowy i wykonanie wykopu z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni | Kpl. | 1 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 4 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Dr. główna km 0+369 – 0+466 ; 97,0m x 4,6m = 446,2m2 Zjazd w km 0+010, dł. 10,0m, szer.3,5m RP 5m i RL 8m =70,0m2 Zjazd w km 0+464, dł. 5,0m, szer.3,5m RP i RL 4m =30,0m2 Droga Nr 1 w km 0+153– 0+158 ; 5,0m x 4,1m = 20,5m2 Dr. Nr 3 w km 0+000 – 0+144; 144,0m x 4,1m = 590,4m2 Rozjazd do drogi gł. RL6m = 15,0m2 Razem = 1172,1m2 | m2 | 1172,1 |
| 5 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV , gł. Koryta 10cm Droga Nr 1 w km 0+153– 0+158 ; 5,0m x 4,1m = 20,5m2 Dr. Nr 3 w km 0+000 – 0+144; 144,0m x 1,0m = 144,0m2 RAZEM = 164,5m2 | m2 | 164,5 |
| 6 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm - poszerzenie nawierzchni Obmiar jak w poz. 4 = 164,5m2 | m2 | 164,5 |
| 7 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej Obmiar jak w poz. 5 = 1172,1m2 | m2 | 1172,1 |
| 8 | D 04.03.01 04 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia bitumiczna Dr. główna w km 0+000 –0+369; 369,0m x 4,6m =1697,4m2 Droga Nr 1 w km 0+000 – 0+153; 153,0 x 4,1m =627,3m2 Rozjazd do dr. głównej RPiL 6m = 25,0m2 Dr. Nr 2 w km 0+000 – 0+158; 158,0m x 4,1m = 647,8m3 Rozjazd do dr. głównej RPiL 6m = 25,0m2 Razem = 3022,5m2 | m2 | 3022,5 |
| 9 | D 04.03.02 04 | Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia bitumiczna Obmiar jak w poz. 8 = 3022,5m2 | m2 | 3022,5 |
| 10 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 4+8 = 1172,1m2 +3022,5m2 = 4194,6m2 4194,6m2 x 75kg/m2 = ~314,6t - wzmocnienie krawędzi istniejącej nawierzchni 369,0m x 0,7m x75kg/m2 = ~19,4t 314,6t +19,4t = 334,0t | t | 334,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Dr. główna km 0+000 – 0+466 ; 466,0m x 4,5m = 2097,0m2 Zjazd w km 0+010, dł. 10,0m, szer.3,5m RP 5m i RL 8m =70,0m2 Zjazd w km 0+464, dł. 5,0m, szer.3,5m RP i RL 4m =30,0m2 Droga Nr 1 w km 0+000– 0+158 ; 158,0m x 4,0m = 632,0m2 rozjazd do drogi głównej = 25,0m2 Dr. Nr 2 w km 0+000 – 0+158; 158,0m x 4,0m = 632,0m2 rozjazd do drogi głównej = 25,0m2 Dr. Nr 3 w km 0+000 – 0+144; 144,0m x 4,0m = 576,0m2 rozjazd do drogi gł. RL6m = 15,0m2 Razem = 4102,0m2 | m2 | 4102,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 12 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Dr. główna Km 0+000 – 0+466 ; 466,0m ×1,0m×2×8cm=74,5m3 Dr. Nr 1 Km 0+000 – 0+158 ;158,0m×1,0m×2×8cm=25,3m3 Dr. Nr 2 Km 0+000 – 0+158 ;158,0m×1,0m×2×8cm=25,3m3 Dr. Nr 3 Km 0+000 – 0+144;144,0m×1,0m×2×8cm=23,0m3 Zjazdy do posesji = 15,9m3 Razem = 164,0m3 | m3 | 164,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- W ramach zadania w razie potrzeby dokonać regulacji urządzeń podziemnych.

II. Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny – Wieś w km 0+000 – 0+540

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-9 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 10 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 11 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny – Wieś                                                                   w km 0+000 – 0+540

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+540 = 0540km | km | 0,54 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - poszerzenie korpusu drogowego i uzupełnienie poboczy Km 0+000 – 0+540; 540,0m x 0,12m3/m =64,8 m3 | m3 | 64,8 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+004 – 0+014 ; 10,0m× = 41,0m2 Km 0+014 – 0+094 ; 80,0m× 3,6m = 288,0m2 Km 0+094 – 0+284 ; 190,0m× 2,9m = 551,0m2 Km 0+284 – 0+310 ; 26,0m× = 84,5m2 Km 0+310 – 0+540 ; 230,0m× 3,6m = 828,0m2 Poszerzenie łuku w km 0+450 – 0+490 do 4,1m 20,0m x 0,5m+2 x x 10,0m = 15,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+094 , dł. 10,0m, szer. 3,0m, RPiL- 4,0m= 40,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+530 , dł. 10,0m, szer. 3,5m, RPiL- 5,0m= 50,0m2 Razem = 1897,5m2 | m2 | 1897,5 |
| 4 | D 04.01.01 22 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV , gł. Koryta 20cm - urobek z koryta na poszerzenie korpusu drogi Km 0+004 – 0+094 ; 90,0m× 0,5m = 45,0m2 Km 0+350 – 0+386 ; 36,0m× 0,5m = 18,0m2 Km 0+480 – 0+540 ; 60,0m× 0,5m = 30,0m2 Krawędziowo miejscami na pozostałym odc. 40,0m × 0,5m =20,0m2 RAZEM = 113,0m2 | m2 | 113,0 |
| 5 | D 04.04.01 01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna , grubość warstwy 20cm - poszerzenie jezdni Obmiar jak w poz. 4 = 113,0m2 | m2 | 113,0 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym , grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - wstępne wyrównanie i wzmocnienie po prof. m3 = 12 | m3 | 12,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego w-wa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Km 0+004 – 0+014 ; 10,0m× = 41,0m2 Km 0+014 – 0+094 ; 80,0m× 3,6m = 288,0m2 Km 0+094 – 0+180 ; 86,0m× 2,9m = 249,4m2 Km 0+284 – 0+310 ; 26,0m× = 84,5m2 Km 0+310 – 0+490 ; 180,0m× 3,6m = 648,0m2 Poszerzenie łuku w km 0+450 – 0+490 = 15,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+094 , dł. 10,0m, szer. 3,0m, RPiL- 4,0m= 40,0m2 Razem = 1365,9m2 | m2 | 1365,9 |
| 8 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Km 0+180 – 0+284 ; 104,0m× 2,9m = 301,6m2 Km 0+490 – 0+540 ; 50,0m× 3,6m = 180,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+530 = 50,0m2 Razem = 531,6m2 | m2 | 531,6 |
| 9 | D 04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 3 = 1897,5m2 1897,5m2 x 75kg/m2 = ~142,0t | t | 142,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 10 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+004 ; 4,0m× 4,5m + rozjazd RPiL 6m = 45,0m2 Km 0+004 – 0+014 ; 10,0m× = 40,0m2 Km 0+014 – 0+094 ; 80,0m× 3,5m = 280,0m2 Km 0+094 – 0+284 ; 190,0m× 2,8m = 532,0m2 Km 0+284 – 0+310 ; 26,0m× = 81,9m2 Km 0+310 – 0+540 ; 230,0m× 3,5m = 805,0m2 Poszerzenie łuku w km 0+450 – 0+490 do 4,0m =15,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+094 , dł. 10,0m, szer. 3,0m, RPiL- 4,0m= 40,0m2 Zjazd str. pr. w km 0+530 , dł. 10,0m, szer. 3,5m, RPiL- 5,0m= 50,0m2 Razem = 1888,9m2 | m2 | 1888,9 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 11 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+094 ;94,0m×0,75m×2×8cm=~11,3m3 Km 0+094 – 0+284 ;190,0m×0,5m×2×8cm=15,2m3 Km 0+284 – 0+540 ;256,0m×0,75m×2×8cm=~30,7m3 Zjazdy do posesji i drogi gruntowe = 13,8m3 Razem = 71,0m3 | m3 | 71,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

III. Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+010 – 0+303

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka                                                          w km 0+010 – 0+303

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+010 – 0+303 = 0,293km | km | 0,293 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego (pobocza) Km 0+010 – 0+300; 290,0m x 0,12m3/m =34,8 m3 | m3 | 34,8 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+010 – 0+300 ; 290,0m× 3,6m = 1044,0m2 | m2 | 1044,0 |
| 4 | D 04.01.01 22 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV , gł. Koryta 20cm - urobek z koryta na poszerzenie korpusu drogi Km 0+010 – 0+020 ( strona Li P); 10,0m x 2x0,4m = 8,0m2 Km 0+020 – 0+300 ; 280,0m× 0,4m = 112,0m2 Razem = 120,0m2 | m2 | 120,0 |
| 5 | D 04.04.01 01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna , grubość warstwy 20cm - poszerzenie podbudowy do 3,6m Obmiar jak w poz. 4 = 120,0m2 | m2 | 120,0 |
| 6 | D 04.04.02 12 | Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 1044,0m2 | m2 | 1044,0 |
| 7 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym , grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - wyrównanie wstępne krawędzi i zaniżeń = 6,0m3 | m3 | 6,0 |
| 8 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 3 = 1044,0m2 1044,0m2 x 75kg/m2 = ~78,0t | t | 78,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+010 – 0+303 ; 293,0m× 3,5m = 1025,5m2 | m2 | 1025,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+010 – 0+303 ;293,0m×0,75m×2×8cm=~35,0m3 Zjazdy do posesji = 7,0m3 Razem = 42,0m3 | m3 | 42,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.