# Załącznik nr 2 do SIWZ

# „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej”

# Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany. Rok produkcji 2012 – 2013. Nadwozie i zabudowa skrzyni ładunkowej w jednolitym kolorze tj. RAL 3000 lub zbliżony |  |  |
| 2. | Samochód o nadwoziu typu pick-up z kabiną czterodrzwiową do przewozu 5 osób. Konstrukcja pojazdu zbudowana na sztywnej ramie. |  |  |
| 3. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo WE |  |  |
| 4. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową + dopuszczalna ładowność) maksymalnie 3500 kg |  |  |
| 5. | Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne (o mocy min. 100W) i świetlne, umożliwiające podawanie komunikatów słownych. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) umieszczone w atrapie przedniej, oraz tzw. belka z min. 2 lampami LED (360O) z podświetlanym napisem STRAŻ na dachu pojazdu , załączane wspólnie z urządzeniami sygnalizacyjno - ostrzegawczymi . |  |  |
| 6. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim o pojemności min. 2400 cm3 i mocy minimum 140 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 330 Nm Norma emisji spalin EURO 5 |  |  |
| 7. | Ładowność minimalna - 650kg. Skrzynia zabezpieczona ryflowaną blachą aluminiową anodowaną o grubości min. 2 mm (podłoga, burty, wewnętrzna powierzchnia klapy. |  |  |
| 8. | Napęd terenowy 4 x 4: a) możliwość odłączania napędu osi przedniej b) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, c) przekładnia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym i szosowym, przełączanie reduktora manualne dźwignią. d) skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do jazdy w przód |  |  |
| 9 | Zawieszenie do jazdy w trudnym terenie leśnym: c) przód – niezależne z wahaczami poprzecznymi d) tył – resory piórowe |  |  |
| 10. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, minimum dwie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera). Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie (dopuszcza się pokrowce siedzeń). |  |  |
| 11. | Instalacja elektryczna 12 V. Pojemność akumulatora oraz moc alternatora dostosowana do wszystkich zainstalowanych odbiorników prądu. |  |  |
| 12. | Klimatyzacja co najmniej manualna, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm, immobilajzer, radioodbiornik MP3 z USB, apteczka , gaśnica, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe. Elektrycznie otwierane szyby (przednie i tylne). |  |  |
| 13. | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 14 | Minimalny prześwit podwozia ≥ 210 mm |  |  |
| 15. | Długość całkowita – do 5300 mm, rozstaw osi – do 3200 mm |  |  |
| 16. | Kąt natarcia ≥ 30O |  |  |
| 17. | Kąt zejścia ≥ 25O |  |  |
| 18. | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Tłumik wydechu nie ograniczający prześwitu. |  |  |
| 19. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C. |  |  |
| 20. | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min 400 km |  |  |
| 21. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 22. | Ogumienie na osi tylnej i przedniej pojedyncze , nie mniejsze niż R15 z bieżnikiem terenowym (AT 50% teren 50% szosa), felgi stalowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe, dodatkowo samochód wyposażony w dodatkowy komplet kół (stalowe felgi z oponami zimowymi) |  |  |
| 23. | Zderzak tylny stalowy. Hak holowniczy do przyczepy z hamulcami o masie całkowitej 2,5 tony. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 24. | Zderzak przedni aluminiowy wzmocniony z zamontowaną płytą do wyciągarki oraz zintegrowaną rurową ramą ochronną tzw. kangur obejmującą reflektory. Aluminiowa osłona silnika i skrzyni biegów. |  |  |
| 25. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS |  |  |
| 26. | Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana z aluminium w sposób umożliwiający jej demontaż, sztywna, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, zamykana trzema klapami otwieranymi do góry (boki i tył pojazdu)stabilizowanymi po otwarciu sprężynami gazowymi, klapy wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Oświetlenie zabudowanej skrzyni ładunkowej - listwa LED. W przypadku gdy zabudowa skrzyni ładunkowej ogranicza widoczność lampy zespolonej zamontowanej na dachu pojazdu (patrząc od tyłu pojazdu) należy zamontować dwie dodatkowe małe niebieskie lampy (LED) na tylnej, górnej części zabudowy. Dwa relingi na dachu zabudowy. |  |  |
| 27. | Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o uciągu minimum 4,5 t z lina syntetyczna o długości minimum 25 metrów. Sterowanie pilotem przewodowym. |  |  |
| 28. | Montaż w kabinie pojazdu radiotelefonu klasy Motorola GM 360, oraz anteny na dachu pojazdu. | Miejsce usytuowania radiotelefonu i przemiennika sygnałów uzgodnić z zamawiającym. |  |
| 29. | Wykonanie i montaż na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwanego na prowadnicach podestu roboczego pokrytego ryflowaną blachą aluminiową o wymiarach maksymalnie zbliżonych do powierzchni podłogi do montażu sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Podest powinien mieć możliwość wysunięcia minimum 50% swojej długości i być zabezpieczony przed całkowitym wysunięciem jak również przed wysunięciem gdy jest w całości wsunięty na skrzynię ładunkową tj. podczas jazdy. |  |  |
| 30. | Gwarancja na pojazd tj. silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, oraz elementy wyposażenia na okres min. 36 m-cy (przebieg do 100 000 km) |  |  |
| 31. | Gwarancja na perforacje blach (min. 60 m-ce) za wyjątkiem skrzyni ładunkowej (min. 12 m-cy) |  |  |
| 32. | Gwarancja na lakier – nadwozie (min. 36 m-cy), za wyjątkiem skrzyni ładunkowej (min. 12 m-cy) |  |  |

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.

2. Do powyższego załącznika dołączyć należy folder dotyczący proponowanego samochodu