Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka,  dz. o nr ewid. 189  w km 0+006–0+409”

b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów,                          dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 – 0+200”

c) „Modernizacja drogi w m. Pniów w km 0+005 – 0+025”

d) „Remont drogi gminnej  w m. Chwałowice w km 0+000– 0+310”

e) „Remont drogi gminnej  w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 – 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 – 0+090”

a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka,  dz. o nr ewid. 189  w km 0+006–0+409”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka,                    dz. o nr ewid. 189 w km 0+006(gr. pasa dr. woj.)–0+409

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+006 – 0+409 = 0,403km | km | 0,403 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego 0+006 – 0+409 ; 403,0m x 0,1m3 = 40,3m3 | m3 | 40,3 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) 0+006 – 0+300 ; 294,0m x 3,1m = 911,4m2 0+300 – 0+330 ; 30,0m x ((3,1m+2,6)/2) = 85,5m2 0+330 – 0+409 ; 79,0m x 2,6m = 205,4m2 Rozjazd do dr. gminnej RPiL= 5m =15,0m2 Razem = 1217,3m2 | m2 | 1217,3 |
| 4 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 0+006 – 0+012 ; 6,0m x 3,2m = 19,2m2 0+300 – 0+330 ; 30,0m x ((3,1m+2,6m)/2)= 85,5m2 0+330 – 0+409 ; 79,0m x 2,6m = 205,4m2 Rozjazd do dr. gminnej RPiL= 5m =15,0m2 Razem = 930,6m2 | m2 | 930,6 |
| 5 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 15cm 0+300 – 0+330 ; 30,0m x ((3,1m+2,6m)/2)= 85,5m2 0+330 – 0+409 ; 79,0m x 2,6m = 205,4m2 Rozjazd do dr. gminnej RPiL= 5m =15,0m2 Razem = 305,9m2 | m2 | 305,9 |
| 6 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa profilowo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 3 = 1217,3m2 1217,3m2 x 75kg/m2 = ~91,0t | t | 91,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 0+006 – 0+300 ; 294,0m x 3,0m = 882,0m2 0+300 – 0+330 ; 30,0m x ((3,0m+2,5)/2) = 82,5m2 0+330 – 0+409 ; 79,0m x 2,5m = 197,5m2 Rozjazd do dr. gminnej RPiL= 5m =15,0m2 Razem = 1177,0m2 | m2 | 1177,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+006 – 0+409 ; 403,0m ×0,5m×2×6cm=24,2m3 | m3 | 24,2 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów teleskopowych

b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów,                          dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 – 0+200”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów, dz. o nr ewid. 839, 771 w km 0+025 – 0+200

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+025 – 0+200 = 0,175km | km | 0,175 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego (pobocza i odc. końcowy) 0+025 – 0+200 ; 175,0m x 0,1m3 = 17,5m3 | m3 | 17,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) 0+025 – 0+200 ; 175,0m x 2,9m = 507,5m2 Poszerzenie na łuku w km 0+115 – 0+130; 15,0m x 0,5m=7,5m2 Razem = 515,0m2 | m2 | 515,0 |
| 4 | D 04.01.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 10cm 0+025 – 0+130 ; 105,0m x 2,9m = 304,5m2 Poszerzenie na łuku w km 0+115 – 0+130; 15,0m x 0,5m=7,5m2 Razem = 312,0m2 | m2 | 312,0 |
| 5 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0+130 – 0+200 ; 70,0m x 2,9m = 203,0m2 | m2 | 203,0 |
| 6 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa profilowo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² 0+025 – 0+175 ; 150,0m x 2,9m = 435,0m2 Poszerzenie na łuku w km 0+115 – 0+130; 15,0m x 0,5m=7,5m2 Razem = 442,5m2 442,5m2 x 75kg/m2 = ~33,0t | t | 33,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 0+025 – 0+175 ; 150,0m x 2,8m = 420,0m2 Poszerzenie na łuku w km 0+115 – 0+130; 15,0m x 0,5m=7,5m2 Razem = 427,5m2 | m2 | 427,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+025 – 0+175 ; 150,0m ×0,5m×2×6cm=9,0m3 | m3 | 9,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

c) „Modernizacja drogi w m. Pniów w km 0+005 – 0+025”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-4 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi w m. Pniów, w km 0+005 – 0+025

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+005 – 0+025 = 0,20km | km | 0,20 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) 0+005 – 0+025 ; 20,0m x 2,9m = 58,0m2 | m2 | 58,0 |
| 3 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 2 = 58m2 | m2 | 58,0 |
| 4 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa profilowo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 2 = 58m2 58,0m2 x 75kg/m2 = ~4,4t | t | 4,4 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 0+005 – 0+025 ; 20,0m x 2,8m = 56,0m2 | m2 | 56,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+005 – 0+025 ; 20,0m ×0,5m×2×6cm=1,2m3 | m3 | 1,2 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi gminnej  w m. Chwałowice w km 0+000– 0+310”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1-3 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 4 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 5 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 6-10 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej  w m. Chwałowice w km 0+000– 0+310

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+310 = 0,31km | km | 0,31 |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu włączeń do dróg wojewódzkich: - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Dąbrowa Rzeczycka - Remont drogi gminnej w m. Chwałowice | Kpl. | 1 |
| 3 | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pniów w km 0+000 – 0+200 -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dąbrowa Rzeczycka w km 0+006 – 0+409 - Remont drogi gminnej w m. Chwałowice w km 0+000 – 0+310 | Kpl. | 1 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+310 ; 310,0m x 0,1m3 = 31,0m3 | m3 | 31,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5 | Kalkulacja własna | Wykonanie przepustu z rur żelbetowych fi 50 na ławie z tłucznia gr. 30 cm wraz z odtworzeniem podbudowy i wykonaniem murków czołowych o wym. 2,0m x 1,1m x 0,2m (szt. 2) - na włączeniu do drogi woj. z rur VIPRO dł. 12,0m | m | 12,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 6 | D 04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) Rozjazd do dr. woj. RPiL = 5m = 18,0m2 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,6m = 69,0m2 0+015 – 0+030 ; 15,0m x ((4,6m+2,9)/2) =~ 56,0m2 0+030 – 0+295 ; 265,0m x 2,9m = 768,5m2 Poszerzenie k. cmentarza 0+295 – 0+310 ; 15m x 5,0m =75,0m2 Razem = 986,5m2 | m2 | 986,5 |
| 7 | D 04.04.02 14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Rozjazd do dr. woj. RPiL = 5m = 18,0m2 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,6m = 69,0m2 0+015 – 0+030 ; 15,0m x ((4,6m+2,9)/2) =~ 56,0m2 Razem = 143,0m2 | m2 | 143,0 |
| 8 | D 04.08.03 01 | Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - wyrównanie miejscowe oraz krawędzi ist. nawierzchni o łącznej powierzchni 240,0m2 x 5cm (śr.) = 12,0m3 | m3 | 12,0 |
| 9. | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 10cm 0+030 – 0+295 ; 265,0m x 2,9m = 768,5m2 Poszerzenie k. cmentarza 0+295 – 0+310 ; 15m x 5,0m =75,0m2 Razem = 843,5m2 | m2 | 843,5 |
| 10 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa profilowo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 6 = 986,5m2 986,5m2 x 75kg/m2 = ~74,0t | t | 74,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj. RPiL = 5m = 18,0m2 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,5m = 67,5m2 0+015 – 0+030 ; 15,0m x ((4,5m+2,8)/2) =~ 55,0m2 0+030 – 0+295 ; 265,0m x 2,8m = 742,0m2 Poszerzenie k. cmentarza 0+295 – 0+310 ; 15m x 5,0m =75,0m2 Razem = 957,5m2 | m2 | 957,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 12 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+310 ; 310,0m ×0,5m×2×6cm=18,6m3 | m3 | 18,6 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

e) „Remont drogi gminnej  w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 – 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 – 0+090”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej  w m. Wola Rzeczycka w km 0+000 – 0+285 oraz drogi wewnętrznej po str. lewej w km 0+000 – 0+090

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) wraz inwentaryzacją powykonawczą Droga główna km 0+000 – 0+285 Droga wewnętrzna km 0+000 – 0+090 RAZEM = 0,375 | km | 0,375 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) Droga główna km 0+010 – 0+275; 265m x 3,6m = 954,0m2 Km 0+275 – 0+285 ; 10m x ((3,6m+7,0m)/2) = 53,0m2 Droga wewnętrzna Rozjazd do dr. głównej. RPiL = 4m = 10,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x 3,6m = 324,0m2 Razem = 1341,0m2 | m2 | 1341,0 |
| 3 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm - urobek z koryta na uzupełnienie poboczy - droga wewnętrzna korekta w planie na stronę prawą Str. prawa km 0+035 – 0+090 ; 55m x ((0,2m + 1,4m)/2) = 44,0m2 | m2 | 44,0 |
| 4 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - poszerzenie drogi wewnętrznej Obmiar jak w poz. 3 = 44,0m2 | m2 | 44,0 |
| 5 | D 04.04.02 11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Droga główna ; km 0+010 – 0+275; 265,0m x 3,6m = 954,0m2 Km 0+275 – 0+285 ; 10,0m x((3,6+7,0m)/2) = 53,0m2 RAZEM = 1007,0m2 | m2 | 1007,0 |
| 6 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Droga wewnętrzna Rozjazd do dr. głównej. RPiL = 4m = 10,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x 3,6m = 324,0m2 Razem = 334,0m2 | m2 | 334,0 |
| 7 | D 04.08.01 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową grysową - warstwa profilowo – wzmacniająca w ilości 75 kg/ m² Obmiar jak w poz. 5+6 = 1007,0m2 + 334,0m2 = 1 341,0m2 1 341,0m2 x 75kg/m2 = ~100,6t | t | 100,6 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Droga główna Rozjazd do dr. gminnej bit.. RPiL = 5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+275; 275m x 3,5m = 962,5m2 Km 0+275 – 0+285 ; 10m x ((3,5m+7,0m)/2) = 52,5m2 Droga wewnętrzna Rozjazd do dr. głównej. RPiL = 4m = 10,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x 3,5m = 315,0m2 Razem = 1355,0m2 | m2 | 1 355,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Droga główna Km 0+000 – 0+285 ; 285,0m ×0,75m×2×8cm=34,2m3 Droga wew. Km 0+000 – 0+090 ; 90,0m ×0,75m×2×8cm=10,8m3 Zjazdy do posesji o łącznej pow. 125,0m2 x 8cm = 10,0m3 RAZEM = 55,0m3 | m3 | 55,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów teleskopowych