Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (dz. nr ewid. 1075/1, 795/2, 832/2, 832/1) w km 0+000 – 0+420”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka  w km 0+000– 0+006 – w pasie drogi wojewódzkiej”

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (dz. nr ewid. 1075/1, 795/2, 832/2, 832/1) w km 0+000 – 0+420”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (dz. nr ewid. 1075/1, 795/2, 832/2, 832/1)   w km 0+000 – 0+420

| ć | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+420 = 0,42km | km | 0,42 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+420 ; 420,0m x 0,1m3/m =42,0m3 | m3 | 42,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni , ręcznie w gruncie kat. II –IV głębokość koryta 10cm - urobek z koryta na uzupełnienie poboczy Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x 0,7m = 14,0m2 Km 0+100 – 0+380 ; 280,0m x 0,6m = 168,0m2 Razem = 182,0m2 | m2 | 182,0 |
| 4 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,6m = 69,0m2 0+015 – 0+035 ; 20,0m x ((4,6m+3,1)/2) =77,0m2 0+035 – 0+420 ; 385,0m x 3,1m = 1193,5m2 Razem = 1339,5m2 | m2 | 1339,5 |
| 5 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 182,0m2 | m2 | 182,0 |
| 6 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,6m = 69,0m2 0+015 – 0+035 ; 20,0m x ((4,6m+3,1m)/2) =77,0m2 0+035 – 0+380 ; 345,0m x 3,1m = 1069,5m2 Razem = 1215,5m2 | m2 | 1215,5 |
| 7 | D 04.04.02 14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 0+380 – 0+420 ; 40,0m x 3,1m = 124,0m2 | m2 | 124,0 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 4 = 1339,5m2 1339,5m2 x 75kg/m2 = ~100,5t | t | 100,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,5m = 67,5m2 0+015 – 0+035 ; 20,0m x ((4,5m+3,0)/2) =75,0m2 0+035 – 0+420 ; 385,0m x 3,0m = 1155,0m2 Razem = 1297,5m | m2 | 1297,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 420,0m ×0,75m×2×8cm=50,4m3 | m3 | 50,4 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka  w km 0+000– 0+006 – w pasie drogi wojewódzkiej”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka  km 0+000– 0+006

– w pasie drogi wojewódzkiej

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+006 = 0,006km | km | 0,006 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 0,1m3/m =0,6m3 | m3 | 0,6 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni , ręcznie w gruncie kat. II –IV głębokość koryta 10cm - urobek z koryta na uzupełnienie poboczy Km 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 0,7m = 4,2m2 | m2 | 4,2 |
| 4 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do dr. woj. RPiL = 6m = 28,0m2 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 4,6m = 27,6m2 Razem = 55,6 | m2 | 55,6 |
| 5 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 4,2m2 | m2 | 4,2 |
| 6 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Rozjazd do dr. woj. RPiL = 6m = 28,0m2 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 4,6m = 27,6m2 Razem = 55,6m2 | m2 | 55,6 |
| 7 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 6 = 55,6m2 55,6m2 x 75kg/m2 = 4,2t | t | 4,2 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.27 02 | Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN na styku nawierzchni z istniejącą dr. woj. 14,0m x 1,0m(szer.)=14,0m2 | m2 | 14,0 |
| 9 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Rozjazd do dr. woj. RPiL = 6m = 28,0m2 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 4,5m = 27,0m2 Razem = 55,0m2 | m2 | 55,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 6,0m ×0,75m×2×8cm=~0,7m3 | m3 | 0,7 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.