Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/2, 1122/1 w km 0+000 – 0+420, 0+425 – 1+160.”

b) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/3 w km 0+420 – 0+425.”

a) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/2, 1122/1 w km 0+000 – 0+420, 0+425 – 1+160.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8-9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/2, 1122/1 w km 0+000 – 0+420, 0+425 – 1+160.”

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+420= 0,420km 0+425 – 1+160= 0,735km Razem 1,155km | km | 1,155 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+420 ; 420,0m x 0,1m3/m =42,0m3 0+425 – 0+685; 260,0m x 0,1m3/m = 26,0m3 Razem = 68,0m3 | m3 | 68,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x(( 4,6m+3,6m)/2) = 82,0m2 Km 0+020 – 0+420 ; 400,0m x 3,6m = 1440,0m2 Km 0+425 – 1+160 ; 735,0m x 3,1m = 2278,5m2 Razem = 3800,5m2 | m2 | 3800,5 |
| 4 | D 04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna grubość warstwy 15cm Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x(( 4,6m+3,6m)/2) = 82,0m2 Km 0+020 – 0+420 ; 400,0m x 3,6m = 1440,0m2 Km 0+425 – 0+685 ; 260,0m x 3,1m = 806,0m2 Razem = 2328,0m2 | m2 | 2328,0 |
| 5 | D 04.04.01 21 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 8cm Km 0+685 – 1+160 ; 475,0m x 3,0m = 1425,0m2 | m2 | 1425,0 |
| 6 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 4= 2328,0m2 =2328,0m2 x 75kg/m2 = ~174,6t | t | 174,6 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x(( 4,5m+3,5m)/2) = 80,0m2 Km 0+020 – 0+420 ; 400,0m x 3,5m = 1400,0m2 Km 0+425 – 0+685 ; 260,0m x 3,0m = 780,0m2 Razem = 2260,0m2 | m2 | 2260,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 0+000 – 0+420 ; 420,0m ×0,75m×2×8cm=50,4m3 Km 0+425 – 0+685 ; 260,0m x 0,5x2x8cm=20,8m3 Razem = 71,2m3 | m3 | 71,2 |
| 9 | D 06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym, rozścielenie i zagęszczenie (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) Km 0+685 – 1+160 ; 475,0m x ×0,5m×2×8cm=38,0m3 | m3 | 38,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/2, 1122/1 w km 0+000 – 0+420, 0+425 – 1+160

PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA 1:50

Km 0+000 - 0+020 szer. nawierzchni 4,5 - 3,5m

Km 0+020 - 0+420 szer. nawierzchni 3,5m

0,75m	3,5m	0,75m

Km 0+425 – 0+685 szer. nawierzchni 3,0m

Km 0+685 - 1+160 szer. nawierzchni 3,0m

0,5m	3,0m	0,5m

b) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/3 w km 0+420 – 0+425.”

Kody:

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-04.00.00 Podbudowy | 1-3 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 4 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 5 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka dz. nr ewid. 1122/3 w km 0+420 – 0+425.”

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 1 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+420 – 0+425 ; 5,0m x(( 3,6+3,1)/2) = ~17,0m2 | m2 | 17,0 |
| 2 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego , warstwa górna grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 1= 17,0m2 | m2 | 17,0 |
| 3 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 1= 17,0m2 =17,0m2 x 75kg/m2 = ~1,3t | t | 1,3 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 4 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+420 – 0+425; 5,0m x((3,5m+ 3,0m)/2) = ~16,0m2 | m2 | 16,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) Km 0+420 – 0+425; 5,0m ×0,75m×2×8cm=0,6m3 | m3 | 0,6 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.