Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – Sadzawki w km 0+000 – 0+130”

b) „Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem                                    w km 0+000 – 0+136”

c) „Remont drogi gminnej w m. Antoniów – Wola w  km 0+000 – 0+211”

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 – 0+302”

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – Sadzawki w km 0+000 – 0+130”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – Sadzawki w km 0+000 – 0+130

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+130= 0,130km | km | 0,130 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+050 ; 50,0m x 0,4m3/m (średnio) =20,0m3 0+050 – 0+130 ; 80,0m x 0,15m3/m (średnio) =12,0m3 Razem = 32,0m3 | m3 | 32,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+024 – 0+035 ; 11,0m x3,6m= 39,6m2 Km 0+035 – 0+050; 15,0m x((3,6m+3,3m)/2) =51,7m2 Km 0+050 – 0+100 ; 50,0m x 3,3m = 165,0m2 Km 0+100– 0+110; 10,0m x((3,3m+2,6m)/2) =29,5m2 Km 0+110 – 0+130 ; 20,0m x 2,6m = 52,0m2 Razem = 337,8m2 | m2 | 337,8 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego Km 0+020 – 0+040 ; 20,0m x 0,7m=14,0m2 Km 0+040 – 0+105 ; 65,0m x 0,2m = 13,0m2 Razem = 27,0m2 | m2 | 27,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 27,0m2 | m2 | 27,0 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym warstwą grubości do 10 cm po zagęszczeniu - wyprofilowanie najazdu do dr. wojewódzkiej Km 0+008 – 0+024; 16,0m x((0,45m+0,15m)/2)x 3,6m =~17,3m3 | m3 | 17,3 |
| 7 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Km 0+024 – 0+035 ; 11,0m x3,6m= 39,6m2 Km 0+035 – 0+050; 15,0m x((3,6m+3,3m)/2) =51,7m2 Km 0+050 – 0+100 ; 50,0m x 3,3m = 165,0m2 Km 0+100– 0+110; 10,0m x((3,3m+2,6m)/2) =29,5m2 Km 0+110 – 0+130 ; 20,0m x 2,6m = 52,0m2 Razem = 337,8m2 | m2 | 337,8 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Rozjazd do dr. woj. = 8,0m2 Km 0+000 – 0+035 ; 35,0m x3,6m= 126,0m2 Km 0+035 – 0+050; 15,0m x((3,6m+3,3m)/2) =51,7m2 Km 0+050 – 0+100 ; 50,0m x 3,3m = 165,0m2 Km 0+100– 0+110; 10,0m x((3,3m+2,6m)/2) =29,5m2 Km 0+110 – 0+130 ; 20,0m x 2,6m = 52,0m2 Razem = 432,2m2 432,2m2x 75kg/m2 =~32,5t | t | 32,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj. = 8,0m2 Km 0+000 – 0+035 ; 35,0m x3,5m= 122,5m2 Km 0+035 – 0+050; 15,0m x((3,5m+3,2m)/2) =~50,0m2 Km 0+050 – 0+100 ; 50,0m x 3,2m = 160,0m2 Km 0+100– 0+110; 10,0m x((3,2m+2,5m)/2) =28,5m2 Km 0+110 – 0+130 ; 20,0m x 2,5m = 50,0m2 Razem = 419,0m2 | m2 | 419,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) Km 0+000 – 0+130;130,0m ×0,7m x2×6cm=~11,0m3 Zjazdy do posesji =3,0m3 Razem = 14,0m3 | m3 | 14,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem                                    w km 0+000 – 0+136”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-10.00.00 Inne roboty

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |
| D-10.00.00 Inne roboty | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomyśl nad Sanem w km 0+000 – 0+136

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+136= 0,136km | km | 0,136 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+015 ; 136,0m x 0,1m3/m =13,6m3 | m3 | 13,6 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x((4,6m+4,1m)/2) =87,0m2 Km 0+020 – 0+136 ; 116,0m x 4,1m = 475,6m2 zjazd w km 0+007str.P RPiL 5,0m dł. 10m i szer. 3,5m= 45,0m2 zjazd w km 0+109str.L RPiL 5,0m dł. 5m i szer. 3,5m= 35,0m2 Razem = 556,5m2 | m2 | 642,6 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego - miejscami dł. 40,0m x 0,3m(średnio) = 12,0m2 | m2 | 12,0 |
| 5 | D 04.08.03 01 | Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym na poszerzeniu jezdni grubości 10cm Obmiar jak w poz. 4= 12,0m2 | m2 | 12,0 |
| 6 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz.3 = 642,6m2 | m2 | 642,6 |
| 7 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz.3 = 642,6m2 642,6m2x 75kg/m2 =~48,2t | t | 48,2 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x((4,5m+4,0m)/2) =85,0m2 Km 0+020 – 0+136 ; 116,0m x 4,0m = 464,0m2 zjazd w km 0+007str.P RPiL 5,0m dł. 10m i szer. 3,5m= 45,0m2 zjazd w km 0+109str.L RPiL 5,0m dł. 5m i szer. 3,5m= 35,0m2 Razem = 629,0m2 | m2 | 629,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 136,0m ×0,75m×2×6cm=~12,2m3 Zjazdy do posesji =2,8m3 Razem = 15,0m3 | m3 | 15,0 |
|  |  | D – 10.00.00.00 inne roboty |  |  |
| 10 | D 10.01.10 10 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych | szt. | 5 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi gminnej w m. Antoniów – Wola w  km 0+000 – 0+211”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Antoniów – Wola w  km 0+000 – 0+211

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+211= 0,211km | km | 0,211 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+211 ; 211,0m x 0,1m3/m =21,1m3 | m3 | 21,1 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do dr. woj. RPiL 6,0m= 25,0m2 Km 0+000 – 0+190 ; 190,0m x 3,1m = 589,0m2 Km 0+190 – 0+211 ; 21,0m x(( 3,1m+3,6m)/2) =~ 70,0m2 Rozjazd do dr. gm. bit. RP4,0m i RL 6,0m= 15,0m2 Razem = 699,0m2 | m2 | 699,0 |
| 4 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku m3= 9,0 | m3 | 9,0 |
| 5 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3= 699,0m2 | m2 | 699,0 |
| 6 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3= 699,0m2 699,0m2 x 75kg/m2 =~52,5t | t | 52,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj. RPiL 6,0m= 25,0m2 Km 0+000 – 0+190 ; 190,0m x 3,0m = 570,0m2 Km 0+190 – 0+211 ; 21,0m x(( 3,0m+3,5m)/2) =~ 68,0m2 Rozjazd do dr. gm. bit. RP4,0m i RL 6,0m= 15,0m2 Razem = 678,0m2 | m2 | 678,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 0+000 – 0+211 ; 211,0m ×0,5m×2×6cm=~12,7m3 Zjazdy do posesji =2,3m3 Razem = 15,0m3 | m3 | 15,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 – 0+302”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów w km 0+000 – 0+302

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+302= 0,302km | km | 0,302 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+302 ; 302,0m x 0,12m3/m =~36,0m3 | m3 | 36,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+010 – 0+050 ; 40,0m x 3,6m = 144,0m2 Km 0+050 – 0+070 ; 20,0m x(( 3,6m+3,1m)/2) =67,0m2 Km 0+070 – 0+302 ; 232,0m x 3,1m = 719,2m2 Razem = 930,2m2 | m2 | 930,2 |
| 4 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku m3= 15,0 | m3 | 15,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwa górna , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 3= 930,2m2 | m2 | 930,2 |
| 6 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Rozjazd do dr. gm.bit. RPiL 5,0m= 15,0m2 Km 0+000 – 0+050 ; 50,0m x 3,6m = 180,0m2 Km 0+050 – 0+070 ; 20,0m x(( 3,6m+3,1m)/2) =67,0m2 Km 0+070 – 0+302 ; 232,0m x 3,1m = 719,2m2 Razem = 981,2m2 981,2m2 x 75kg/m2 =~73,6t | t | 73,6 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. gm.bit. RPiL 5,0m= 15,0m2 Km 0+000 – 0+050 ; 50,0m x 3,5m = 175,0m2 Km 0+050 – 0+070 ; 20,0m x(( 3,5m+3,0m)/2) =65,0m2 Km 0+070 – 0+302 ; 232,0m x 3,0m = 696,0m2 Razem = 951,0m2 | m2 | 951,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 0+000 – 0+302 ; 302,0m ×0,75m×2×6cm=27,1m3 Zjazdy do posesji =1,9m3 Razem = 29,0m3 | m3 | 29,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.