Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi dz. nr ewid. 466, 476 obręb Antoniów w miejscowości Antoniów w km 0+000 – 0+082 oraz w km 0+096 – 0+300 wraz z remontem przepustu w km 0+015.”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów długości 18,0m.”

a) „Remont drogi dz. nr ewid. 466, 476 obręb Antoniów w miejscowości Antoniów w km 0+000 – 0+082 oraz w km 0+096 – 0+300 wraz z remontem przepustu w km 0+015.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 8-9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi dz. nr ewid. 466, 476 obręb Antoniów w miejscowości Antoniów w km 0+000 – 0+082 oraz w km 0+096 – 0+300 wraz z remontem przepustu w km 0+015

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+082= 0,0820km 0+096 – 0 -300 = 0,204km 0,286km | km | 0,286 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 286,0m x 0,15m3/mb =42,9m3 | m3 | 42,9 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+000 – 0+015 ; 15,0m x(( 3,6m+3,1m)/2) =50,3m2 Km 0+015 – 0+082 ; 67,0m x 3,1m = 207,7m2 Km 0+096 – 0+300 ; 204,0m x 3,1m = 632,4m2 Razem = 890,4m2 | m2 | 890,4 |
| 4 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku m3 =25,0 | m3 | 25,0 |
| 5 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz. 3=890,4m2 | m2 | 890,4 |
| 6 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 890,4m2 890,4m2 x 75kg/m2 =~66,8t | t | 66,8 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+015 ; 15,0m x(( 3,5m+3,0m)/2) =49,0m2 Km 0+015 – 0+082 ; 67,0m x 3,0m = 201,0m2 Km 0+096 – 0+300 ; 204,0m x 3,0m = 612,0m2 Razem = 862,0m2 | m2 | 862,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 286,0m ×0,75m×2×8cm=34,3m3 Zjazdy =3,7m3 Razem = 38,0m3 | m3 | 38,0 |
| 9 | D 06.01.03 24 | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia z betonu B – 20 - wlot i wylot przepustu m3= 0,6 | m3 | 0,6 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów długości 18,0m.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-4 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów długości 18,0m

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) Włączenie do drogi wojewódzkiej dł. 4,0m Odcinek na wale p. powodziowym dł. 14,0m Razem = 18,0m | km | 0,018 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do drogi wojewódzkiej RPiL – 6,0m = 25,0m2 Odcinek w pasie drogi wojewódzkiej 4,0m x 3,6m = 14,4m2 Odcinek na wale p. powodziowym dł. 14,0m x 3,1m = 43,3m2 Razem = 82,8m2 | m2 | 82,8 |
| 3 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz.2 = 82,8m2 | m2 | 82,8 |
| 4 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 2 = 82,8m2 82,8m2 x 75kg/m2 =6,2t | t | 6,2 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi wojewódzkiej RPiL – 6,0m = 25,0m2 Odcinek w pasie drogi wojewódzkiej 4,0m x 3,5m = 14,0m2 Odcinek na wale p. powodziowym dł. 14,0m x 3,1m = 42,0m2 Razem = 81,0m2 | m2 | 81,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 18,0m ×0,75m×2×6cm=~1,6m3 | m3 | 1,6 |
| 7 | Kalkulacja własna | Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej org. ruchu włączenia do dr. wojewódzkiej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na odc. 0+000-0+300 | Kpl. | 1 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.