# Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie

REGON: 830409123

# NIP: 8652398240

INI.271.36.2015

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

„Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203.”

# SPIS TREŚCI

- Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia

- Informacje ogólne

- Nazwa i adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty           w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, wzór umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacja o dopuszczeniu przez Zamawiającego do składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,     jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa   w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

- Informacja o ofertach wariantowych.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Informacja o aukcji elektronicznej

- Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Załączniki.

# I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r. poz. 231)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692).

## II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę prawo zamówień publicznych.

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „SIWZ”, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia: BZP – Nr 192612-2015 z dnia 29.07.2015 r. strona  internetowa Gminy Radomyśl nad Sanem, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  w Radomyślu nad Sanem.

III. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.Zamawiający:  Gmina Radomyśl nad Sanem zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:

„Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

„Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203.”

2. Adres: siedziba: Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7,                         37-455 Radomyśl nad Sanem

3. NIP:  8652398240

4. Strona internetowa:   www.radomysl.pl

5. Poczta elektroniczna: inwestycje@radomysl.pl

6. Numer telefonu:  (15) 845 43 02, nr faksu 015/845 43 02

7. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej lub faksem do sekretariatu Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem – pokój nr 11.

# IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu     nieograniczonego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Wspólny słownik zamówień CPV:

- 45233140-2     - Roboty drogowe ( główny przedmiot)

- 45100000-8    - Roboty przygotowawcze

- 45100000-8    - Roboty ziemne

- 45233000-9    - Podbudowy

- 45233000-9    - Nawierzchnie

- 45100000-8    - Roboty wykończeniowe

2. Rodzaj oraz miejsce wykonania zamówienia.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Miejsce wykonania zamówienia: miejscowość: Chwałowice, gmina Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie.

3. Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

„Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203.”

a) „Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe),

- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego,

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV,

- Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu  drogowego,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni , grubość warstwy 10cm,

- Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm

- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni    mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2

- warstwa profilowo – wzmacniająca   75kg/m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC   , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm,

- Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

b) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe),

- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego,

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV,

- Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu  drogowego,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm,

- Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm

- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni    mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2

- warstwa profilowo – wzmacniająca   75kg/m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC   , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm,

- Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe),

- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego,

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV,

- Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu  drogowego,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm,

- Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm

- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdów na drogi bitumiczne,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni    mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2

- warstwa profilowo – wzmacniająca   75kg/m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC   , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm,

- Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

d) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203.”

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe),

- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego,

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV,

- Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu  drogowego ,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm,

- Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm

- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni    mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2

- warstwa profilowo – wzmacniająca   75kg/m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC   , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm,

- Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %).

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  10.10.2015 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 i dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia (warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia).

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt.1 literat a-b  Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie, warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków                       o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców spełnia samodzielnie. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiera część VIII SIWZ. Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania                  z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.

## VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

## 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia - art. 22 ust.1 pkt 1-4

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy - jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W celu zweryfikowania, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) winien załączyć do oferty:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz przypadku podmiotów określonych w art.26 ust.2 ustawy Pzp to właściwe dokumenty wymienione w pkt 1 litera a-b muszą być złożone przez każdy podmiot osobno.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy               i części VII pkt.1 litera a-b niniejszej SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 litera  a-b,

Dokumenty o których mowa w pkt 2 lit. b mogą być przedstawione w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                                 w przypadku podmiotów określonych w art. 26 ust.2 b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 ust.3 i § 4 ust.1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231):

a) dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Podwykonawcy

a) Wykonawca, który zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zobowiązany jest wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

b) Wykonawca, który wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłożyć umowę regulującą współpracę z Podwykonawcami.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A  TAKŻE  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim oraz wymaga formy pisemnej.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

3. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.                           Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem  należy kierować na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem

ul. Rynek Duży 7,

37-455 Radomyśl nad Sanem

z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na:

„Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

„Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203.”

5. Wykonawca może zwrócić się pisemnie, faksem, e-mailem o przekazanie SIWZ.

We wniosku należy podać:

a) nazwę i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu, faksu i e-mail,

c) imię osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

d) znak niniejszego postępowania: INI.271.36.2015

Adres internetowy na którym umieszczona jest SIWZ : www.radomysl.pl

e-mail: iwestycje@radomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać w wersji elektronicznej pod adresem: jak podano wyżej : www.radomysl.pl.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieni treść SIWZ, dokonaną zmianę Zamawiający umieści na  stronie na w/w stronie internetowej Zamawiającego  oraz przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego: faks 15/8454302.

7. Dokonując rejestracji należy podać:

a) nazwę i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu, faksu i e-mail,

c) imię osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

d) określenie sposobu podawania informacji o zmianach SIWZ ( poczta, faks,  poczta elektroniczna).

e) znak niniejszego postępowania: INI.271.36.2015

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się Wykonawcami są:

- Radosław Dyl – tel. 015/8454302 w. 29, e-mail: inwestycje@radomysl.pl

- Izabela Szałaj -  tel. 015/8454302 w. 35, e-mail: i.szalaj@radomysl.pl

X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wadium nie jest wymagane.

## XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert .

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą  z  tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

## XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                    i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w  formie pisemnej.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6. Oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z treścią tych formularzy.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez umocowanego przedstawiciela (lub przedstawicieli Wykonawcy), upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz oparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art.23 ustawy Pzp).               W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.  Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) następujące dokumenty i oświadczenia:

-formularz oferty,

-wykaz wykonanych robót budowlanych ( zał. nr 4do SIWZ),

-dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie,

-oświadczenie o spełnianiu warunków podanych art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum

b) następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 (zał. nr 3 do SIWZ),

- odpis z właściwego rejestru, a w przypadku swoistego konsorcjum jakim będzie spółka cywilna zawarta przez osoby fizyczne- oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

11. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta na :

„Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120.”

„Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150.”

„Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203” -  nie otwierać przed 13.08.2015 r. godz. 930  wraz z podaniem na kopercie pełnej nazwy i adresu Wykonawcy.

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- kosztorysy ofertowe,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia - art. 22 ust.1 pkt 1-4

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- parafowany wzór umowy,

- pełnomocnictwo/ jeśli dotyczy/,

9)        informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty należy zastosować oznaczenia określone                            w części XII pkt.11 SIWZ oraz dodatkowo na kopercie umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa             w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości. Informacje te winny być umieszczane odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty               (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). W przypadku gdy informacje objęte tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnianiu. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych          w ofercie.

## XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem

ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem

sekretariat,  pok. nr 11

2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2015 r. o godz. 900

Oferty które wpłynęły do Zamawiającego po terminie składania ofert  zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt 1)                           w dniu  13.08.2015 r. o godz. 930

4. Informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Ceny należy podać  w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.Ceny oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

podatek od towarów usług, wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia, koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty związane z doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom sąsiadujących posesji, koszty związane z usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu, koszty związane z organizacją placu budowy, koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 3 egz.) i obsługi geodezyjnej, koszty wykonania organizacji ruchu na czas wykonywania robót przy włączeniu do dróg.

3. Ceny określone w ofercie będą cenami stałymi obowiązującymi przez okres trwania umowy.

## XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

- cena brutto – 95%

- gwarancja – 5 %

Maksymalna liczba punktów wynosi : 100 pkt

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:

a) kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C min

C = --------------------------- x 95% x 100

C oferty badanej

gdzie:

C – ilość  punktów dla badanej oferty

C min. – najniższa cena ofertowa brutto

## C oferty badanej  – cena oferty badanej

95% – waga kryterium wyboru

uwaga: w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną słownie i cyfrą  - ważna będzie cena wyrażona słownie.

b) kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego w miesiącach na formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

G oferty badanej

G = --------------------------- x 5% x 100

G n

gdzie:

G – ilość  punktów dla badanej oferty

G oferty badanej – okres gwarancji oferty badanej

G n – najdłuższy okres gwarancji

5% – waga kryterium wyboru

Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i gwarancja stanowić będą podstawę wyboru danej oferty.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie  wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych, niniejszą SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą – uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o podane kryteria i przedstawione wzory.

XVI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92               ust. 1 ustawy.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę którego oferta została wybrana, do siedziby Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem:                                              ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem,  w celu podpisania umowy.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców w ramach zawiązanego konsorcjum, dotyczy to również wspólników spółki cywilnej, którzy będą traktowani jako swoiste konsorcjum.

5. Wykonawca, który wskaże w ofercie Podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę z Podwykonawcami.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane.

## XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, WZÓR  UMOWY.

1. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

2. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie w następujących przypadkach:

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

b) wystąpienia przedłużenie w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót,

d) przerwy  w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego,

e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

f) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej, będącej przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane,

g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejsza koszty, poprawia sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych,

i) wstrzymanie robót budowlanych przez uprawniony organ,

j) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

k) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

## XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

## XX. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO   DO

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

## XXIII. INFORMACJA O OFERTACH  WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ.

1.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

2.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

XXV. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXVI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                        W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## XXVII. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1.   Formularz oferty (wzór)  - zał.  nr 1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (wzór)  - zał. nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) – zał. nr 3

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór) – zał. nr 4

- Przedmiar robót – zał. nr 5

- Kosztorys ofertowy – zał. nr 6

- Specyfikacja techniczna – zał. nr 7

- Wzór umowy – zał. nr 8

- Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 9

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

mgr  Jan Pyrkosz

Radomyśl nad Sanem, 29.07.2015 r.