Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

b) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000–0+120.”

c)  „Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000–0+150.”

d) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000– 0+203.”

a) „Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór  w km 0+000 – 0+250

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+250= 0,250km | km | 0,250 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+250 ; 250,0m x 0,15m3/m =37,5m3 | m3 | 37,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd w km 0+000 RL5m i RP7m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+250; 250,0m x 3,6m = 900,0m2 Razem = 928,0m2 | m2 | 928,0 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego Na dł. 130m x 0,5(średnio) = 65,0m2 | m2 | 65,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 65,0m2 | m2 | 65,0 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną w km 0+000 m3 = 14,0 | m3 | 14,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz. 3= 928,0m2 | m2 | 928,0 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 928,0m2 928,0m2x 75kg/m2 =~69,6t | t | 69,6 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd w km 0+000 RL5m i RP7m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+250; 250,0m x 3,5m = 875,0m2 Razem = 903,0m2 | m2 | 903,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 0+000 – 0+250 ; 250,0m ×0,75m×2×6cm=22,5m3 Zjazdy do posesji =3,5m3 Razem = 26,0m3 | m3 | 26,0 |

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów – urządzeń podziemnych

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000–0+120.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś w km 0+000 – 0 +120

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+120= 0,120km | km | 0,120 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+120 ; 120,0m x 0,15m3/mb =18,0m3 | m3 | 18,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd w km 0+000 RPiL6,0m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,6m = 69,0m2 Km 0+015 – 0+025 ; 10,0m x(( 4,6m+3,1m)/2) =38,5m2 Km 0+025 – 0+120 ; 95,0m x 3,1m = 294,5m2 Razem = 430,0m2 | m2 | 430,0 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego 70,0m x 0,5m (średnio) = 35,0m2 | m2 | 35,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 35,0m2 | m2 | 35,0 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdu na drogę bitumiczną m3 =8,0 | m3 | 8,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz. 3=430,0m2 | m2 | 430,0 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 430,0m2 430,0m2x 75kg/m2 =~32,3t | t | 32,3 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd w km 0+000 RPiL6,0m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+015 ; 15,0m x 4,5m = 67,5m2 Km 0+015 – 0+025 ; 10,0m x(( 4,5m+3,0m)/2) =37,5m2 Km 0+025 – 0+120 ; 95,0m x 3,0m = 285,0m2 Razem = 418,0m2 | m2 | 418,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 120,0m ×0,5m×2×6cm=7,2m3 Zjazdy do posesji =3,8m3 Razem = 11,0m3 | m3 | 11,0 |

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów – urządzeń podziemnych

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

c)  „Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000–0+150.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś w km 0+000 – 0 +150

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+150= 0,15km | km | 0,15 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+150 ; 150,0m x 0,12m3/m =18,0m3 | m3 | 18,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd w km 0+000 RL-7m i RP- 5m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 3,6m = 21,6m2 Km 0+006 – 0+016 ; 10,0m x(( 3,6m+3,1m)/2) =33,5m2 Km 0+016 – 0+130 ; 114,0m x 3,1m = 353,4m2 Km 0+130 – 0+140 ; 10,0m x(( 3,1m+3,6m)/2) =33,5m2 Km 0+140 – 0+150 ; 10,0m x 3,6m = 36,0m2 Rozjazd w km 0+150 RL7m i RP5m = 28,0m2 Razem = 534,0m2 | m2 | 534,0 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego Km 0+000 – 0+120 ; 120,0m x 0,6m = 72,0m2 | m2 | 72,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 72,0m2 | m2 | 72,0 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku oraz wyprofilowanie wjazdów na drogi bitumiczne m3 = 12,0 | m3 | 12,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz. 3= 534,0m2 | m2 | 534,0 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 534,0m2 534,0m2 x 75kg/m2 =~40,0t | t | 40,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd w km 0+000 RL-7m i RP- 5m = 28,0m2 Km 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 3,5m = 21,0m2 Km 0+006 – 0+016 ; 10,0m x(( 3,5m+3,0m)/2) =32,5m2 Km 0+016 – 0+130 ; 114,0m x 3,0m = 342,0m2 Km 0+130 – 0+140 ; 10,0m x(( 3,0m+3,5m)/2) =32,5m2 Km 0+140 – 0+150 ; 10,0m x 3,5m = 35,0m2 Rozjazd w km 0+150 RL7m i RP5m = 28,0m2 Razem = 519,0m2 | m2 | 519,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 0+000 – 0+150 ; 150,0m ×0,5m×2×6cm=9,0m3 Zjazdy do posesji =4,0m3 Razem = 13,0m3 | m3 | 13,0 |

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów – urządzeń podziemnych

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000– 0+203.”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Chwałowice -  Popowice w km 0+000 – 0 +203

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+203= 0,203km | km | 0,203 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie korpusu drogowego 0+000 – 0+203 ; 203,0m x 0,15m3/mb =~30,5m3 | m3 | 30,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Km 0+006 – 0+020 ; 14,0m x(( 3,6m+3,1m)/2) =46,9m2 Km 0+020 – 0+203 ; 183,0m x 3,1m = 567,3m2 Zjazd w km 0+045 strona lewa RL i RP - 5m dł. 5m szer.4m = 35,0m2 Razem = 649,2m2 | m2 | 649,2 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 10cm , urobek na uzupełnienie korpusu drogowego Km 0+045 – 0+203 ; 158,0m x 0,6m = 94,8m2 | m2 | 94,8 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 94,8m2 | m2 | 94,8 |
| 6 | D 04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy na całym odcinku m3 = 6,0 | m3 | 6,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar jak w poz. 3= 649,2m2 | m2 | 649,2 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 649,2m2 649,2m2x 75kg/m2 =~48,7t | t | 48,7 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 20 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+006 ; 6,0m x 3,5m = 21,0m2 Km 0+006 – 0+020 ; 14,0m x(( 3,5m+3,0m)/2) =45,5m2 Km 0+020 – 0+203 ; 183,0m x 3,0m = 549,0m2 Zjazd w km 0+045 strona lewa RL i RP - 5m dł. 5m szer.4m = 35,0m2 Razem = 650,5m2 | m2 | 650,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 203,0m ×0,75m×2×6cm=18,3m3 Zjazdy do posesji =3,7m3 Razem = 22,0m3 | m3 | 22,0 |

- W zadaniu należy ująć regulację zaworów – urządzeń podziemnych

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.