Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 – 0+170”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+270”

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+390 oraz zjazd dł. 30m”

d) „Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 – 0+268”

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 – 0+317”

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 – 0+170”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 – 0 +170

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+170= 0,17 km | km | 0,17 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą km 0+000 – 0+170; 170,0m x 0,15m3/mb = 25,5m3 | m3 | 25,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV rozjazd do drogi pow. w km 0+ 000 RLP 5m = 15,0m km 0+000 – 0+020; 20,0m x((3,1m+2,8 m)/2)= 59,0m2 km 0+020 – 0+170; 150,0m x 2,8m = 420,0m2 Razem = 494,0m2 | m2 | 494,0 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm, urobek na uzupełnienie korpusu drogowego szer. koryta 0,3 – 0,7m, śr. 0,5m km 0+000 – 0+170; 170,0m x 0,5m = 85,0m2 | m2 | 85,0 |
| 5 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4= 85,0m2 | m2 | 85,0 |
| 6 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz. 3= 494,0m2 | m2 | 494,0 |
| 7 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 494,0m2 494,0m2x 75kg/m2 =~37,0t | t | 37,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm rozjazd do drogi pow. w km 0+000 RLP 5m=15,0m2 km 0+000 – 0+020; 20,0m x (3,0 m + 2,7 m)/2) = 57,0m2 km 0+020 – 0+170; 150,0m x 2,7m = 405,0m2 Razem = 477,0m2 | m2 | 477,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 170,0m ×0,75m×2×6cm=15,3m3 Zjazdy do posesji =5,7m3 Razem = 21,0m3 | m3 | 21,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+270”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-10.00.00 Inne roboty

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00 Podbudowy | 3-9 |
| D 05.00.00 Nawierzchnie | 10 |
| D 06.00.00 Roboty wykończeniowe | 11 |
| D 07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 12 |
| D 10.00.00 Inne roboty | 13 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0 +270

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+270= 0,27 km | km | 0,27 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą km 0+000 – 0+017; 17,0m x 0,15m3/m =~ 2,5m3 km 0+022 – 0+200; 178,0m x 0,15m3/m = 26,7 m3 km 0+200 – 0+270; 70,0m x 0,5m3/m = 35,0 m3 Razem = 64,2 m3 | m3 | 64,2 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+000 – 0+017; 17,0m x 3,1m = 52,7m2 km 0+ 022 – 0+270; 248,0m x 3,1m = 768,8m2 Razem= 821,5m2 | m2 | 821,5 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm, km 0+000 – 0+017; 17,0m x 0,5m = 8,5m2 km 0+022 – 0+140; 118,0m x 0,5m= 59,0m2 Razem= 67,5m2 | m2 | 67,5 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4= 67,5m2 | m2 | 67,5 |
| 6 | D 04.04.01 01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10cm km 0+140 – 0+270; 130,0m x 3,2m=416,0 m2 | m2 | 416,0 |
| 7 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm km 0+000-0+017; 17,0m x 3,1m = 52,7m2 km 0+022 – 0+140; 118m x 3,1m = 365,8m2 Razem=418,5m2 | m2 | 418,5 |
| 8 | D 04.04.02 14 | Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm km 0+140 – 0+270; 130,0 m x 3,1m= 403,0 m2 | m2 | 403,0 |
| 9 | D04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 7+8=418,5 m2+403,0 m2 = 821,5m2 821,5m2x 75kg/m2 =~61,5t | t | 61,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 10 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+270; 270,0m x 3,0m=810,0 m2 | m2 | 810,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 11 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 270,0m – 5,0m (przepust) = 265,0m x 0,75m x 2 x 6m= 23,8m3 zjazdy do posesji = 4,2 m3 Razem= 28,0m3 | m3 | 28,0 |
|  |  | D 07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 12 | D 07.05.01 03 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzedkładkowych (SP-05/2), słupki montowane w płycie żelbet., skrajne w gruncie. Zakończenia łącznikami czołowymi. Przepust w km 0+017, str. P i L, 2 x 8,0m = 16,0m | m | 16 |
|  |  | D10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 13 | D10.01.05 03 | Regulacje pionowe studzienek dla zaworów wodociągowych szt 1 | szt | 1 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+390 oraz zjazd dł. 30m”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00 Podbudowy | 3-8 |
| D 05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D 06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+390 oraz zjazd dł. 30,0m

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+390= 0,39km +0,03km= 0,42 km | km | 0,42 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą km 0+000 – 0+390; 390,0m+30m=420,0m x 0,12m3/m = 50,4m3 | m3 | 50,4 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+000 – 0+390; 390,0m x 3,1m = 1209,0m2 zjazd w km 0+ 260 ; 30,0m x 4,1m = 123,0m2 Rozjazd RLi P 7,0m = 30m2 Rozjazd RLi P 5,0m = 15m2 Razem= 1377,0m2 | m2 | 1377,0 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm, -urobek na uzupełnienie korpusu drogowego Korekta krawędzi jezdni po stronie prawej km 0+070 – 0+110; 40,0m x ((0,1m+0,7m+0,1m) /3) = 12,0m2 | m2 | 12,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4= 12,0m2 | m2 | 12,0 |
| 6 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm km 0+000 – 0+270; 270,0m x 3,1m = 837,0m2 zjazd w km 0+ 260 ; 30,0m x 4,1m = 123,0m2 Rozjazd RLi P 7,0m = 30m2 Rozjazd RLi P 5,0m = 15m2 Razem= 1005,0m2 | m2 | 1005,0 |
| 7 | D 04.04.02 12 | Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm km 0+270– 0+390; 120,0 m x 3,1m= 372,0 m2 | m2 | 372,0 |
| 8 | D04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 6+7=1005 m2+372,0 m2 = 1377,0m2 1377,0m2x 75kg/m2 =~103,0t | t | 103,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm km 0+000 – 0+390; 390,0m x 3,0m = 1170,0m2 zjazd w km 0+ 260 ; 30,0m x 4,0m = 120,0m2 Rozjazd RLi P 7,0m = 30m2 Rozjazd RLi P 5,0m = 15m2 Razem= 1335,0m2 | m2 | 1335,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 390,0m+30,0m = 420,0m x 0,75m x 2 x 6m= 37,8m3 zjazdy do posesji = 12,2 m3 Razem = 50,0m3 | m3 | 50,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 – 0+268”

Kody:

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00 Podbudowy

D 05.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 3- 8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101318R w m. Nowiny w km 0+000 – 0 +268

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+268= 0,268 km | km | 0,268 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą km 0+000 – 0+268; 268,0m x 0,10m3/m = 26,8m3 | m3 | 26,8 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z usunięciem roślinności km 0+003 – 0+268; 265,0m x 3,1m = 821,5m2 rozjazd w km 0+ 268 RP 7m RL 5m = 25,0m2 Razem = 846,5m2 | m2 | 846,5 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm, urobek na uzupełnienie korpusu drogowego km 0+000 włączenie do drogi wojewódzkiej, korekta rozjazdu do RLIP 5m = 6,0m2 km 0 +068 – 0+268; 200,0m x0,5m = 100m2 korekta rozjazdu w km 0+268Rp 7m RL5m = 8,0m2 Razem= 114,0m2 | m2 | 114,0 |
| 5 | D 04.04.01 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4= 114,0m2 | m2 | 114,0 |
| 6 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm km 0+000 włączenie do drogi wojewódzkiej; korekta rozjazdu do RLIP 5,0m = 6,0m2 km 0+003-0+068; 65,0m x3,1m =201,5 m2 Razem= 207,5m2 | m2 | 207,5 |
| 7 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm km 0+068-0+268; 200,0m x 3,1m = 620,0 m2 rozjazd w km 0+268 RPi7m, RL5m =25,0 m2 Razem=645,0m2 | m2 | 645,0 |
| 8 | D 04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 6+7=207,5 m2+645,0 m2 = 852,5m2 852,5m2x 75kg/m2 =~64,0t | t | 64,0 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm rozjazd do drogi woj. RLIP 5m =15,0m2 km 0+000 – 0+268; 268,0m x 3,0m = 804,0m2 rozjazd do drogi gminnej bit. RP7m, RL5m = 25,0m2 Razem = 844,0m2 | m2 | 844,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 268,0m ×0,75m×2×6cm=~24m3 zjazdy do posesji = 6,0m3 Razem= 30,0m3 | m3 | 30,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 – 0+317”

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów w km 0+000 – 0+317

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. Miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+317= 0,317km | Km | 0,317 |
|  |  | D 02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01 31 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą km 0+000 – 0+0317; 317,0m x 0,15m3/m = ~47,5m3 | m3 | 47,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Rozjazd do drogi woj. RLi P 6,0m = 25m2 km 0+000 – 0+317; 317,0m x 3,1m = 982,7m2 zjazd str. L w km 0+085 dł. 4,0m x ((8,0m+4,0m)/2)= 24,0m2 zjazd str. L w km 0+280 dł. 10,0m x ((7,0m+3,0m)/2= 50,0m2 zjazd dojście do Kościoła dł. 6,0m x(( 7,0m+4,0m)/2)= 33,0m2 Rozjazd do dr. Woj. RLi P 6,0m = 25m2 Razem= 1139,7m2 | m2 | 1139,7 |
| 4 | D 04.01.01 21 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm, szer. 04 – 0,8m -urobek na uzupełnienie korpusu drogowego km 0+000 – 0+317; 317,0m x 0,6m (średnio) =~ 190,0m2 | m2 | 190,0 |
| 5 | D 04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4= 190,0m2 | m2 | 190,0 |
| 6 | D 04.04.02 13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz. 3= 1139,7m2 | m2 | 1139,7 |
| 7 | D04.08.01 04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo – wzmacniająca 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3=1139,7m2 1139,7m2x 75kg/m2 =~85,5t | t | 85,5 |
|  |  | D 05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05 21 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi woj. RLi P 6,0m = 25m2 km 0+000 – 0+317; 317,0m x 3,0m = 951,0m2 zjazd str. L w km 0+085 dł. 4,0m x ((8,0m+4,0m)/2)= 24,0m2 zjazd str. L w km 0+280 dł. 10,0m x ((7,0m+3,0m)/2= 50,0m2 zjazd dojście do Kościoła dł. 6,0m x(( 7,0m+4,0m)/2)= 33,0m2 Rozjazd do dr. Woj. RLi P 6,0m = 25m2 Razem= 1108,0m2 | m2 | 1108,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.01.10 10 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4 %) 317,0m x 0,75m x 2 x 6m=~ 28,5m3 zjazdy = 2,5 m3 Razem = 31,0m3 | m3 | 31,0 |

Włączenia do dróg wojewódzkich należy wykonać w sposób, który nie spowoduje zalewania jezdni drogi wojewódzkiej.

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.