Załącznik nr 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 101300R w m. Chwałowice

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cj roboty [PLN] | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45100000-8 CPV | Przygotowanie ternu pod budowę |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.01 BCD_201504 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,6515 |  |  |
| 1.2 | BCD D-05.03.11.01 BCD_201504 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 2 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km | m2 | 1 100,00 |  |  |
| 1.3 | BCD D-01.03.02.16 BCD_201504 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 40,00 |  |  |
| 2 | 45233100-0 CPV | Roboty w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-04.08.01.05 BCD_201503 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC 22P dowożoną z odl. do 5 km | t | 245,70 |  |  |
| 2.2 | BCD D-05.03.05.21 BCD_201503 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 3 276,00 |  |  |
| 2.3 | BCD D-05.02.01.22 BCD_201504 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm – pobocza | m2 | 651,50 |  |  |
| 3 | 45233250-6 CPV | Roboty w zakresie zjazdów |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-05.02.01.21 BCD_201504 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 175,00 |  |  |
| 3.2 | BCD D-05.03.23.32 BCD_201504 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 40,00 |  |  |
| 3.3 | BCD D-05.03.05.28 BCD_201504 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 60,00 |  |  |
| 4 | 45450000-6 CPV | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-06.01.01.01 BCD_201504 | Plantowanie terenu w gruncie kat. I-III | m2 | 651,50 |  |  |

Wartość netto:  ………..………………………….

Podatek VAT: ………….………………………...

Wartość brutto: …………..………………………