Załącznik nr 7 do SIWZ

Remont drogi dz. nr ewid. 262/1, 11 obręb Orzechów w km 1+955 -2+865 w m. Orzechów

Przekrój normalny

Skala 1:50

km l+955 - 1+985szer. zmienna 3,5 - 3,0m

km 1+985 - 2+220 szer.3,0m

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy 1+955 - 2+865= 0,910km |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -uzupełnienie poboczy 1+955 - 2+865= 910m x 0,2m3/m = 182,0m3 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV 1+955 - 1+985; 30,0m x ((3,6m+3,2m)2)=102,0m2 1+985 - 2+865 ; 880,0x 3,2m = 2816,0m2 Razem = 2918,0m2 |
| 4 | D 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna , grubość warstwy 15cm km 2+200 - 2+865 ; 665,0m x 3,2m = 2128,0m2 |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1+955 - 1+985; 30,0m x ((3,6m+3,1m)2)=100,5m2 1+985 - 2+865 ; 880,0x 3,1m = 2728,0m2 Razem = 2828,5m2 |
| 6 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną AC 16P w ilości 100kg/m2 - warstwa profilowo - wzmacniająca Obmiar jak w poz. 5 = 2828,5m2 2828,5m2 x 100kg/m2 =~283,0t |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |
| 7 | D 05.03.05.21.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 4cm AC 11S 1+955 - 1+985; 30,0m x ((3,5m+3,0m)2)=97,5m2 1+985 - 2+865 ; 880,0x 3,0m = 2640,0m2 Razem = 2737,5m2 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |
| 8 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 910,0m x0,5mx2x10cm=91,0m3 |