Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi gminnej Nr 101331R w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+260”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów (remiza) w km 0+000 – 0+155”

c) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Wygonek w km 0+000 – 0+ 192”

a) „Remont drogi gminnej Nr 101331R w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+260”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 3-9 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 10 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 11 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+260= 0,26km | km | 0,260 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+100 – 0+260 ;160,0m x 0,2m3/mb = 32,0m3 | m3 | 32,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.03.01.12.02 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie naw. bitumicznej km 0+000 – 0+100 ; 100,0m x 4,0m = 400,0m2 | m2 | 400,00 |
| 4 | D 04.03.01.22.04 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie nawierzchni bitumicznej Obmiar jak w poz. 3 = 400,0m2 | m2 | 400,00 |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm – likwidacja przełomu km 0+104 – 0+110 ;6,0m x 4,1m = 24,6m2 | m2 | 24,60 |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w pozycji 5= 24,6m2 | m2 | 24,60 |
| 7 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+100 – 0+115 ; 15,0m x(( 4,0m+2,6m)/2) = 49,5m2 km 0+115 – 0+260; 145,0 x 2,6m = 377,0m2 zjazd w km 0+112 dł. 5m szer. 3,5m RP-5m iRL-5m = 27,5m2 Razem = 454,0m2 | m2 | 454,00 |
| 8 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 7 = 454,00m2 | m2 | 454,00 |
| 9 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca 0+000 – 0+100 ; 100,0m x 3,9m = 390,0m2 0+100 – 0+115 ; 15,0m x(( 3,9m+2,6m)/2) = ~49,0m2 km 0+115 – 0+260; 145,0 x 2,6m = 377,0m2 zjazd w km 0+112 dł. 5m szer. 3,5m RPiL-5m = 27,5m2 Razem =843,5m2 843,5,0m2 x 75kg/m2 = ~ 63,0t | t | 63,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 10 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 11S, 0+000 – 0+100 ; 100,0m x 3,8m = 380,0m2 0+100 – 0+115 ; 15,0m x(( 3,8m+2,5m)/2) = ~47,0m2 km 0+115 – 0+260; 145,0 x 2,5m = 362,5m2 zjazd w km 0+112 dł. 5m szer. 3,5m RPiL-5m = 27,5m2 Razem =817,0m2 | m2 | 817,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 11 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 260,0m ×0,75m×2×6cm=23,4m3 zjazdy do posesji = 8,6m3 Razem= 32,0m3 | m3 | 32,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów (remiza) w km 0+000 – 0+155”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8-9 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+155= 0,155km | km | 0,155 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.12.02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. III – IV z z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy z materiału uzyskanego z wyk. koryta. 0+065 – 0+155 ;90,0m x 0,2m3/mb = 18,0m3 | m3 | 18,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV na całej szerokości jezdni , głębokość koryta 35cm urobek z koryta na odkład z odwozem odl. 2km km 0+005 - 0+045 ; 40,0m x 3,7m = 148,0m2 | m2 | 148,00 |
| 4 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV na całej szerokości jezdni , głębokość koryta 5cm – 15 cm (średnio 10cm ) urobek na uzupełnienie poboczy w poz. 2 km 0+045 – 0+075 ; 30,0m x 3,7m = 111,0m2 plac przyległy do Remizy 22,0m x 4,5m = 99,0m2 Razem = 210,0m2 | m2 | 210,00 |
| 5 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV 0+075 – 0+090 ; 15,0m x(( 3,7m+3,1m)/2) = 51,0m2 km 0+090 – 0+155; 65,0 x 3,1m = 201,5m2 zjazd w km 0+083 dł. 10m szer. 2,5m RP-7m iRL-3m = 35,0m2 Włączenie do drogi krajowej = 42,5m2 Razem = 330,0m2 | m2 | 330,00 |
| 6 | D 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łąmanego , warstwa dolna , grubość warstwy 15cm km 0+005 – 0+075 ; 70,0m x3,7m = 259,0m2 km 0+075 – 0+090 ; 15,0m x ((3,7m+3,1m)/2)= 51,0m2 km 0+090 – 0+155 ; 65,0m x3,1m = 201,5m2 Zjazd w km 0+083 dł. 10m szer. 2,5m RP-7m i RL -3 m = 35,0m2 plac przyległy do Remizy 22,0m x 4,5m = 99,0m2 Razem = 645,5,0m2 | m2 | 645,50 |
| 7 | D 04.04.02.22.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu Obmiar jak w pozycji 6= 645,5m2 | m2 | 645,50 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.11.03 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W grubość warstwy 4cm włączenia do dr woj. km 0+000 – 0+005 RpiL 6m = 42,5m2 Obmiar jak w poz. 6 = 645,5m2 Razem = 688,0m2 | m2 | 688,00 |
| 9 | D 05.03.05.21.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, grubość warstwy 4cm Rozjazd do drogi woj. RL-6m i RP 6m = 25,0m2 km 0+000 – 0+075 ; 75,0m x3,5m = 262,5m2 km 0+075 – 0+090 ; 15,0m x ((3,5m+3,0m)/2)= ~49,0m2 km 0+090 – 0+150 ; 60,0m x3,0m = 180,0m2 Zjazd w km 0+083 dł. 10m szer. 2,5m RP-7m i RL -3 m = 35,0m2 plac przyległy do Remizy 22,0m x 4,5m = 99,0m2 Razem 650,0m2 | m2 | 650,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% Strona P 150,0m ×0,75m×2×8cm=18,0m3 Strona L 90,0m×0,75m×2×8cm=10,8m3 zjazdy do posesji = 4,2m3 Razem= 33,0m3 | m3 | 33,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Wygonek w km 0+000 – 0+ 192”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 3--7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym ( roboty pomiarowe) 0+000 – 0+192= 0,192km | km | 0,192 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+192 ; 192,0m x 0,1m3/mb = 19,2m3 | m3 | 19,20 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV 0+004 – 0+192 ; 188,0m x 3,1 = 582,8m2 Rozjazd do drogi gm. RL-6m i RP 4m = 15,0m2 Razem = 597,8m2 | m2 | 597,80 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm - urobek na uzupełnienie poboczy km 0+104 – 0+120 ; 16,0m x ((0,2m+0,5m)/2) = 5,6m2 km 0+120 – 0+192 ; 72,0m x0,5m = 36m2 korekta rozjazdów do dr. woj. i gminnej = 8,4m2 Razem = 50,0m2 | m2 | 50,00 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu Obmiar jak w pozycji 4= 50,0m2 | m2 | 50,00 |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm km 0+004 – 0+192 ; 188,0m x 3,1m = 582,8m2 Rozjazd do drogi gm. RL-6m i RP 4m = 15,0m2 korekta rozjazdów do dr. woj. = 5,0m2 Razem = 602,8m2 | m2 | 602,80 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 6 = 602,8m2 602,8m2 x 75kg/m2 =~45,0t | t | 45,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 11S Rozjazd do drogi woj. RL-5m i RP 5m = 15,0m2 Km 0+000 – 0+192 ; 192,0m x 3,0m= 576,0m2 Rozjazd do drogi gm. RL-6m i RP 4m = 15m2 Razem 606,0m2 | m2 | 606,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 192,0m ×0,75m×2×8cm=~23,0m3 zjazdy do posesji = 7,0m3 Razem= 30,0m3 | m3 | 30,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

a) „Remont drogi gminnej Nr 101331R w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+260”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów (remiza) w km 0+000 – 0+155”

c) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Wygonek w km 0+000 – 0+ 192”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) „Remont drogi gminnej Nr 101331R w m. Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+260”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,260 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 32,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.03.01.12.02 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie naw. bitumicznej | m2 | 400,00 |  |  |
| 4 | D 04.03.01.22.04 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie nawierzchni bitumicznej | m2 | 400,00 |  |  |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm – likwidacja przełomu | m2 | 24,60 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy 10 cm | m2 | 24,60 |  |  |
| 7 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 454,00 |  |  |
| 8 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 454,00 |  |  |
| 9 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca | t | 63,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 10 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 11S | m2 | 817,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 11 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 32,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów (remiza) w km 0+000 – 0+155”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,155 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.12.02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. III – IV z z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy z materiału uzyskanego z wyk. koryta. | m3 | 18,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV na całej szerokości jezdni , głębokość koryta 35cm | m2 | 148,00 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w grunci kat. II – IV na całej szerokości jezdni , głębokość koryta 5cm – 15 cm (średnio 10cm ) | m2 | 210,00 |  |  |
| 5 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 330,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna , grubość warstwy 15cm | m2 | 645,50 |  |  |
| 7 | D 04.04.02.22.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 645,50 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.11.03 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W grubość warstwy 4cm | m2 | 688,00 |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, grubość warstwy 4cm | m2 | 650,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 33,00 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

c) „Remont drogi wewnętrznej Nowiny – Wygonek w km 0+000 – 0+ 192”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym ( roboty pomiarowe) | km | 0,192 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 19,20 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 597,80 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm urobek na uzupełnienie poboczy | m2 | 50,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 50,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 602,80 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 45,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 11S | m2 | 606,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 30,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |