Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Musików w  km 0+000 – 0+260”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – I odcinek w km 0+000 – 0+090”

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – II odcinek  w km 0+000 – 0+220”

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle w  km 0+000 – 0+030”

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+265”

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Musików w  km 0+000 – 0+260”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1-2 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 3-4 |
| D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 5-6 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 7-12 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 13 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 14 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+260= 0,26km | km | 0,260 |
| 2 | D 01.02.02.13.02 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubość warstwy 15cm z wywozem nadmiaru na odkład na odl. 1km - zawyżenia miejscowe dł. 220m x 0,5m x 15cm = 16,5m3 | m3 | 16,500 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D 02.01.01.12.02 | Renowacja ist. rowu przydrożnego gł. 0,6m w poziomie , wykop w gruncie kat. III z plantowaniem skarp i dna rowu z wywozem na odkład. Km 0+065 – 0+165 po stronie prawej. 100,0m x 0,4m3/m = 40,0m3 | m3 | 40,00 |
| 4 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy i przyległego terenu 0+000 – 0+260; 260,0m x 0,2m3/m= 52,0m3 | m3 | 52,00 |
|  |  | D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5 | D 03.02.01.41.01 kalkulacja własna | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem z kręgu fi 50 , głębokość studni 1,1m wpustem ulicznym typ ciężki i przykanalikiem stalowym przez drogę do rowu oraz dwóch poprzecznych rur z PCV w otulinie na dł. po 8m . | Szt. | 3,00 |
| 6 | D 03.02.01.11.02 | Wykonanie przepustu z rur kielichowych Vipro o średnicy 40cm łączonych na uszczelkę na podłożu z kruszywa łamanego wlot 20cm poniżej dna rowu | m | 7,50 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z przycięciem nierówności do 15cm km 0+005 – 0+260 ; 255,0m x 3,2m (średnio) = 816,0m2 | m2 | 816,00 |
| 8 | D 04.01.01.22.01 | Wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach 0,4 – 1,0m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 20cm , urobek na odkład - km 0+000 – 0+260; 260,0m x 0,7m(średnio) = 182,0m2 | m2 | 182,00 |
| 9 | D 04.02.01.11.02 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 8 = 182,0m2 | m2 | 182,00 |
| 10 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 8 = 182,0m2 | m2 | 182,00 |
| 11 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm rozjazd do dr. gm. bit. RpiL 6,0m = 25,0m km 0+000 – 0+260 ; 260m x 3,6m = 936,0m2 - poszerzenie łuku w km 0+160 - 0+185 = 9,0m2 Razem = 970,0m2 | m2 | 970,00 |
| 12 | D 04.07.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P , grubość warstwy 4cm Obmiar jak w poz. 11= 970,0m2 | m2 | 970,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 13 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, warstw ścieralna , grubość warstwy 3cm rozjazd do dr. gm. bit. RpiL 6,0m = 25,0m km 0+000 – 0+260 ; 260m x 3,5m = 910,0m2 - poszerzenie łuku w km 0+160 - 0+185 = 9,0m2 Razem = 944,0m2 | m2 | 944,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 14 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 260,0m ×0,75m×2×8cm=31,2m3 zjazdy do posesji i pół =3,8m3 Razem = 35,0m3 | m3 | 35,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – I odcinek w km 0+000 – 0+090”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+090= 0,09km | km | 0,090 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+090 ;90,0m x 0,1m3/mb = 9,0m3 | m3 | 9,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z usunięciem roślinności - rozjazd do dr. powiatowej R PiL -4m = 10,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x2,6m= 234,0m2 Razem = 244,0m2 | m2 | 244,00 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm szer. 0,2 - 0,4m śr. 0,3 , urobek na pobocze - km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x 0,3m = 27,0m2 korekta rozjazdu = 5,0m2 razem 32,0m2 | m2 | 32,00 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4 = 32,0m2 | m2 | 32,00 |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 244,0m2 | m2 | 244,00 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca obmiar jak w poz. 3 = 244,0m2 244,0m2 x 75kg/m2 = 18,3t | t | 18,30 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, - rozjazd do dr. powiatowej R PiL -4m = 10,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m x2,5m= 225,0m2 Razem = 235,0m2 | m2 | 235,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 90,0m ×0,75m×2×8cm=10,8m3 zjazdy do posesji = 3,2m3 Razem= 14,0m3 | m3 | 14,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – II odcinek  w km 0+000 – 0+220”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+220= 0,22km | km | 0,220 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+220;220,0m x 0,1m3/mb = 22,0m3 | m3 | 22,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV - rozjazd do dr. gminnej R PiL -6m = 25,0m2 km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x 3,6m= 72,0m2 km 0+020 – 0+050 ; 30,0m x (3,6m+3,1m)/2) = 100,5m2 km 0+050 – 0+170 ; 120,0m x 3,1m = 372,0m Razem = 569,5m2 | m2 | 569,50 |
| 4 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm - urobek na uzupełnienie pobocza - km 0+170 – 0+220 ; 50,0m x 3,1m = 155,0m2 | m2 | 155,00 |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 569,5m2 | m2 | 569,50 |
| 6 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 155,0m2 | m2 | 155,00 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca obmiar jak w poz. 3+4 = 569,5m2+ 155,0m2 = 724,5m2 724,5m2 x 75kg/m2 =~ 54,5t | t | 54,50 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, - rozjazd do dr. gminnej R PiL -6m = 25,0m2 km 0+000 – 0+020 ; 20,0m x 3,5m= 70,0m2 km 0+020 – 0+050 ; 30,0m x (3,5m+3,0m)/2) = 97,5m2 km 0+050 – 0+220 ; 170,0m x 3,0m = 510,0m Razem = 702,5m2 | m2 | 702,50 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 220,0m ×0,75m×2×8cm=26,4m3 zjazdy do posesji = 6,6m3 Razem= 33,0m3 | m3 | 33,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle w  km 0+000 – 0+030”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego | 3-5 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 6-10 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 12-13 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+030= 0,03km | km | 0,030 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy i zasypanie przepustu 0+000 – 0+030; 30,0m x 0,3m3/m+ 3,0m3 = 12,0m3 | m3 | 12,00 |
|  |  | D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Przedłużenie istniejącego przepustu fi 50 wraz z pogłębieniem rowu i wyk. ławy z betonu z rury PCV karbowanej i uszczelnienie połączenia po str. P | m | 2,00 |
| 4 | D 03.07.01.32.03 | Ręczne oczyszczenie istniejącego przepustu fi 50 grubość namułu do 50% | m | 7,00 |
| 5 | D 03.01.06.11.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu wraz z izolacją lepikiem 2 x (2,5m x 1,2m x 25cm ) = 1,5m3 | m3 | 1,50 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 6 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV - rozjazd do dr. woj. R P -5m iL -5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+030 ; 30,0m x 4,6m= 138,0m2 Razem = 153,0m2 | m2 | 153,00 |
| 7 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 15cm, urobek na uzupełnienie poboczy - rozjazd do dr. woj. 6,0m2 - km 0+000 – 0+030; 30,0m x 0,8m(średnio) = 24,0m2 razem = 30,0m2 | m2 | 30,00 |
| 8 | D 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna na poszerzeniu , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 7= 30,0m2 | m2 | 30,00 |
| 9 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 6= 153,0m2 | m2 | 153,00 |
| 10 | D 04.07.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P , grubość warstwy 4cm Obmiar jak w poz. 6= 153,0m2 | m2 | 153,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11 | D 05.03.05.21.04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC 8S, , grubość warstwy 4cm - rozjazd do dr. woj. R P -5m iL -5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+030 ; 30,0m x 4,5m= 135,0m2 Razem = 150,0m2 | m2 | 150,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 12 | D 06.01.01.66.01 | Umocnienie dna i skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą 2 x 5,0m2 (wlot i wylot przepustu ) = 10,0m2 | m2 | 10,00 |
| 13 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 30,0m ×0,75m×2×10cm=4,5m3 | m3 | 4,50 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+265”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+265= 0,265km | km | 0,265 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+260; 260,0m x 0,1m3/mb = 26,0m3 | m3 | 26,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV - rozjazd do dr. gminnej R P -5m iL -7m = 25,0m2 km 0+000 – 0+260 ; 260,0m x 3,6m= 936,0m2 zjazd w km 0+023(cmentarz) RPiL 3,0m szer. 3m dł. 3,5m = 16,0m2 Razem = 977,0m2 | m2 | 977,00 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm po str. L szer. 0,4- 1,2m średnio 0,8m - urobek na uzupełnienie poboczy - km 0+020 – 0+260 ; 240,0m x 0,8m = 192,0m2 | m2 | 192,00 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 192,0m2 | m2 | 192,00 |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 977,0m2 | m2 | 977,00 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca obmiar jak w poz. 3 = 977,0m2 977,0m2 x 75kg/m2 =~ 73,0t | t | 73,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, - rozjazd do dr. gminnej R P -5m iL -7m = 25,0m2 km 0+000 – 0+265 ; 265,0m x 3,5m= 927,5m2 zjazd w km 0+023(cmentarz) RPiL 3,0m szer. 3m dł. 3,5m = 16,0m2 Razem = 968,5m2 | m2 | 968,50 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 265,0m ×0,75m×2×8cm=31,8m3 zjazdy do posesji = 8,2m3 Razem= 40,0m3 | m3 | 40,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Musików w  km 0+000 – 0+260”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – I odcinek w km 0+000 – 0+090”

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – II odcinek  w km 0+000 – 0+220”

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle w  km 0+000 – 0+030”

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+265”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Musików w  km 0+000 – 0+260”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,260 |  |  |
| 2 | D 01.02.02.13.02 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubość warstwy 15cm z wywozem nadmiaru na odkład na odl. 1km | m3 | 16,50 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3 | D 02.01.01.12.02 | Renowacja ist. rowu przydrożnego gł. 0,6m w poziomie , wykop w gruncie kat. III z plantowaniem skarp i dna rowu z wywozem na odkład. | m3 | 40,00 |  |  |
| 4 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy i przyległego terenu | m3 | 52,00 |  |  |
|  |  | D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |
| 5 | D 03.02.01.41.01 kalkulacja własna | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem z kręgu fi 50 , głębokość studni 1,1m wpustem ulicznym typ ciężki i przykanalikiem stalowym przez drogę do rowu oraz dwóch poprzecznych rur z PCV w otulinie na dł. po 8m . | Szt. | 3,00 |  |  |
| 6 | D 03.02.01.11.02 | Wykonanie przepustu z rur kielichowych Vipro o średnicy 40cm łączonych na uszczelkę na podłożu z kruszywa łamanego wlot 20cm poniżej dna rowu | m | 7,50 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 7 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z przycięciem nierówności do 15cm | m2 | 816,00 |  |  |
| 8 | D 04.01.01.22.01 | Wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach 0,4 – 1,0m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 20cm , urobek na odkład | m2 | 182,00 |  |  |
| 9 | D 04.02.01.11.02 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 182,00 |  |  |
| 10 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 182,00 |  |  |
| 11 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 970,00 |  |  |
| 12 | D 04.07.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P , grubość warstwy 4cm | m2 | 970,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 13 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, warstw ścieralna , grubość warstwy 3cm | m2 | 944,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 14 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 35,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – I odcinek w km 0+000 – 0+090”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,090 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 9,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV z usunięciem roślinności | m2 | 244,00 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm | m2 | 32,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 32,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 244,00 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca | t | 18,30 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 235,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 14,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

c) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – II odcinek  w km 0+000 – 0+220”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,220 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 22,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 569,50 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm | m2 | 155,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 569,50 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm | m2 | 155,00 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 54,50 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 702,50 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 33,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

d) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa Rzeczycka – Osiedle w  km 0+000 – 0+030”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,030 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 12,00 |  |  |
|  |  | D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Przedłużenie istniejącego przepustu fi 50 wraz z pogłębieniem rowu i wyk. ławy z betonu z rury PCV karbowanej i uszczelnienie połączenia po str. P | m | 2,00 |  |  |
| 4 | D 03.07.01.32.03 | Ręczne oczyszczenie istniejącego przepustu fi 50 grubość namułu do 50% | m | 7,00 |  |  |
| 5 | D 03.01.06.11.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu wraz z izolacją lepikiem | m3 | 1,50 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 6 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 153,00 |  |  |
| 7 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 15cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 8 | D 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna na poszerzeniu , grubość warstwy 15cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 9 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 153,00 |  |  |
| 10 | D 04.07.01.11.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P , grubość warstwy 4cm | m2 | 153,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 11 | D 05.03.05.21.04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, grubość warstwy 4cm | m2 | 150,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 12 | D 06.01.01.66.01 | Umocnienie dna i skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą | m2 | 10,00 |  |  |
| 13 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 4,50 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka – Osiedle w km 0+000 – 0+265”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,265 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 26,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 977,00 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm | m2 | 192,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 192,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 977,00 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 73,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 968,50 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 40,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |