Załącznik nr 4

do SIWZ  /wzór/

U M O W A   Nr   .....................

Zawarta w dniu  ................ w Radomyślu nad Sanem pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem z siedzibą:  ul. Rynek Duży 7,   37 – 455 Radomyśl nad Sanem

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

mgr Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem

a

........................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

...........................................................................

..........................................................................

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego IN.271.7.2017

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja podwozia i wymiana zabudowy pożarniczej na nową samochodu STAR 266 OSP Radomyśl nad Sanem”.

§ 2

1. Na przedmiot Umowy w § 1 składa się zakres rzeczowy ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy a w szczególności: remont główny i modernizacja powierzonego podwozia samochodu STAR 266 oraz wykonanie zabudowy pożarniczej na zmodernizowanym podwoziu z napędem terenowym 6x6 z kabiną jednomodułową.

2. Remont główny i modernizacja powierzonego podwozia samochodu STAR 266 obejmuje następujący zakres prac:

1) Montaż 6-cylindrowego silnika MAN D 0824 o mocy 224 kM z turbosprężarką i intercoolerem, po naprawie głównej Euro 2 lub równoważny:

- uszczelnienia - wymiana na nowe;

- głowice silnika - regeneracja;

- cylindry - regeneracja lub wymiana na nowe;

- układ korbowo-tłokowy;

• korbowody - regeneracja,

• tłoki nadmiernie zużyte wymienić na nowe,

• wał korbowy regeneracja, przy uszkodzeniach mechanicznych wymiana na nowy po sporządzeniu protokołu awaryjnego zużycia,

- wał rozrządu - weryfikacja - uszkodzone regenerować lub wymienić;

- kadłub silnika- weryfikacja (pomiar otworów pod wałek rozrządu, tuleje, popychacze, wał korbowy ), w przypadku przekroczenia wymiarów granicznych wymiana na nowy;

- paski klinowe wymiana na nowe;

- pompa olejowa - regeneracja;

- wtryskiwacze - regeneracja;

- pompa wtryskowa - regeneracja;

- przewody elastyczne - wymiana na nowe;

- przewody metalowe - uszkodzone wymienić na nowe;

- „zbiorniki paliwa” - oczyścić, w przypadku nieszczelności wymiana;

- pompa paliwowa - regeneracja.

2) Montaż układu chłodzenia:

- weryfikacja i naprawa pompy wodnej;

- wymiana przewodów elastycznych;

- czyszczenie chłodnicy, regeneracja lub wymiana na nową.

3) Montaż sprzęgła MAN lub równoważne:

- koło zamachowe- uszkodzenia w postaci wykruszeń lub pęknięć - wymiana na nowe w przypadku rys do głębokości O,1 mm - regeneracja;

- tarcza dociskowa - uszkodzenia w postaci wykruszeń lub pęknięć - wymiana na nowe w przypadku rys do głębokości 0,1 mm - regeneracja;

- tarcza sprzęgłowa- pęknięcie okładzin, wykruszenia, zużycie „do łbów nitów" - regeneracja lub wymiana;

- wymiana okładzin, w przypadku uszkodzeń sprężyn, wielowspustu, poluzowanie nitów- wymiana;

- łożysko wyciskowe - wykazujące objawy zużycia, posiadające pęknięcia lub wyłamania -wymiana;

- łożysko przednie wałka sprzęgłowego - wykazujące objawy zużycia, posiadające pęknięcia lub wyłamania - wymiana na nowe.

4) Montaż 6-biegowej skrzyni biegów MAN L 2000 wraz z przystawką odbioru mocy lub równoważnej:

- demontaż i weryfikacja części;

- uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;

- części zużyte ponad dopuszczalną granicę określoną przez producenta oraz części uszkodzone - wymiana;

- nadłamania zębów, oraz wykruszenia, lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami;

- w łożyskach igiełkowych dopuszczalne zużycie bieżni zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 0,04 mm.;

- dopuszczalne zużycie kamieni ślizgowych wieszaków sterujących wynosi 0,5 mm na stronę.

5) Skrzynia rozdzielcza:

- demontaż i weryfikacja części;

- uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;

- nadłamania zębów, oraz wykruszenia, lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami;

- części zużyte ponad dopuszczalną granicę określoną przez producenta oraz części uszkodzone -wymiana.

6) Wały napędowe:

- demontaż i weryfikacja części;

-części zużyte powyżej wymiarów granicznych określonych przez producenta - regenerować lub wymienić.

7) Most napędowy:

- demontaż mostu, weryfikacja;

- resory - regeneracja;

- osłony i uszczelnienia - wymiana na nowe;

- łożyska - weryfikacja - uszkodzone wymienić na nowe;

- przekładnia główna- weryfikacja;

- części zużyte lub uszkodzone wymiana;

- koła zębate przekładni wymieniać w komplecie;

- pozostałe części zużyte ponad dopuszczalny wymiar graniczny określony przez producenta naprawiać poprzez regenerację lub wymienić.

8) Montaż - układ kierowniczy MAN lub równoważny.

- demontaż i weryfikacja części;

- końcówki drążków kierowniczych - zużyte - wymiana na nowe;

- przekładnia kierownicza- poddać przeglądowi, stwierdzone wycieki lub nieprawidłowości w działaniu usunąć - w przypadku konieczności regeneracji zlecić wytwórcy;

- kolumna, uszkodzenie wału kierownicy - regeneracja lub wymiana na nowe.

9) Układ hamulcowy, bębny i szczęki hamulcowe:

- demontaż i weryfikacja części;

- modernizacja układu hamulcowego do wersji STAR MAN lub równoważny;

- bębny hamulcowe - regeneracja lub wymiana w przypadku przekroczenia wymiaru granicznego lub pęknięć;

- szczęki hamulcowe - wymiana okładzin;

- pompa hamulcowa - weryfikacja (sprawdzenie na stanowisku pomiarowym), wymiana uszczelnień;

- cylinderki hamulcowe - weryfikacja (sprawdzenie na stanowisku pomiarowym), wymiana uszczelnień;

- przewody hamulcowe, stalowe - weryfikacja - uszkodzone wymienić na nowe;

- przewody gumowe - wymiana na nowe.

10)  Koła jezdne:

a) opon terenowych STOMIL T 45 12.00 - R20 STOMIL lub równoważne - stan bieżnika minimum 90%:

- weryfikacji pozostałych elementów - a w przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia, odkształceń lub uszkodzenia wymiana;

b) tarczy kół - wykonanie oczyszczenia oraz prostowania. W przypadku stwierdzenia ubytków materiału, wżerów o głębokości powyżej 0,5 mm eliptyczności otworów mocowania kół powyżej 0,5 mm - zakwalifikowanie tarczy do wymiany.

11) Rama podwozia:

- weryfikacja ramy;

- uszkodzenia typu wgniecenia, pęknięcia- naprawiać przez spawanie i wzmocnienie nakładka;

- obluzowane nity - usunąć zastępując śrubami o klasie wytrzymałości 10,9;

- piaskowanie, malowanie, konserwacja ramy;

- montaż metalowego zderzaka.

12) Montaż instalacji elektrycznej MAN lub równoważnej:

- wiązki regeneracja, uszkodzone przewodów wymiana na nowe;

- drobne uszkodzenia izolacji - regeneracja;

- końcówki uszkodzone, skorodowane - wymiana na nowe;

- wskaźniki, czujniki, przełączniki, lampki kontrolne - uszkodzone - wymiana;

- alternator, rozrusznik - regeneracja;

- akumulatory - wymiana na nowe.

13) Modernizacja i naprawa instalacji pneumatycznej:

- sprawdzenie regulatora ciśnienia, zaworu przepływowego, manometru, czujnika ciśnienia w zbiornikach i wydatku sprężarki;

- sprawdzenie szczelności w stanach granicznych;

- sprawdzenie szczelności połączeń układu doszczelniania mechanizmów samochodu;

- badanie instalacji pneumatycznej należy wykonać w oparciu o „Instrukcję Badań Diagnostycznych Powietrznych Układów Uruchamiania Hamulców Pojazdów Samochodowych i Przyczep";

- wymiana uszkodzonych przewodów powietrza.

14) Układ wydechowy:

- elementy przepalone, skorodowane - wymiana na nowe ;

- uszczelki - wymiana na nowe.

15) Wyciągarka:

- weryfikacja - regeneracja lub uszkodzone wymienić na nowe;:

a) liny wciągarki;

b) uszczelek i uszczelnień;

c) krzyżaków wałów;

d) łożysk;

e) łożysk pośrednich wałów;

f) sworzni przeciążeniowych;

g) haka.

- weryfikacji pozostałych części i elementów, a w przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia, odkształceń lub uszkodzenia części - poddać regeneracji lub wymienić na nowe.

16) Montaż 6-osobowej kabiny kierowcy MAN L 2000 lub równoważnej po naprawie głównej, czterodrzwiowej, podnoszonej hydraulicznie :

- regeneracja lub wymiany na nowe:

a) uszczelek szyb;

b) wyłożeń tapicerskich;

c) obić tapicerskich foteli;

d) uszczelek drzwi;

e) lusterek zewnętrznych;

f) zamków drzwi;

g) mechanizmów podnoszenia szyb;

h) wykładziny wygłuszającej (termicznej) pokrywy silnika;

i) wyłożenia podłogi;

j) elementów gumowych zawieszenia kabiny;

k) nakładek ażurowych drzwi;

- weryfikacji pozostałych elementów, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niesprawności:

a) wgnieceń - w zależności od stopnia uszkodzenia - wykonanie napraw blacharskich przez prostowanie, wymianę uszkodzonego fragmentu lub wymianę elementu poszycia nadwozia;

b) pęknięć - naprawa przez spawanie, w przypadkach koniecznych wzmocnienie dodatkową nakładką;

c) ognisk korozji - oczyszczenie, przy dużych ubytkach materiału wymiana fragmentu lub elementu oblachowania;

d) uszkodzeń szyb (pęknięcia, zarysowania lub zmatowienia) - wymiana na nowe;

e) fotele - naprawa szkieletu z wymianą uszkodzonych elementów,

17) Montaż nowej przystawki hydraulicznej oraz multiplikatora do napędu autopompy.

3. Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu STAR 266 z napędem terenowym z kabiną jednomodułową

a) Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie,

- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

- nadkola z blachy aluminiowej,

- 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane jednym kluczem,

- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,

- po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki i spód wyłożone blachą aluminiową ryflowaną,

- za kabiną załogi znajdują się dwa schowki zamykane drzwiami ,

- na drzwiach uchwyty do mocowania sprzętu jak: łopaty, szpadle, miotły, siekiery itp.,

- z prawej strony w schowku znajduje się ruchomy wysięgnik do mocowania koła zapasowego (do uzgodnienia)

- z lewej strony schowek przeznaczony na aparaty powietrzne, regał wysuwany,

- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

- pod przedziałem autopompy znajduje się podest zamontowany na tylnym zderzaku,

- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże 0 25, 0 52 i 0 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz, agregat prądotwórczy i inne wyposażenie standardowe,

- w lewym tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy pływającej „Niagara" na wysuwanym podłożu,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,

- szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,

- schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED automatycznie po otwarciu żaluzji,

- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie, lampy typu LED

- dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową,

- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,

- na dachu wyjście na działko wodno-pianowe, uchwyty do mocowania drabiny DW-10, węży ssawnych 0 110, hydrantu i klucza hydrantowego,

- z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach - nierdzewna, sygnał cofania,

- na dachu uchwyty na drabinę wysuwną DW 10 oraz działko wodno- pianowe DWP 16, węże ssawne 110, mocowanie hydrantu, i klucza hydrantowego,

- wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, widły,

b) Instalacja wodno - pianowa:

- zbiornik wodny 2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, ze stali węglowej zabezpieczony obustronnie lakierami antykorozyjnymi,

- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu

- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 1 x 75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 - geodezyjny,

- autopompa jednozakresowa AW 20/10- wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe,

c) Wyposażenie układu wodno-pianowego:

- wyjście ssawne 0 110,

- linia tłoczna 2 x 0 75,

- napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego,

- wyjście na działko-pianowe na podest dachu z zaworem 2 /" + działko DWP 16

- tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody

- w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- manowakuometr,

- elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- linia szybkiego natarcia niskociśnieniowego , o długości węża 40 m, na zwjadle o napędzie ręcznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na ciśnienie i stopień rozwinięcia węża. Zwjadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym umożliwiającą zwijanie węża, na końcu węża prądownicą.

d) Instalacja elektryczna:

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka Straż typu LED w koszu ochronnym na kabinie załogi posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz możliwością podawania komunikatów

- lampa LBL z tyłu pojazdu,

- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED

- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- montaż nowych tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne),

- lampy obrysowe LED

- lampy odblaskowe boczne,

- montaż sygnału cofania dźwiękowego,

- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED,

- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy - silnik „stop" - wyłączenie silnika,

- montaż lamp oświetlenia bocznego typu LED, zewnętrznego, nad żaluzjami - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia (5 szt.) wraz z osłonami,

- montaż radiostacji, anteny i przetwornicy (radiostacja zamawiającego),

- montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,

- montaż lamp pulsacyjnych niebieskich z przodu samochodu,

- montaż elektronicznego wskaźnika poziomu wody w przedziale pompy,

- oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi,

- montaż radia, radiostacji, anteny i przetwornicy, (radiostacja zamawiającego),

- lampa typu szperacz,

e) Lakierowanie i konserwacja:

- lakierowanie lakierami akrylowymi,

- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL 3000,

- konserwacja podwozia,

- opis samochodu zgodnie z życzeniami zamawiającego.

f) Prace uzupełniające przy podwoziu:

- montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej, w zderzaku,

- mocowanie sprzętu dostarczonego przez zamawiającego dopasowanie do wymagań , ergonomii oraz użyteczności wg uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Wyposażenie dodatkowe:

a) Maszt oświetleniowy - podnoszenie pneumatyczne, pochył i obroty najaśnic sterowane elektrycznie za pomocą pilota (bez agregatu prądotwórczego)

b) Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej chromowo- niklowe

c) Układ zraszaczy z czterema dyszami

d) Podesty boczne uchylne

5. Montaż wyposażenia powierzonego przez Zamawiającego

6. Odbiór powierzonego podwozia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

7. Wymagania dodatkowe:

a) max. czas reakcji serwisowej do 72 godzin od zgłoszenia,

b) max. 7 dniowy termin usunięcia wady/usterki, licząc od dnia zgłoszenia wady,

c) max. 7 dniowy termin wykonania przeglądu samochodu, licząc od dnia zgłoszenia,

d) wykonanie przeglądów gwarancyjnych min. 1 w roku na koszt Wykonawcy, Zamawiający pokrywa koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych wg cen detalicznych z dnia wykonania przeglądu,

e) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt,

f) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.

8. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania.

9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń  równoważnych do wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za urządzenia równoważne Zamawiający uznaje takie, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

- Prace objęte umową muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na – 70 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

Realizacja przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych,

    - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz norm europejskich o ile obowiązują na terenie kraju,

    - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wskazówkami Zamawiającego,

d) z zastosowaniem zakupionych na własny koszt materiałów, urządzeń, maszyn  i urządzeń własnych oraz dostarczonych przez Zamawiającego,

e) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek na każde pytanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatę techniczną, jak również załączyć je do dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem wykonać wszystkie wymagane prawem badania dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych prac i wbudowanych materiałów, jak również dodatkowe kontrole, i badania, jakich żąda Zamawiający z tym, ze koszt wykonania dodatkowych badań ponoszą odpowiednio:

    - w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania – Zamawiający,

    - w przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania – Wykonawca

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszystkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie zaakceptowana pisemnym zleceniem Zamawiającego. Wynagrodzenie za te roboty zastanie rozliczone z zachowaniem postanowień niniejszej umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest oddanie samochodu pożarniczego będącego przedmiotem niniejszej umowy w sposób i terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania.

§ 5

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie tych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.

3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu zakres prac, które wykonywał będzie osobiście i za pomocą podwykonawców.

4. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art.22 ustawy prawo zamówień publicznych.

5. Przed zawarciem umów z podwykonawcą Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia propozycji umowy Zamawiającemu. Zamawiający  w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy   z podwykonawcą lub jej projektu winien zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy i do wybranych przez Wykonawcę podwykonawców. W przypadku nie zgłoszenia na piśmie w ww. terminie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z wybranym podwykonawcą wg proponowanej treści.

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy na ww. warunkach.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

a)	zakres prac powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b)	wynagrodzenie za wykonane prace nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

c)	termin wykonania usług powierzonych podwykonawcy,

d)	warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych,

e)	numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie.

8. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust.8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia.

11.  Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące obowiązku wykonania określonych czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

13. Umowy o podwykonawstwo winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury bądź rachunku, potwierdzających wykonanie pracy.

15. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji faktur podwykonawców za wykonane przez nich zakres prac.

16. Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników jak za własne.

17. Wykonawca jest zobowiązany wobec podwykonawców do zabezpieczenia                               w umowach gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe,

w kwocie  brutto (łącznie z podatkiem VAT )..............................................................zł,

(słownie:  .......................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł,

podatek VAT w wysokości .........................% tj...........................................................zł.

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz, że wycenił wszystkie prace, które są konieczne do prawidłowego wykonania usługi.

4.	Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:

a)	obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia obniżenia wartości estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru.

b)	obniżenie wynagrodzenie z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi i gwarancji za ten element,

c)	zmiany podatku VAT,

d)	ograniczeń zakresu usługi wprowadzonych przez Zamawiającego, do czego Zamawiający zastrzega sobie prawo,

e)	zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f)	w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu prac, stanowiącego przedmiot umowy.

5.	Rozliczenie wartości ograniczeń, zmian oraz nie wykonania pełnego zakresu robót nastąpi w oparciu o wycenę, którą sporządzi na własny koszt Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiający wg zasad przyjętych do ustalania wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

Płatność

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie w dwóch ratach na podstawie odrębnych faktur:

a) faktura za I ratę zostanie wystawiona w terminie 7 dni od odbioru przedmiotu zamówienia w wysokości nie wyższej niż 200 000,00 zł,

b) faktura za II ratę zostanie wystawiona w terminie do dnia 31.03.2018 r., na pozostałą część.

- Podstawą do wystawienia faktur/rachunków przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony niniejszej umowy.

- Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz   z protokołami odbioru potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku trudności z zachowaniem terminu płatności o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pomiędzy stronami umowy podejmowane będą odrębne  ustalenia, nie powodujące jednak naliczania odsetek ze strony Wykonawcy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy (wskazane w fakturze), przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

Strony oświadczają, że są podatnikami VAT:

  - nr NIP Zamawiającego – 865 – 239 – 82 – 40

  - nr NIP Wykonawcy – ....................................

- Strony oświadczają, że zamówione usługi będą realizowane wg postanowień  niniejszej umowy. W związku z tym faktura VAT nie będzie wymagała podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowalne jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział  w realizacji odebranych robót budowlanych, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i zaakceptowanych przez Zamawiającego:

- oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności,

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia od Wykonawcy lub  Podwykonawcy, może wystąpić o dokonanie bezpośredniej wypłaty tego wynagrodzenia do zamawiającego, składając dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty (tj. faktury, protokoły odbioru) wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy o podwykonawstwo.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, uwag dotyczących zasadności tej zapłaty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi uwagi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odpowiedzi na wezwanie Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenia go do depozytu sądowego, Zamawiający obniży kwotę wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu podpisania niniejszej umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie ............................... w formie ...........................................................................................

- Zamawiający zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało należycie wykonane oraz wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców,

  - 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonaną usługę.

§ 9

Odbiór

            - Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania prac wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie. Z dokonanych kontroli sporządzane będą protokoły pokontrolne.

            - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

            - Odbioru robót pod względem jakości wykonania oraz zakresu rzeczowego będzie dokonywać upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: …………………………………………..…...

            - Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy będzie: ..................................................

            - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej strony umowy.

            - Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 4 i 5, o czym niezwłocznie powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w niniejszej umowie.

§ 10

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżenia lub podwyższenia na wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmian stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

6) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku :

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

3) oczywistych omyłek pisarskich.

4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszenia działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,

2) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,02% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania czynności wynikających z realizacji zamówienia osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego,

6) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków w przekazaniu informacji o zatrudnieniu lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną jak za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Jeżeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę przewyższają wysokość kar wynikających z ust. 1 lub ust. 2 strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku:

1) nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów prawa,

3) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy (odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach).

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że wykonanie czynności jest niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod warunkiem, że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru usługi przerwanej,

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały należycie wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeszkoleń związanych z obsługą przedmiotu zamówienia.

§ 14

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego   miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca:

…….................................                                                          .........................................