Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165”

c) „Remont drogi wewnętrznej Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+220”

d) „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów”

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167”

f) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042”

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1--2 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 3 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 4--10 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 11 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+217= 0,217km | km | 0,217 |
| 2 | D 01.02.02.12.01 | Mechaniczne usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm km 0+100 – 0+217 ; 117,0m x 5,0m (szer. naw i poboczy)= 585,0m2 | m2 | 585,00 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 3 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+217 ; 217,0m x 0,20m3/m =43,4m3 | m3 | 43,40 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 4 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności km 0+000 – 0+100; 100,0mx3,6m = 360,0m2 | m2 | 360,00 |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I – IV grubość koryta 10cm , 0,3 – 0,7 m śr. 0,5m km 0+020 – 0+100 ; 80,0m x 0,5m = 40,0m2 | m2 | 40,00 |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm obmiar jak w poz. 5 = 40,0m2 | m2 | 40,00 |
| 7 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy 10 cm km 0+100 – 0+217 ; 117,0m x 3,7m = ~433,0m2 | m2 | 433,00 |
| 8 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 4 = 360,0m2 | m2 | 360,00 |
| 9 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 20cm km 0+100 – 0+217 ; 117,0m x 3,6m= 421,2m2 | m2 | 421,20 |
| 10 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca Obmiar jak w poz. 4+8 =360m2+421,2m2 = 781,2m2 781,2m2 x 50kg/m2 = ~39t | t | 39,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, 0+000 – 0+217 ; 217,0m x 3,5m = 759,5m2 | m2 | 759,50 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+217 ; 217,0m x 0,75x2x8cm =26,0m3 | m3 | 26,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.00.00.00 Podbudowy | 3--8 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165

| lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+165= 0,165km | km | 0,165 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+135; 135,0m x 0,1m3/m = 13,5m3 km 0+135 – 0+165 ; 30,0m x 0,25m3/m = 7,5m3 Razem = 21,0m3 | m3 | 21,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV - rozjazd do dr. gminnej R P -5m iL -5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+165 ; 165,0m x 3,1m= 511,5m2 Razem = 526,5m2 | m2 | 526,50 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm - km 0+070 – 0+135; 65,0m x 0,3m = 19,5m2 korekta rozjazdu = 5,5m2 razem = 25,0m2 | m2 | 25,00 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm Obmiar jak w poz. 4= 25,0m2 | m2 | 25,00 |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm - rozjazd do dr. gminnej R P -5m iL -5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+135 ; 135,0m x 3,1m= 418,5m2 Razem = 433,5m2 | m2 | 433,50 |
| 7 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm km 0+135 – 0+165 ; 30,0m x 3,1m= 93,0m2 | m2 | 93,00 |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowa – wzmacniająca obmiar jak w poz. 3 = 526,5m2 526,5m2 x 75kg/m2 =~ 39,5t | t | 39,50 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, - rozjazd do dr. gminnej R P -5m iL -5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+165 ; 165,0m x 3,0m= 495,0m2 Razem = 510,0m2 | m2 | 510,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 165,0m ×0,75m×2×8cm=19,8m3 zjazdy do posesji = 5,2m3 Razem= 25,0m3 | m3 | 25,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

c) „Remont drogi wewnętrznej Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+220”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 3--6 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+220

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+220= 0,22km | km | 0,220 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+220 ;220,0m x 0,10m3/mb = 22,0m3 | m3 | 22,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności rozjazd do dr. powiatowej R LiP 5,0m = 15,0m2 km 0+000 – 0+220 ;220,0m x 2,6m=572,0m2 Razem= 587,0m2 | m2 | 587,00 |
| 4 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 10cm rozjazd do drogi powiatowej R LiP 5,0m = 15,0m2 km 0+000 – 0+090 ; 90,0m 2,6m = 234,0m2 Razem = 249,0m2 | m2 | 249,00 |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 15cm km 0+090 – 0+220 ; 130,0m x 2,6m = 338,0m | m2 | 338,00 |
| 6 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 587,0m2 587,0m2 x 50kg/m2 = ~29,0t | t | 29,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, rozjazd do drogi powiatowej R LiP 5,0m = 15,0m2 0+000 – 0+220 ; 220,0m x 2,5m = 550,0m2 Razem 565,0m2 | m2 | 565,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+220 ; 220,0m x 0,5mx2x8cm =17,6m3 zjazdy do posesji 1,4m3 Razem = 19,0m3 | m3 | 19,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

d) „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

D 10.00.00.00 Inne roboty

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 2--3 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 4 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 5 |
| D 10.00.00.00 Inne roboty | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+268= 0,268km | km | 0,268 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.03.01.22.04 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową istn. nawierzchni bitumicznej Rozjazd do dr. powiatowej R PiL = 20,0m km 0+000 – 0+225 ; 225,0 4,1m = 922,5m2 km 0+225 – 0+245 ; 20,0mx ((4,1m+3,6m)/2) = 77,0m2 km 0+245 – 0+268 ; 23,0mx 3,6m = 82,8m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+020 dł. 2,0m = 20,0m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+079 dł. 2,0m = 12,0m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+196 dł. 2,0m = 12,0m2 Razem = 1146,3m2 | m2 | 1146,3 |
| 3 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca Obmiar jak w poz. 2 = 1146,3m2 1146,3m2 x 50kg/m2 = ~57,0t | t | 57,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 4 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, Rozjazd do dr. powiatowej R PiL 5m= 20,0m km 0+000 – 0+225 ; 225,0 x4,0m = 900,0m2 km 0+225 – 0+245 ; 20,0m x ((4,0m+3,5m)/2) = 75,0m2 km 0+245 – 0+268 ; 23,0m x 3,5m = 80,5m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+020 dł. 2,0m = 20,0m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+079 dł. 2,0m = 12,0m2 Skrzyżowanie z dr. gm. bit. w km 0+196 dł. 2,0m = 12,0m2 Razem = 1119,5m2 | m2 | 1 119,50 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+268 ; 268,0m x 0,75x2x8cm =32,0m3 zjazdy do posesji = 4,0m3 Razem 36,0m3 | m3 | 36,00 |
|  |  | D 10.00.00.00 Inne roboty |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Remont ścieżki rowerowej na dł. 10,0m szer. 1,5m o nawierzchni bitumicznej likwidacja zapadni rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kamienia łamanego , uzupełnienie ubytków wraz z zamuleniem i zagęszczeniem. Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego , warstwa górna gr . 20 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w- wa ścieralna gr. 4cm | m2 | 15,00 |

- krawędź połączenia z dr. powiatową i skrzyż. z drogami gminnymi należy zafrezować

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 2--4 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 5 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+167= 0,167km | km | 0,167 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.03.01.11.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie – oczyszczenie krawędzi istn. nawierzchni tłuczniowej oraz wykoszenie pobocza – łącznie szer. 1,0m km 0+000 – 0+167 ; 167,0mx1,0mx 2 = 334,0m2 | m2 | 334,00 |
| 3 | D 04.08.04.12.01 | Wyrównanie podbudowy klińcem wraz z zagęszczeniem – km 0+000 – 0+167 ; 167m x 4,1m = 684,7m2 zjazd km 0+079 str. L RpiL 4,0m , szer. 3,0m ,dł. 5,0m = 25,0m2 Razem = 709,7m2 709,7m2 x 2cm (śr.) = ~14,2m3 | m3 | 14,20 |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca Obmiar jak w poz. 3 = 709,7m2 x 75kg/m2 = ~53,0t | t | 53,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, 0+000 – 0+167 ; 167,0m x 4,0m = 668,0m2 Zjazd w km 0+079 str L = 25,0m2 Razem = 693,0m2 | m2 | 693,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+167 ; 167,0m x 0,75x2x8cm =20,0m3 | m3 | 20,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

f) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 2--6 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 7 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+042= 0,042km | km | 0,042 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV rozjazd do dr. pow. RP-5m i RL-5m = 15,0m2 km 0+000 – 0+042 ; 42,0m x 4,6 m= 193,2m2 Razem = 208,2m2 | m2 | 208,20 |
| 3 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm - urobek na wstępne uzupełnienie poboczy po str. P iL po 0,5 – 1,3m średnio 0,9m km 0+000 – 0+042 ;42m x 0,9x2 = 75,6m2 | m2 | 75,60 |
| 4 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w pozycji 3= 75,6m2 | m2 | 75,60 |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy 15 cm Obmiar jak w pozycji 2= 208,2m2 | m2 | 208,20 |
| 6 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca Obmiar jak w poz. 2 = 208,2m2 x 75kg/m2 = ~15,6t | t | 15,60 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 7 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, rozjazd do dr. pow. RpiL 5,0m = 15,0m2 0+000 – 0+042 ; 42,0m x 4,5m = 189,0m2 Razem = 204,0m2 | m2 | 204,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 8 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+042 ; 42,0m x 0,75x2x10cm =6,3m3 | m3 | 6,30 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165”

c) „Remont drogi wewnętrznej Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+220”

d) „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów”

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167”

f) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) „Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła w km 0+000 – 0+217”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,217 |  |  |
| 2 | D 01.02.02.12.01 | Mechaniczne usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm | m2 | 585,00 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 43,40 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 4 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności | m2 | 360,00 |  |  |
| 5 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I – IV grubość koryta 10cm , 0,3 – 0,7 m śr. 0,5m | m2 | 40,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 40,00 |  |  |
| 7 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy 10 cm | m2 | 433,00 |  |  |
| 8 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 360,00 |  |  |
| 9 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 20cm | m2 | 421,20 |  |  |
| 10 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca | t | 39,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 11 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 759,50 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 12 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 26,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (za kościołem) w km 0+000 – 0+165”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,165 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 21,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 526,50 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm | m2 | 25,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10cm | m2 | 25,00 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 433,50 |  |  |
| 7 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm | m2 | 93,00 |  |  |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 39,50 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.01 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 510,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacja poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 25,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

c) „Remont drogi wewnętrznej Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+220”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,220 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 22,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie , kat. II – IV wraz z usunięciem roślinności | m2 | 587,00 |  |  |
| 4 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 10cm | m2 | 249,00 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , grubość warstwy 15cm | m2 | 338,00 |  |  |
| 6 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 | t | 29,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 7 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 565,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 8 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 19,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

d) „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów – Czekaj Pniowski w km 0+000 – 0+268 oraz remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

D 10.00.00.00 Inne roboty

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,268 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 2 | D 04.03.01.22.04 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową istn. nawierzchni bitumicznej | m2 | 1146,3 |  |  |
| 3 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 50kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca | t | 57,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 4 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 1 119,50 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 5 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 36,00 |  |  |
|  |  | D 10.00.00.00 Inne roboty |  |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Remont ścieżki rowerowej na dł. 10,0m szer. 1,5m - likwidacja zapadlin | m2 | 15,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| D 10.00.00.00 Inne roboty |  |
| OGÓŁEM |  |

e) „Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów koło GCTiR w km 0+000 - 0+167”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,167 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 2 | D 04.03.01.11.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie – oczyszczenie krawędzi istn. nawierzchni tłuczniowej oraz wykoszenie pobocza – łącznie szer. 1,0m | m2 | 334,00 |  |  |
| 3 | D 04.08.04.12.01 | Wyrównanie podbudowy klińcem wraz z zagęszczeniem – | m3 | 14,20 |  |  |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca | t | 53,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 693,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 20,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

f) „Remont drogi wewnętrznej w m. Dąbrówka Pniowska koło Domu Ludowego w km 0+000 - 0+042”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,042 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 2 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 208,20 |  |  |
| 3 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm - urobek na wstępne uzupełnienie poboczy | m2 | 75,60 |  |  |
| 4 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu , grubość warstwy 10 cm | m2 | 75,60 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy 15 cm | m2 | 208,20 |  |  |
| 6 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 warstwa profilowo wzmacniająca | t | 15,60 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 7 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 204,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 8 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 6,30 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………      UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |