Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665.”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 3--4 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 5 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka                     w km 0+000 - 0+665

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+665= 0,665km | km | 0,665 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+665 ;665,0m x 0,15m3/mb =~ 100,0m3 | m3 | 100,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.03.01.22.04 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej 0+000 – 0+665 ;665,0m x 4,1m =2726,5m2 | m2 | 2726,50 |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 2726,5m2 2727,5m2 x 75kg/m2 = 204,5,0t miejscowe nierówności + ubytki = 5,5t razem = 210,0t | t | 210,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, 0+000 – 0+665 ; 665,0m x 4,0m = 2660,0m2 | m2 | 2 660,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+665 ; 665,0m x 0,75x2x8cm =~80,0m3 | m3 | 80,00 |

* początek roboty od skrzyżowania z drogą gminną 3,0m od krawędzi

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665.”

Wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) .......................................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,665 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 100,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.03.01.22.04 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej | m2 | 2726,50 |  |  |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 210,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 2 660,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 80,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |