Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

a) „Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (obwodnica) w km 0+000 – 0+436”

a) „Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00.00  Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D-04.08.00.00 Podbudowy | 3-4 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 5 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) 0+000 – 0+665= 0,665km | km | 0,665 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy 0+000 – 0+665 ;665,0m x 0,15m3/mb =~ 100,0m3 | m3 | 100,00 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.03.01.22.04 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej 0+000 – 0+665 ;665,0m x 4,1m =2726,5m2 | m2 | 2726,50 |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 3 = 2726,5m2 2727,5m2 x 75kg/m2 = 204,5,0t miejscowe nierówności + ubytki = 15,5t razem = 220,0t | t | 220,00 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, 0+000 – 0+665 ; 665,0m x 4,0m = 2660,0m2 | m2 | 2 660,00 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+665 ; 665,0m x 0,75x2x8cm =~80,0m3 | m3 | 80,00 |

* początek roboty od skrzyżowania z drogą gminną 3,0m od krawędzi

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej    .... – kod roboty podstawowej

UWAGA:  Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (obwodnica) w km 0+000 – 0+436”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3-8 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 9 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+436= 0,436km | km | 0,436 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+436; 436,0m x 0,15m3/m = 65,4m3 | m3 | 65,4 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+000 – 0+436 ; 436,0m x3,6m=1569,6m2 zjazd str. L w km 0+054 RPiL 4m dł. 5m szer. 3m = 25,0m2 zjazd str. L w km 0+107 RPiL 4m dł. 5m szer. 3m = 25,0m2 zjazd str. P w km 0+129 RPiL 4m dł. 5m szer. 3m = 25,0m2 zjazd str. P w km 0+222 RPiL 4m dł. 5m szer. 3m = 25,0m2 zjazd str. P w km 0+260 RPiL 4m dł. 5m szer. 3m = 25,0m2 Razem = 1694,6m2 | m2 | 1694,6 |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,6m km 0+346 – 0+436; 90,0m x 0,5m = 45,0m2 zjazd szt. 5 x 2,0m2(śr.) = 10,0m2 55,0m2 | m2 | 55,0 |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm Obmiar jak w poz. 4 = 55,0m2 | m2 | 55,0 |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem wyprofilowanie wjazdu do dr. Woj. m3= 4,0 | m3 | 4,0 |
| 7 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 15cm Obmiar jak w poz. 3 = 1694,6m2 | m2 | 1694,6 |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca Obmiar jak w poz. 3 = 1694,6m2 1694,6m2 x 75kg/m2 = ~127,0t | t | 127,0 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , km 0+000 – 0+436; 436,0m x 3,5m = 1526,0m2 zjazd – obmiar jak w poz. 3 = 125,0m2 Razem = 1651,0m2 | m2 | 1651,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 436,0m ×0,75m×2×8cm=52,0m3 Zjazdy do posesji =10,0m3 Razem = 62,0m3 | m3 | 62,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

a) „Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665”

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (obwodnica) w km 0+000 – 0+436”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

a) „Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 - 0+665”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,665 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów z gruntów kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem -wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 100,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.03.01.22.04 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej | m2 | 2726,50 |  |  |
| 4 | D 04.08.01.11.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką min. - bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 220,00 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 5 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S, | m2 | 2 660,00 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 6 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem , regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej , spadek poprzeczny 4% | m3 | 80,00 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |

b) „Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (obwodnica) w km 0+000 – 0+436”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,436 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 65,4 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 1694,6 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.21.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta 10cm – urobek na uzupełnienie poboczy, szer. poszerzenia 0,4 -0,6m | m2 | 55,0 |  |  |
| 5 | D 04.04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniu grubość warstwy 10 cm | m2 | 55,0 |  |  |
| 6 | D 04.08.04.11.01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem wyprofilowanie wjazdu do dr. Woj. m3= 4,0 | m3 | 4,0 |  |  |
| 7 | D 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy 15cm | m2 | 1694,6 |  |  |
| 8 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 127,0 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 9 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 1651,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 62,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |