# Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi w miejscowości Pniów do Domu Seniora w km 0+000 - 0+075”

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3-7 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 8 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+075 = 0,075km | km | 0,075 |
|  |  | D-02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01. 14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I - II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem - wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+075; 75,0m x 0,15m3/m = ~11,0m3 | m3 | 11,0 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm . Nadmiar z koryta na uzupełnienie poboczy. km 0+013 – 0+075 ; 62,0m x 4,1m = 254,2m2 | m2 | 254,2 |
| 4 | D 04.01.01.22.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 20cm korekt zjazdu do dr. gm. bit. Do szer. 4,0m RPiL 5,0m km 0+000 -0+013 ; 13,0mx 1,6m(śr.)= 20,8m2 | m2 | 20,8 |
| 5 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie na całej szerokości drogi Obmiar jak w poz. 3 = 254,2m2 | m2 | 254,2 |
| 6 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm Obmiar jak w poz. 4+3 = 254,2m2+ 20,8m2 = 275,0m2 | m2 | 275,0 |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 Obmiar jak w poz. 6 =275 ,0m2 275,0m2 x 75kg/m2 = ~20,6t | t | 20,6 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , Rozjazd do dr. gm. bit.RPiL 5,0m = 15,0m2 km 0+0000 – 0+075 ; 75,0m x 4,0m = 300,0m2 Razem = 315,0m2 | m2 | 315,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 75,0m×0,75m×2×10cm=~11,2m3 | m3 | 11,2 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont drogi w miejscowości Pniów do Domu Seniora w km 0+000 - 0+075”

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (roboty pomiarowe | km | 0,075 |  |  |
|  |  | D-02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01. 14.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I - II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 11,0 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 10cm . Nadmiar z koryta na uzupełnienie poboczy. | m2 | 254,2 |  |  |
| 4 | D 04.01.01.22.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II – IV , głębokość koryta 20cm | m2 | 20,8 |  |  |
| 5 | D 04.02.01.11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie na całej szerokości drogi | m2 | 254,2 |  |  |
| 6 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna , grubość warstwy 20cm | m2 | 275,0 |  |  |
| 7 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 | t | 20,6 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 315,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 11,2 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |