Załącznik nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Łążek Chwałowski w km 0+000 – 0+185

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze | 1 |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne | 2 |
| D 04.00.00.00 Podbudowy | 3-5 |
| D 05.00.00.00 Nawierzchnie | 6 |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe | 7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

|  | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi km 0+000 – 0+185= 0,185km | km | 0,185 |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+185; 185,0m x 0,25m3/m = 46,25m3 | m3 | 46,25 |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV km 0+000 – 0+185; 185,0m x 3,1m = 573,5m2 | m2 | 573,5 |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm km 0+000 – 0+185 ; 185,0m x 3,1m = 573,5 | m2 | 573,5 |
| 5 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca km 0+000 – 0+185 ; 185,0m x 3,1m = 573,5m2 573,5m2 x 75kg/m2 = 43,0t | t | 43,0 |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 6 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , km 0+000 – 0+185; 185,0m x 3,0m = 555,0m2 | m2 | 555,0 |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% 0+000 – 0+185 ; 185,0m ×0,75m×2×10cm=27,7m3 | m3 | 27,7 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

.... – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w m. Łążek Chwałowski w km 0+000 – 0+185

Łączna wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ............................................zł, (słownie: .........................................................................................................................),

kwota netto ( bez podatku VAT) ..................................................................................zł, podatek VAT w wysokości ..............................% tj. ....................................................zł.

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

Kody:

D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00.00 Roboty ziemne

D-04.00.00.00 Podbudowy

D 05.00.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy drogi | km | 0,185 |  |  |
|  |  | D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | D 02.03.01.14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem – wstępne uzupełnienie poboczy | m3 | 46,25 |  |  |
|  |  | D-04.00.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3 | D 04.01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 573,5 |  |  |
| 4 | D 04.04.02.24.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm | m2 | 573,5 |  |  |
| 5 | D 04.08.01.11.01 | Wykonanie warstwy profilowo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bit. AC 16P w ilości 75kg/m2 - warstwa profilowo – wzmacniająca | t | 43,0 |  |  |
|  |  | D 05.00.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 6 | D 05.03.05.21.03 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 3cm AC 8S , | m2 | 555,0 |  |  |
|  |  | D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 7 | D 06.03.02.11.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, regulacje poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni bitumicznej, spadek poprzeczny 4% | m3 | 27,7 |  |  |
|  |  | Wartość |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D 01.00.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D 02.00.00.00 Roboty ziemne |  |
| D 04.00.00.00 Podbudowy |  |
| D 05.03.05.20 Nawierzchnie |  |
| D 06.00.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| OGÓŁEM |  |