Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I - Szkoła Podstawowa w Radoszycach:

ZESTAW: interaktywny monitor dotykowy – 2 szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Monitor interaktywny | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie) |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 65” |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 |  |
| Typ ekranu | TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) |  |
| Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 4000:1 |  |
| Czas reakcji | nie więcej niż 8 ms |  |
| Format obrazu | min. 16:9 |  |
| Funkcje | 10 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku przez 10 osób jednocześnie) |  |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Sposób podłączenia (wejścia) | Min. HDMI (3x), VGA Audio, mini jack 3,5 mm, USB 2.0 x2 |  |
| Żywotność panelu | co najmniej 30 000 h |  |
| Głośniki | Minimum 2x 12 W |  |
| Technologia | Podczerwień, min.10 pkt dotyku |  |
| Interfejs | HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP |  |
| Dołączone akcesoria | min. pisak, pilot z bateriami, przewód zasilający, kabel HDMI, kabel USB, podręcznik z instrukcją, uchwyt, kompatybilne oprogramowanie do obsługi monitora i prowadzenia lekcji dla min. 10 nauczycieli (licencja wieczysta), oprogramowanie do prowadzenia lekcji bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczniów – nieograniczone |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość importowania plików zapisanych w formacie PDF, PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML, - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość zarządzania wieloma arkuszami, - możliwość definiowania własnych przycisków, - możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach, 
ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce.

Część II - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach:

ZESTAW:	projektor ultrakrótkoogniskowy – 1szt.
		głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 1szt.
		interaktywny monitor dotykowy – 2szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Monitor interaktywny | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo palec lub pisak |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 65” |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 |  |
| Typ ekranu | TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) |  |
| Jasność | min. 370 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 4000:1 |  |
| Czas reakcji | nie więcej niż 8 ms |  |
| Format obrazu | min. 16:9 |  |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Wbudowane oprogramowanie | Tak, Android |  |
| Żywotność panelu | Min. 30 000 h |  |
| Wejścia/wyjścia | HDMI in x 1 , USB dladotyku x 1 , USB media player x 1, USB PC x 2, MIC x 1, DisplayPort x 1,Tył : USB media player x 2, USB dla dotyku x 1, HDMI in x 2, VGA in x 1, Audio in x 1, AV in x 1, YPBPR/YCBCr/audio IN x 1, HDMI out x 1, AV out x 1, Audio out x 1 , Rs232 x 1, RJ 45 x2, SD x 1 |  |
| Głośniki | Min. 2x 15 W |  |
| Punkty dotyku | Min.10 pkt. |  |
| Dołączone akcesoria | min. pilot z bateriami, okablowanie, pisak, instrukcja obsługi, oprogramowanie, uchwyt |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

| Projektor | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | min. 1024 x 768 |  |
| Jasność | Min. 2500 ANSI L |  |
| Kontrast | Min. 2000:1 |  |
| Wielkość obsługiwanego ekranu | 60”-150” |  |
| Moc lampy | min. 225 W |  |
| Żywotność lampy | min. 3 000 h |  |
| Głośniki wbudowane | Min. 1x1W |  |
| Wejścia komputerowe | min. 2 x 15-pin Mini D-sub |  |
| Wyjścia komputerowe | min. 1 x 15-pin Mini D-sub |  |
| Wejścia wideo | min. 1 x RCA (Composite Video), 1 x S-Video, 2 x Component poprzez wejście komputerowe (15-pin Mini D-sub) |  |
| Wyjścia audio | min. 1 x RCA (L/P) |  |
| Wejścia audio | min. 1 x RCA (L/P) |  |
| Sterowanie | min. 1 x 9-pin D-sub RS-232C |  |
| Wejścia USB | Typu B mini |  |
| Akcesoria | min. pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, instrukcja obsługi, uchwyt. |  |

| Głośniki | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Moc | min. 2x20W |  |
| Konstrukcja | Dwudrożna |  |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 20000 Hz |  |
| Regulacja | min. głośności, basów, tonów wysokich |  |
| Głośniki | wysokotonowe, średniotonowe |  |
| Montaż | uchwyty - możliwość zamocowania głośników na ścianie/suficie |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, Wilczkowice 34, 26-230 Radoszyce

Część III - Szkoła Podstawowa w Kłucku:

ZESTAW:	tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.
		głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 2 szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Tablica interaktywna | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 88” |  |
| Technologia | podczerwień |  |
| Powierzchnia | suchościeralna |  |
| Czas reakcji ekranu | Nie więcej niż 10 ms |  |
| Funkcje | Min. 10 punktów dotyku |  |
| Komunikacja z komputerem | min.USB 2,0 |  |
| Akcesoria | min. 2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi tablicy, 2x uchwyt na pisaki, 1x kabel zasilający o długości 10m, 1x kabel USB o dł. 10 m, 1x kabel HDMI o długości 10m, komplet uchwytów do montażu tablicy na ścianie, 1x Instrukcja instalacji i obsługi, oprogramowanie kompatybilne interaktywne |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

| Projektor | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość | min. 1280x800 |  |
| Jasność | Min. 3500 ANSI L |  |
| Kontrast | Min. 20000:1 |  |
| Format obrazu | 4:3, 16:9 |  |
| Moc lampy | min. 240W |  |
| Żywotność lampy | min. 4 000 h |  |
| Głośniki wbudowane | Min. 1x15W |  |
| Porty wejściowe | 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless |  |
| Porty Wyjściowe | 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm |  |
| Sterowanie | min. 1 x 9-pin D-sub RS-232C |  |
| Akcesoria | przewód zasilający, zdalny pilot, 2x AAA baterie, podstawowy podręcznik użytkownika |  |
| Zużycie energii | Max 275W |  |
| Wielkość obrazu | 1.78m - 2.54m (70in - 100in) |  |

| Głośniki | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Moc | min. 2x20W |  |
| Konstrukcja | Dwudrożna |  |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 20000 Hz |  |
| Regulacja | min. głośności, basów, tonów wysokich |  |
| Głośniki | wysokotonowe, średniotonowe |  |
| Akcesoria | min. kabel wejściowy audio min. 2,5 m, kabel głośnikowy min. 2,5 m, instrukcja obsługi |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa w Kłucku, Kłucko 39, 26-212 Smyków

Część IV - Szkoła Podstawowa w Grodzisku:

ZESTAW: 	tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 1szt.
		głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 1szt.
		interaktywny monitor dotykowy – 1szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Monitor interaktywny | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo lub optycznie |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 65” |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 |  |
| Typ ekranu | TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) |  |
| Jasność | min. 365 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 5000:1 |  |
| Czas reakcji | nie więcej niż 8 ms |  |
| Format obrazu | min. 16:9 |  |
| Kąt widzenia | Min. 178 stopni |  |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Sposób podłączenia (wejścia) | Min. Display Port, HDMI (2x), mini jack 3,5 mm, USB 2.0 x3, |  |
| Żywotność panelu | co najmniej 30 000 h |  |
| Głośniki | Minimum 2x 10 W |  |
| Technologia | Podczerwień, min. 10 pkt dotyku |  |
| Dołączone akcesoria | min. kabel USB 5m, oprogramowanie, skrócona, instrukcja obsługi, uchwyt |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

| Tablica interaktywna | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 77” |  |
| Technologia | DViT, funkcja Dual touch |  |
| Powierzchnia | twarda, łatwa w czyszczeniu, możliwość pisania pisakami suchościeralnymi, powierzchnia zoptymalizowana do projekcji Tryb pracy interaktywny, tablica wyposażona w inteligentną półkę |  |
| Komunikacja z komputerem | min. USB 2,0 |  |
| Dodatkowe | min. przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy),przycisk – klawiatura ekranowa, przycisk – prawy przycisk myszy, 2 pisaki (programowalne) |  |
| Akcesoria | min. kabel USB 5 m, podręcznik użytkowania z instrukcją, oprogramowanie |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

| Projektor | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | min. 1024 x 768 |  |
| Jasność | Min. 2500 ANSI L |  |
| Kontrast | Min. 2000:1 |  |
| Wielkość obsługiwanego ekranu | 60”-150” |  |
| Moc lampy | min. 225 W |  |
| Żywotność lampy | min. 3 000 h |  |
| Głośniki wbudowane | 1x1W |  |
| Wejścia komputerowe | min. 2 x 15-pin Mini D-sub |  |
| Wyjścia komputerowe | min. 1 x 15-pin Mini D-sub |  |
| Wejścia wideo | min. 1 x RCA (Composite Video), 1 x S-Video, 2 x Component poprzez wejście komputerowe (15-pin Mini D-sub) |  |
| Wyjścia audio | min. 1 x RCA (L/P) |  |
| Wejścia audio | min. 1 x RCA (L/P) |  |
| Sterowanie | min. 1 x 9-pin D-sub RS-232C |  |
| Wejścia USB | Typu B mini |  |
| Akcesoria | min. pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, instrukcja obsługi, uchwyt. |  |

| Głośniki | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Moc | min. 2x20W |  |
| Konstrukcja | Dwudrożna |  |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 20000 Hz |  |
| Mocowanie | uchwyty - możliwość zamocowania głośników na ścianie/suficie |  |
| Wejście | Min. Audio jack |  |
| Akcesoria | min. kabel wejściowy audio min. 2,5 m, kabel głośnikowy min. 2,5 m, instrukcja obsługi, zasilacz, pilot |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko 48C, 26-230 Radoszyce

Część V - Szkoła Podstawowa w Kapałowie:

ZESTAW:   tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym- 1 szt.
	         interaktywny monitor dotykowy – 1 szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Tablica interaktywna | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Powierzchnia | magnetyczna i umożliwiająca pisanie pisakami |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 77” |  |
| Technologia | dotykowa, optyczna/podczerwień |  |
| Powierzchnia | suchościeralna |  |
| Funkcje | Min. 10 punktów dotyku |  |
| Komunikacja z komputerem | min.USB 2,0 |  |
| Dodatkowe opcje | min. półka na pisaki, min. 2 pisaki, rozpoznawanie gestów , wielodotyku, oprogramowanie |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

| Projektor | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | min. 1024 x 768 |  |
| Jasność | Min. 2700 ANSI L |  |
| Kontrast | 10000:1 |  |
| Żywotność lampy | min. 5 000 h |  |
| Głośniki wbudowane | Min. 15W |  |
| Porty wejścia | min. 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch),1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B |  |
| Porty wyjścia | 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack |  |
| Sterowanie | min. 1 x 9-pin D-sub RS-232C |  |
| Wejścia USB | Typu B mini |  |
| Akcesoria | min. pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, instrukcja obsługi, uchwyt. |  |

| Monitor | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min. 4k UHD |  |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast | Min. 1200:1 |  |
| Pobór mocy lampy | 120W |  |
| Kąt widzenia | 178 stopni |  |
| Liczba punktów dotyku | Min. 20 |  |
| Głośniki wbudowane | Min. 2x 10W |  |
| Wejścia wideo | HDMI (x2), VGA x1, RJ45 (x2), USB Typ. B (x1), USB 2.0 (x2), SLOT OPS, RS-232, USB 3.0 (x2) |  |
| Sterowanie | min. 1 x 9-pin D-sub RS-232C |  |
| Wejścia USB | Typu B mini |  |
| Akcesoria | min. pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, instrukcjaobsługi, uchwyt, oprogramowanie. |  |
| Zainstalowany system | Android |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x oprogramowanie do obsługi monitora o funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na min. 1 urządzeniu - obsługa min.10 jednoczesnych dotknięć - obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie - realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej - wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele - ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji - narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, - bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych - dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Kapałów 46, 26-230 Radoszyce

Część VI - Szkoła Podstawowa w Górnikach:

ZESTAW:  interaktywny monitor dotykowy – 3 szt.

według poniższych minimalnych parametrów:

| Monitor interaktywny | Oferowane parametry |
| --- | --- |
| Wprowadzanie informacji przez użytkownika | Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie) |  |
| Przekątna obszaru roboczego | Min. 55” 4K |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 3840×2160 |  |
| Typ ekranu | TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) |  |
| Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 1200:1 |  |
| Czas reakcji | nie więcej niż 9 ms |  |
| Format obrazu | min. 16:9 |  |
| Wyświetlane kolory | min. 1,07 mld |  |
| Kąt widzenia | Min. 178 stopni |  |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Sposób podłączenia (wejścia) | Min. Display Port, HDMI (3x), VGA (D-Sub15), mini jack 3,5 mm, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2 |  |
| Sposób podłączenia (wyjścia) | Minimum HDMI x1 mini jack 3,5 mm x1 |  |
| Żywotność panelu | co najmniej 30 000 h |  |
| Głośniki | Minimum 2x 12 W |  |
| Technologia | Podczerwień, minimum 10 pkt dotyku |  |
| Interfejs | HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP |  |
| Dołączone akcesoria | min. pilot z bateriami, pisaki min. 3, przewód audio min. 5 m, przewód USB min. 5m, przewód VGA min. 5 m, przewód zasilający min. 3 m. , skrócona instrukcja obsługi, uchwyt, oprogramowanie |  |
| Dołączone oprogramowanie | 1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności: - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na minimum 1 urządzeniu - możliwość importowania plików zapisanych w formacie PDF, PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML, - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość zarządzania wieloma arkuszami, - możliwość definiowania własnych przycisków, - możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. |  |

Adres dostawy - Szkoła Podstawowa w Górnikach, Górniki 18, 26-230 Radoszyce