Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1.

Sprzęt multimedialny dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Węgrzyn.

Adres dostawy: OSP w Węgrzynie, Węgrzyn 45, 26-230 Radoszyce

Przedmiot dostawy:

Ekran projekcyjny – 1 szt.

Projektor multimedialny – 1 szt.

Laptop – 1 szt.

Oprogramowanie do laptopa – 1 szt.

Kabel HDMI – 1 szt.

Listwa antyprzepięciowa – 1 szt.

Kolumna głośnikowa – 2 szt.

Mikser – 1 szt.

Zestaw statywów głośnikowych – 1 zestaw (2 statywy)

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego – 1 zestaw

Mikrofon dynamiczny – 1 szt.

Kable podłączeniowe audio – 1 zestaw (para)

Kable XLR – 1 zestaw

Kable XLR – 1 zestaw

| Ekran projekcyjny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ ekranu | na trójnogu, stojący, przenośny |  |
| Obszar roboczy ekranu | min. 175 x 175 cm |  |
| Powierzchnia | biała, matowa |  |
| Sposób rozwijania | ręczny |  |
| Materiał obudowy | stal lub metal |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Projektor multimedialny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ matrycy | 3LCD |  |
| Jasność ANSI lumen | min. 3100 |  |
| Współczynnik kontrastu | min. 15000: 1 |  |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Siła lampy | min. 210 W |  |
| Żywotność lampy | min. 4500 h |  |
| Głośniki wbudowane | min 2 W |  |
| Wejścia/wyjścia | min. D-Sub, HDMI, złącze kompozytowe, USB |  |
| Dodatkowe | pilot w zestawie, instrukcja obsługi, kabel zasilający |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Laptop: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | min. 15,6 cali |  |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Pamięć RAM | min. 4GB |  |
| Rodzaj matrycy | matowa |  |
| Napęd | optyczny |  |
| Procesor | 4 rdzeniowy |  |
| Karta graficzna | min. zintegrowana |  |
| Wyjście | min. 1 x wyjście HDMI |  |
| System operacyjny | Windows lub równoważny |  |
| Dysk HDD | min. 1000 GB |  |
| Złącza | min. 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0 |  |
| Czytnik kart pamięci | SD |  |
| Komunikacja | Bluetooth |  |
| Głośniki wbudowane | tak |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| Dodatkowe | zasilacz, instrukcja obsługi |  |

| Oprogramowanie do laptopa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Rodzaj | do użytku domowego, kompatybilny z laptopem |  |
| Liczba stanowisk | 1 |  |
| Czas trwania | licencja wieczysta |  |
| Typ | nie starszy niż wersja 2016 r. |  |
| Zawartość zestawu | min. dokumenty tekstowe, arkusz kalkulacyjny, prezentacje, notatnik pracujący w trybie graficznym |  |

| Kabel HDMI: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Długość kabla | min. 3 m |  |
| Rodzaj | High Speed HDMI |  |
| Końcówki | pozłacane |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Listwa antyprzepięciowa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Długość kabla | min. 5 m |  |
| Ilość gniazd | min. 5 |  |
| Obudowa | niepalna |  |
| Sygnalizacja napięcia | tak |  |
| Wyłącznik | tak |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kolumna głośnikowa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | 50-20000 Hz |  |
| Moc wzmacniacza | min. 90 WRMS |  |
| Głośniki | min. 30 cm niskotonowy (basowy), 25 mm wyskotonowy (tubowy) |  |
| Odtwarzacz | min. wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem kart USB/SD oraz tunerem FM |  |
| Połączenia | min. XLR, RCA L/P lub 3.5mm (linia) XLR lub 6.3mm (mikr.) |  |
| System | kompaktowy system 12/2 |  |
| Odbiornik | Bluetooth |  |
| Dodatkowo | pilot sterujący, możliwość montażu na statywie (gniazdo) |  |
| Zasilanie | 230 V |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Mikser: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Liczba kanałów | min. 2 |  |
| Liczba wejść | min. 3 |  |
| Wejścia mikrofonowe | min. 1 x 3-pinowy XLR |  |
| Wejścia liniowe | min. stereo, mono |  |
| Wyjście master | 1 x 3.5mm |  |
| Wyjście Booth | 1 x 3.5mm |  |
| Tape | 1 x RCA L/R |  |
| USB | tak |  |
| Pasmo przenoszenia | min. 20-20000 Hz |  |
| Zasilanie | min. przez interfejs USB lub z doł. Zasilacza |  |
| Obudowa | metalowa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

| Zestaw statywów głośnikowych: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Materiał | stal/metal |  |
| Wysokość | regulowana |  |
| Waga | odpowiednia dla proponowanych kolumn głośnikowych |  |
| Dodatkowe | wzmocnienie nóg |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Zestaw mikrofonu bezprzewodowego (mikrofon z nadajnikiem): | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | min. 50 Hz do 16 000 Hz |  |
| Latencja | max. 3 ms |  |
| Typ modulacji | cyfrowa |  |
| Wyjście niesymetryczne | audio 1/4" TRS (JACK 6,3) |  |
| Wyjście symetryczne | audio XLR |  |
| Pasmo pracy | UHF, synteza PLL |  |
| Częstotliwości pracy do wyboru | 863,100 MHz, 863,300 MHz lub 864,500 MHz |  |
| Nadajnik | min. moc 10 mW, wkładka dynamiczna, kierunkowa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Mikrofon dynamiczny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | wokalowy |  |
| Metoda transmisji | przewodowa |  |
| Charakterystyka | kardioida |  |
| System | dynamiczny |  |
| Pasmo przenoszenia | min. 50-15000 Hz |  |
| Obudowa | metalowa |  |
| Kabel | min. 5 m, niskoszumowy, wtyk XLR sym. |  |
| Połączenie, mikrofon | XLR , sym |  |
| Impendancja nominalna | 600 Ω |  |
| Czułość | min. 2,5 mV/Pa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable podłączeniowe audio: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio |  |
| Złącza | 1x wtyk RCA, 1x wtyk 6,3 mm mono |  |
| Długość | min. 1,5 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 1 |  |
| Dodatkowe właściwości | niskoszumowy |  |
| Inne cechy | para |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable XLR: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio, mikrofon |  |
| Złącza | 1 x wtyk XLR, 1 x gniazdo XLR |  |
| Długość | min. 10 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 2 |  |
| Dodatkowe właściwości | symetryczny |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable XLR: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio, mikrofon |  |
| Złącza | 1 x wtyk XLR, 1 x gniazdo XLR |  |
| Długość | min. 2 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 2 |  |
| Dodatkowe właściwości | symetryczny |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

Część 2.

Sprzęt multimedialny dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Jakimowice.

Adres dostawy: OSP w Jakimowicach, Jakimowice 76, 26-230 Radoszyce

Przedmiot dostawy:

Ekran projekcyjny – 1 szt.

Projektor multimedialny – 1 szt.

Laptop – 1 szt.

Oprogramowanie do laptopa – 1 szt.

Kabel HDMI – 1 szt.

Listwa antyprzepięciowa – 1 szt.

Kolumna głośnikowa – 2 szt.

Mikser – 1 szt.

Zestaw statywów głośnikowych – 1 zestaw (2 statywy)

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego – 1 zestaw

Mikrofon dynamiczny – 1 szt.

Kable podłączeniowe audio – 1 zestaw (para)

Kable XLR – 1 zestaw

Kable XLR – 1 zestaw

| Ekran projekcyjny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ ekranu | na trójnogu, stojący, przenośny |  |
| Obszar roboczy ekranu | min. 175 x 175 cm |  |
| Powierzchnia | biała, matowa |  |
| Sposób rozwijania | ręczny |  |
| Materiał obudowy | stal lub metal |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Projektor multimedialny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ matrycy | 3LCD |  |
| Jasność ANSI lumen | min. 3100 |  |
| Współczynnik kontrastu | min. 15000: 1 |  |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Siła lampy | min. 210 W |  |
| Żywotność lampy | min. 4500 h |  |
| Głośniki wbudowane | min 2 W |  |
| Wejścia/wyjścia | min. D-Sub, HDMI, złącze kompozytowe, USB |  |
| Dodatkowe | pilot w zestawie, instrukcja obsługi, kabel zasilający |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Laptop: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | min. 15,6 cali |  |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Pamięć RAM | min. 4GB |  |
| Rodzaj matrycy | matowa |  |
| Napęd | optyczny |  |
| Procesor | 4 rdzeniowy |  |
| Karta graficzna | min. zintegrowana |  |
| Wyjście | min. 1 x wyjście HDMI |  |
| System operacyjny | Windows lub równoważny |  |
| Dysk HDD | min. 1000 GB |  |
| Złącza | min. 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0 |  |
| Czytnik kart pamięci | SD |  |
| Komunikacja | Bluetooth |  |
| Głośniki wbudowane | tak |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| Dodatkowe | zasilacz, instrukcja obsługi |  |

| Oprogramowanie do laptopa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Rodzaj | do użytku domowego, kompatybilny z laptopem |  |
| Liczba stanowisk | 1 |  |
| Czas trwania | licencja wieczysta |  |
| Typ | nie starszy niż wersja 2016 r. |  |
| Zawartość zestawu | min. dokumenty tekstowe, arkusz kalkulacyjny, prezentacje, notatnik pracujący w trybie graficznym |  |

| Kabel HDMI: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Długość kabla | min. 3 m |  |
| Rodzaj | High Speed HDMI |  |
| Końcówki | pozłacane |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Listwa antyprzepięciowa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Długość kabla | min. 5 m |  |
| Ilość gniazd | min. 5 |  |
| Obudowa | niepalna |  |
| Sygnalizacja napięcia | tak |  |
| Wyłącznik | tak |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kolumna głośnikowa: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | 50-20000 Hz |  |
| Moc wzmacniacza | min. 90 WRMS |  |
| Głośniki | min. 30 cm niskotonowy (basowy), 25 mm wyskotonowy (tubowy) |  |
| Odtwarzacz | min. wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem kart USB/SD oraz tunerem FM |  |
| Połączenia | min. XLR, RCA L/P lub 3.5mm (linia) XLR lub 6.3mm (mikr.) |  |
| System | kompaktowy system 12/2 |  |
| Odbiornik | Bluetooth |  |
| Dodatkowo | pilot sterujący, możliwość montażu na statywie (gniazdo) |  |
| Zasilanie | 230 V |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Mikser: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Liczba kanałów | min. 2 |  |
| Liczba wejść | min. 3 |  |
| Wejścia mikrofonowe | min. 1 x 3-pinowy XLR |  |
| Wejścia liniowe | min. stereo, mono |  |
| Wyjście master | 1 x 3.5mm |  |
| Wyjście Booth | 1 x 3.5mm |  |
| Tape | 1 x RCA L/R |  |
| USB | tak |  |
| Pasmo przenoszenia | min. 20-20000 Hz |  |
| Zasilanie | min. przez interfejs USB lub z doł. Zasilacza |  |
| Obudowa | metalowa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

| Zestaw statywów głośnikowych: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Materiał | stal/metal |  |
| Wysokość | regulowana |  |
| Waga | odpowiednia dla proponowanych kolumn głośnikowych |  |
| Dodatkowe | wzmocnienie nóg |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Zestaw mikrofonu bezprzewodowego (mikrofon z nadajnikiem): | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | min. 50 Hz do 16 000 Hz |  |
| Latencja | max. 3 ms |  |
| Typ modulacji | cyfrowa |  |
| Wyjście niesymetryczne | audio 1/4" TRS (JACK 6,3) |  |
| Wyjście symetryczne | audio XLR |  |
| Pasmo pracy | UHF, synteza PLL |  |
| Częstotliwości pracy do wyboru | 863,100 MHz, 863,300 MHz lub 864,500 MHz |  |
| Nadajnik | min. moc 10 mW, wkładka dynamiczna, kierunkowa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Mikrofon dynamiczny: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | wokalowy |  |
| Metoda transmisji | przewodowa |  |
| Charakterystyka | kardioida |  |
| System | dynamiczny |  |
| Pasmo przenoszenia | min. 50-15000 Hz |  |
| Obudowa | metalowa |  |
| Kabel | min. 5 m, niskoszumowy, wtyk XLR sym. |  |
| Połączenie, mikrofon | XLR , sym |  |
| Impendancja nominalna | 600 Ω |  |
| Czułość | min. 2,5 mV/Pa |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable podłączeniowe audio: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio |  |
| Złącza | 1x wtyk RCA, 1x wtyk 6,3 mm mono |  |
| Długość | min. 1,5 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 1 |  |
| Dodatkowe właściwości | niskoszumowy |  |
| Inne cechy | para |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable XLR: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio, mikrofon |  |
| Złącza | 1 x wtyk XLR, 1 x gniazdo XLR |  |
| Długość | min. 10 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 2 |  |
| Dodatkowe właściwości | symetryczny |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Kable XLR: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | audio, mikrofon |  |
| Złącza | 1 x wtyk XLR, 1 x gniazdo XLR |  |
| Długość | min. 2 m |  |
| Ekranowanie | tak |  |
| Liczba żył | min. 2 |  |
| Dodatkowe właściwości | symetryczny |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

Część 3.

Doposażenie obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Wilczkowice.

Adres dostawy: OSP w Wilczkowicach, Wilczkowice 32, 26-230 Radoszyce

Przedmiot dostawy:

Krzesło – 50 szt.

Szafa otwierana – 3 szt.

Regał biurowy – 6 szt.

| Krzesło: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Opis ogólny | drewniane, malowane, a tapicerowanym siedziskiem i oparciem |  |
| Kolor siedziska i oparcia | ciemny odcień (wszystkie krzesła takie same, w tym samym kolorze) |  |
| Wysokość | 86 cm |  |
| Głębokość | 45 cm |  |
| Szerokość siedziska | 38 cm |  |
| Wysokość siedziska | 45 cm |  |
| Wysokość oparcia | 25 cm |  |
| Dodatkowe | wymiary z tolerancją od podanych +/- 2 cm |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Szafa otwierana: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Opis ogólny | drewniana, z płyty wiórowej, pokrytej laminatem, zamykana |  |
| Wysokość | 190 cm |  |
| Szerokość | 80 cm |  |
| Głębokość | 36 cm |  |
| Ilość półek | 4 – 6 |  |
| Kolor | ciemny odcień (taki sam jak regału opisanego poniżej) |  |
| Dodatkowe | dopuszczalne zamykanie szafy do wysokości ostatniej (górnej półki) lub zamykana w całości; wymiary mogą odbiegać od podanych +/- 2 cm |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| Regał biurowy: | Oferowane parametry: |
| --- | --- |
| Ogólny opis | drewniany, z płyty wiórowej, pokrytej laminatem, bez zamykania (otwarte półki) |  |
| Wysokość | 190 cm |  |
| Szerokość | 80 cm |  |
| Głębokość | 36 cm |  |
| Liczba półek | 4 - 5 |  |
| Kolor | ciemny odcień (taki sam jak półki opisanej powyżej) |  |
| Dodatkowe | wymiary mogą odbiegać od podanych +/- 2 cm |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |