SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Obiekt: 	Budynek szkoły z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach.

Adres: 	Podkońce 99, 27-353 Rzeczniów

Inwestor: 	Urząd Gminy w Rzeczniowie.

# WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

## Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach,gmina Rzeczniów.

Obiekt –  budynek I-piętrowy niepodpiwniczony, wolno stojący, wykonany w technologii tradycyjnej, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadkowy  pokryty eternitem falistym..

W zakresie robót:

Remont budynku polegał będzie na:

- przebudowie sanitariatów,

- wymianie okien drewnianych na PCV,

- wymianie podokienników zewnętrznych,

- wymianie drzwi drewnianych na aluminiowe,

- wymianie drzwi drewnianych jednoskrzydłowych na nowe drewniane,

- wymianie ścianki stalowej przeszkolonej na nową aluminiową,

- wymiana posadzek z tworzyw sztucznych na rulonowe-tarket oraz z płytek kamionkowych-gres,

- wyłożenie ścian płytkami z kamieni sztucznych,

- malowanie emulsyjne ścian i sufitów,

- wymiana grzejników, zaworów  i części rur,

- wymiana kotła stalowego węglowego na miałowy,

- wymiana osprzętu wyposażenia łazienek,

- wymiana opraw oświetleniowych,

- wykonanie nowej elewacji,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na zewnątrz budynku.

## Informacje o placu budowy

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy przez cały czas realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności, że:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z remontem i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy

- zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

- w przypadku konieczności wejścia na tereny osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania ich zgody

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, które przez cały czas realizacji robót utrzyma w stanie czytelnym

- wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy związane z ochroną środowiska

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposaży teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla pracowników, zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.

## Roboty towarzyszące i specjalne

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do:

- ochrony sieci na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp.

- uzyskania od odpowiednich organów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych przez Inwestora a dotyczących przebiegu sieci

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urządzeń na czas trwania budowy

- utrzymania urządzeń i placu budowy wraz z maszynami

- dokonywania pomiarów do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów

- oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników

- doprowadzenia wody i energii do punktów wykorzystania

- przewozu materiałów do miejsca ich wykorzystania

- zabezpieczenia robót przed wodą opadową

- usuwania odpadów z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczeń wynikających z prowadzonych przez Wykonawcę robót

- nadzorowania robót wykonywanych przez podwykonawców

- ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z budową

- przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i właściwego składowania materiałów łatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawcę, odpowiedzialność ponosi Wykonawca

- bezzwłocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organów o fakcie uszkodzenia, jeśli takowy zaistnieje, sieci zewnętrznej lub urządzeń podziemnych, usunięcia na własny koszt awarii lub uszkodzeń spowodowanych w trakcie realizacji robót

- wykonania robót nie objętych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarią lub katastrofą.

## Dokumenty odniesienia

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest również uwzględniać przepisy krajowe zawarte w następujących dokumentach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 106 poz.1126 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia 17 lipca 2002 r.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 - t.j., Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115 poz.1229, Nr 125, poz.1363)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz.U. Nr 101, poz.1104).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2000 Nr 71 poz. 838)

- Tom I – Instalacje sanitarne i przemysłowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Obowiązujące Polskie Normy

## Informacje o wykonaniu robót

### Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prawidłowe (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 15.12.1995r) prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy.

Do dziennika budowy Wykonawca obowiązany jest wpisywać:

- datę przekazania terenu budowy

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu

- okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robót

- zgłoszenia i odbiory robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- istotne informacje o przebiegu robót.

Prawo do dokonywania wpisów do dziennika budowy posiadają również:

- pracownicy właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- pracownicy służb bhp,

- majstrowie budowlani,

- pracownicy organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora.

### Wykonanie robót

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania.

Dla materiałów lub elementów budowlanych mogących wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich materiałów lub wyrobów bez takiej oceny jest zabronione.

Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają obowiązek powiadomić bezzwłocznie właściwy organ, jeżeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodność z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

## Materiały

Materiały wykorzystane w realizacji muszą odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej specyfikacji, muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z niniejszą specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.

## Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w stanie gotowości do pracy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy i właściwego wykonania robót, nie mogą być dopuszczone do użytkowania w trakcie realizacji robót.

Za całość skutków pracy sprzętu znajdującego się na budowie w związku z realizacją niniejszej inwestycji całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną ponosi Wykonawca.

## Warunki zgodności wykonania robót

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać odbiorów w celu sprawdzenia  jakości wykonanych robót oraz stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót.

Gotowość danego rodzaju robót do odbioru, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru należy dokonać w ciągu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia.

Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed przystąpieniem do końcowego odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu, a w szczególności:

- umowę wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- księgę obmiarów,

- opinie rzeczoznawców, jeżeli takie były wykonywane,

- protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły z odbiorów częściowych robó

- instrukcje o obsłudze maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie,

- atesty jakościowe i deklaracje zgodności z Polskimi Normami wbudowanych materiałów,

Wykonawca zobowiązany jest również do umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru.

Komisja dokonująca odbioru końcowego powinna stwierdzić:

- zgodność wykonania robót z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy oraz umową,

- spełnienia przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo Budowlane pozwolenia na użytkowanie,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru końcowego robót poprawkowych i uzupełniających.

## Warunki płatności

Szczegółowe zasady płatności określone zostaną w umowie kontraktowej.

## Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z projektem organizacji robót oraz umową,

- jakość zastosowanych materiałów budowlanych, ich zgodność z niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

Do obowiązku wykonawcy należy sprawdzenie, czy każdy przyjmowany na budowie materiał, element lub konstrukcja, posiada zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm państwowych (PN, BN) albo świadectwo dopuszczenia tego materiału, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim rynku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy.

I.11.          Uwagi końcowe

Materiały z rozbiórki należy przejrzeć i posortować. Elementy nie uszkodzone nadające się do ponownego wbudowania zostawić na miejscu, natomiast nie nadające się do użytku należy odtransportować na składowisko przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony przyrody.

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ustalone zostaną pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą po podpisaniu umowy na prowadzenie przedmiotowego remontu.-