Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1.1	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów

m	60.000

RAZEM	60.000

1.3	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.7	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

m	26.100

RAZEM	26.100

1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2	3.780

RAZEM	3.780

1.9	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana

kpl.	4.000

RAZEM	4.000

1.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2	142.180

RAZEM	142.180

1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2	89.080

RAZEM	89.080

1.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2	102.420

RAZEM	102.420

1.13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2	53.100

RAZEM	53.100

1.14	analiza indywidualna	Piec z wkładem kominkowym opalany drewnem, z osprzętem i zdolnością grzewczą 300 m3

szt	1.000

RAZEM	1.000

2.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana

kpl.	3.000

RAZEM	3.000

2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2	3.200

RAZEM	3.200

2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2	128.530

RAZEM	128.530

2.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2	47.450

RAZEM	47.450

2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2	81.080

RAZEM	81.080

2.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.	2.000

RAZEM	2.000

2.7	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2	3.600

RAZEM	3.600

2.8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko

m2	47.450

RAZEM	47.450

2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2	47.450

RAZEM	47.450

2.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2	47.450

RAZEM	47.450

2.11	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2	47.450

RAZEM	47.450

2.12	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

m	25.340

RAZEM	25.340

3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2	6.770

RAZEM	6.770

3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2	14.070

RAZEM	14.070

3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2	7.300

RAZEM	7.300

3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2	7.300

RAZEM	7.300

3.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2	7.300

RAZEM	7.300

3.6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2

m2	7.300

RAZEM	7.300

3.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej

m2	26.950

RAZEM	26.950

3.8	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W opalizowana

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

3.9	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe

m	21.000

RAZEM	21.000

3.10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

3.11	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

3.12	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl.	2.000

RAZEM	2.000

3.13	KNR 2-15 0121-01	Przepływowy ogrzewacz wody 4,5 kW

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

3.14	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m	6.000

RAZEM	6.000

3.15	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3	0.230

RAZEM	0.230

3.16	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

m3	0.230

RAZEM	0.230

3.17	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m	0.230

RAZEM	0.230

3.18	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2	11.720

RAZEM	11.720

3.19	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.	3.000

RAZEM	3.000

3.20	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2	5.400

RAZEM	5.400

3.21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2	4.800

RAZEM	4.800

3.22	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt.	1.000

RAZEM	1.000

3.23	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm

szt.	1.000

RAZEM	1.000

3.24	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m	7.000

RAZEM	7.000

4.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.	1.000

RAZEM	1.000

4.2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2	1.800

RAZEM	1.800

4.3	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

4.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2	33.720

RAZEM	33.720

4.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2	14.900

RAZEM	14.900

4.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2	18.820

RAZEM	18.820

4.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej

m2	25.710

RAZEM	25.710

4.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2	14.900

RAZEM	14.900

4.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2	14.900

RAZEM	14.900

4.10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2	14.900

RAZEM	14.900

4.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2	18.000

RAZEM	18.000

4.12	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m	18.000

RAZEM	18.000

4.13	kal.własna	Montaż daszku LIGHTINE 1800 *950 nad wejściem głównym do świetlicy

m	1.000

RAZEM	1.000