|  | Ogłoszenie nr 500038469-N-2017 z dnia 04-10-2017 r. Rzeczniów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 595542-N-2017 Data: 29/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rzeczniów, Krajowy numer identyfikacyjny 670223971, ul. Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486167004, 486167050, e-mail wskrzypczyk@rzeczniow.pl, janusz.wlodarski@rzeczniow.pl, faks 486167310. Adres strony internetowej (url): www.rzeczniow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: II.4) W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego pt.,,ŚDS dostępny dla wszystkich” 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Rok produkcji : 2017 2) Homologacja na pojazd przystosowany do przewozu 21 osób (20+ 1 kierowca, w tym: 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń ) Pojemność skokowa silnika – min. 2100 cm3 3) Moc silnika – min. 160 KM 4) Rodzaj paliwa – ON ( Wykonawca przekazuje autobus z pełnym zbiornikiem paliwa) 5) Norma emisji spalin – co najmniej EURO 6 6) Rozstaw osi – min. 4000mm. 7) Ogranicznik prędkości – do 100km/h 8) Tachograf cyfrowy 9) ABS 10) Drzwi pasażerskie sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy 11) Nadwozie całe przeszklone ( dwuwarstwowe i termoizolacyjne szyby) 12) Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie 13) Skrzynia biegów – manualna, co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny 14) Dodatkowe ogrzewanie(powietrzne) postojowe niezależne od pracy silnika 15) Klimatyzacja 16) Wspomaganie kierownicy 17) Oświetlenie centralne 18) Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem, pneumatyczne z podłokietnikiem 19) Siedzenia pasażerów - regulowane z zagłówkami. Tapicerka materiałowa, o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia 20) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów 21) Poduszki powietrzne min. dla kierowcy 22) Autobus wyposażony w 20 miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych plus 1 miejsce dla kierowcy 23) Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania 2 wózków inwalidzkich 24) Wjazd wózka inwalidzkiego drzwiami tylnymi 25) Atestowane najazdy dla wózka inwalidzkiego 26) Atestowane pasy do mocowania wózków inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych 27) Podłoga wzmocniona z wykładziną antypoślizgową z oświetleniem przejścia oraz stopnia wejściowego 28) Barierki, poręcze i oznakowanie samochodu z przodu i tyłu symbolem : pojazd dla niepełnosprawnych 29) Zasłonki na szyby 30) Luk dachowy 31) Półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji 32) Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 33) Radioodtwarzacz z MP3 wraz z nagłośnieniem 34) Dodatkowe wzmocnienie osi tylnej 35) Pełnowymiarowe koło zapasowe 36) Gwarancja i rękojmia na podwozie i nadwozie – min.36 miesięcy 37) Wykonawca zapewni świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego – najbliższego do siedziby Zamawiającego ( Wykonawca poda dokładny adres serwisu przy przekazaniu pojazdu Zamawiającemu). 38) Zamawiający wymaga, by wszelkie naprawy gwarancyjne zostały usunięte w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy. 3.Przedmiot zamówienia winien: a- Odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b-Posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego: kartę pojazdu, świadectwo homologacji , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji auta bazowego wraz z badaniami technicznymi potwierdzającymi przystosowanie pojazdu do przewozu wymaganej liczby osób i oświadczeniem o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony oraz książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, a ponadto 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu. W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego pt.,,ŚDS dostępny dla wszystkich” 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Rok produkcji : 2017 2) Homologacja na pojazd przystosowany do przewozu 21 osób (20+ 1 kierowca, w tym: 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń ) Pojemność skokowa silnika – min. 2100 cm3 3) Moc silnika – min. 160 KM 4) Rodzaj paliwa – ON ( Wykonawca przekazuje autobus z pełnym zbiornikiem paliwa) 5) Norma emisji spalin – co najmniej EURO 6 6) Rozstaw osi – min. 4000mm. 7) Ogranicznik prędkości – do 100km/h 8) Tachograf cyfrowy 9) ABS 10) Drzwi pasażerskie sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy 11) Nadwozie całe przeszklone ( dwuwarstwowe i termoizolacyjne szyby) 12) Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie 13) Skrzynia biegów – manualna, co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny 14) Dodatkowe ogrzewanie(powietrzne) postojowe niezależne od pracy silnika 15) Klimatyzacja 16) Wspomaganie kierownicy 17) Oświetlenie centralne 18) Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem, pneumatyczne z podłokietnikiem 19) Siedzenia pasażerów - regulowane z zagłówkami. Tapicerka materiałowa, o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia 20) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów 21) Poduszki powietrzne min. dla kierowcy 22) Autobus wyposażony w 20 miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych plus 1 miejsce dla kierowcy 23) Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania 2 wózków inwalidzkich 24) Wjazd wózka inwalidzkiego drzwiami tylnymi 25) Atestowane najazdy dla wózka inwalidzkiego 26) Atestowane pasy do mocowania wózków inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych 27) Podłoga wzmocniona z wykładziną antypoślizgową z oświetleniem przejścia oraz stopnia wejściowego 28) Barierki, poręcze i oznakowanie samochodu z przodu i tyłu symbolem : pojazd dla niepełnosprawnych 29) Zasłonki na szyby 30) Luk dachowy 31) Półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji 32) Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 33) Radioodtwarzacz z MP3 wraz z nagłośnieniem 34) Dodatkowe wzmocnienie osi tylnej 35) Komplet opon zimowych z felgami stalowymi (rozmiar kół letnich) i kołpaki 36) Pełnowymiarowe koło zapasowe 37) Gwarancja i rękojmia na podwozie i nadwozie – min.36 miesięcy 38) Wykonawca zapewni w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego – najbliższego do siedziby Zamawiającego ( Wykonawca poda dokładny adres serwisu przy przekazaniu pojazdu Zamawiającemu). 39) Zamawiający wymaga, by wszelkie naprawy gwarancyjne zostały usunięte w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy. 3.Przedmiot zamówienia winien: a- Odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b-Posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego: kartę pojazdu, świadectwo homologacji , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji auta bazowego wraz z badaniami technicznymi potwierdzającymi przystosowanie pojazdu do przewozu wymaganej liczby osób i oświadczeniem o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony oraz książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, a ponadto 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu. |
| --- | --- |