SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie :

„Budowa  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków  w Rzeczniowie”

Nr sprawy: GPiDG.271.1.2020

ZAMAWIAJĄCY :          GMINA  RZECZNIÓW

27- 353  RZECZNIÓW 1

tel.( 48) 61 67 024 , fax.(48) 61 67 310

e-maill: urzad@rzeczniow.pl

www.rzeczniow.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz.1843) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest  ,, Budowa  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków w

Rzeczniowie”.

Docelowa przepustowość oczyszczalni Qdśr.= 2 x 205m3/d = 410 m3/d,

Qd max=2 x 257,5 m3/d =515 m3/d.

2. Podstawowe elementy oczyszczalni:

1. Punkt zlewny ścieków dowożonych

· Szybkozłącze do odbioru ścieków

· Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

· Pomiar ilości ścieków dowożonych

· Moduł rejestracyjny, wydruk danych

2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

· Układ napowietrzania / mieszania

· Porcjowe dozowanie ścieków

3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

· Krata hakowa

4. Piaskownik pionowy

· Pompa pulpy piaskowej

· Separator piasku

5. Pompownia główna

· Stacja pomp zatapialnych

6. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:

· Automatyczne sito skratkowe

· Separator zawiesiny łatwo opadalnej

7. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:

· Dwukomorowy selektor – warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad

odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne

· Komora denitryfikacji/nitryfikacji

· Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

8. Pomieszczenie dmuchaw

· Stacja dmuchaw

· Układ dystrybucji powietrza

9. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

· Przepływomierz elektromagnetyczny

10. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego

· Prasa taśmowa

· Stacja przygotowania i dozowania flokulantu

11. Stacja wapnowania osadu odwodnionego

12. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z

możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków.

13. Dodatkowe obowiązki i wymogi dla Wykonawcy:

a) Zamawiający wymaga prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie

obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków,

b) Wykonawca wykona:

- badania i pomiary instalacji i urządzeń wybudowanych w trakcie inwestycji,

- rejestrację urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,

- charakterystykę  energetyczną obiektu,

- badania wskaźników zanieczyszczeń wylotem kanalizacji sanitarnej w zakresie BZT5, ChZT,

zawiesiny ogólnej, Nog, Pog – po zrealizowaniu inwestycji,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanych robót.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą

składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót

Budowlanych i przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do

zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu

kosztów zamówienia. Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym na odprowadzenie

ścieków z nowej oczyszczalni.

4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót

przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy,

wykonania  wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do

stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją techniczną.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych

materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót oraz w przedmiarach robót wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zamawiający

dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w

dokumentacji projektowej oraz wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zastosowane urządzenia

równoważne nie mogą wprowadzać zmian w projekcie skutkujących np. koniecznością zmiany

pozwolenia na budowę lub wykonaniem zadania niezgodnie z uzyskanymi innymi uzgodnieniami

branżowymi.

7. Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia z projektantem wszelkich przypadków

zastępowania urządzeń wskazanych w projekcie, urządzeniami równoważnymi.

8. Zamawiający informuje iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej  załączonej:

dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót zostały wskazane jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na

producenta i konkretny typ katalogowy - wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą

„lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych

oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów należy to traktować jako

pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).

9. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do

zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe

działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień

oczyszczenia ścieków podany w dokumentacji projektowej.

10. Zamawiający nie przewiduje wymogu co do osób zatrudnionych o których mowa w art. 29 ust. 3a i

ust. 4 ustawy.

| 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia zgodnie z art.36a ust.2 ustawy. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. |  |
| --- | --- |

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45.23.21.52-2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45.25.21.27-4 – Roboty budowlane w zakresie  oczyszczalni ścieków

45.25.22.00-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków

        - – Roboty instalacyjne elektryczne

48.15.10.00-1   Komputerowy system sterujący

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy  do dnia 30  listopada  2020 r.

Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

Z uwagi na to, że musi być zachowana ciągłość oczyszczania ścieków niezbędne jest etapowanie przedsięwzięcia w taki sposób aby nie spowodować przerwy w prowadzeniu procesu oczyszczania ścieków.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z  odrębnych przepisów :

-  Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże

iż:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (jeden  milion złotych),

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na:  budowie, rozbudowie lub przebudowie  mechaniczno - biologicznej

oczyszczalni ścieków o przepustowości  minimum Qdmax = 200 m3/d, w zakres której wchodziło

wykonanie kompletnego reaktora (reaktorów) biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym.

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji :

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi równoważne do wyżej wskazanych,

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji następującej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie  lub przebudowie  oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd,max = 200 m3/d, jako kierownik  robót branżowych:

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi równoważne do wyżej wskazanych,

- jedną osobę, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła jako kierownik budowy, lub kierownik robót branżowych, w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na :  budowie, rozbudowie lub przebudowie  mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości  minimum Qdmax = 200 m3/d.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze

wskazanych branż.

3. Przesłanki wykluczenia z postępowania:

1). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego

zachodzi  którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz

wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt

1, 2, 4 i 8 p.z.p.

2). Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p.

3). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p.,

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące  wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie  zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego

zakazu.

4). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

5). Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia

V.     INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W   CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia, o jakich mowa w pkt poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie

pisemnej  wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załącznikach nr 2 i 3

do  SIWZ

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

informacji, o której mowa w  art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust.1 pkt 23 p.z.p. – zał. nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku do SIWZ.

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ na etapie składania ofert

Wykonawca nie zna uczestników postepowania przetargowego, a co za tym idzie nie wie w stosunku

do kogo miałby  składać przedmiotowe oświadczenie.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu  oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

dostawy  były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie  właściwego organu

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji

oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia,

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p.  składa następujące

oświadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w

wysokości co najmniej  1 000 000,00 zł.

b)zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co

najmniej jednej roboty budowlanej  polegającej na:  budowie, rozbudowie lub przebudowie

mechaniczno - biologicznej  oczyszczalni ścieków o przepustowości  minimum Qdmax = 200 m3/d, w

zakres której wchodziło wykonanie kompletnego reaktora (reaktorów) biologicznego wraz z

wyposażeniem technologicznym, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane

zostały wykonane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z

uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne  dokumenty – stanowi załącznik do SIWZ.- zał. nr 6 do SIWZ.

e)  Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowi załącznik

nr 7 do SIWZ.

f) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

g) Zestawienie kosztów budowy wg załącznika Nr 9 do SIWZ.

Uwaga:

1)  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania

wymagane postanowieniami pkt 11 ppkt.2. rozdziału V SIWZ (stanowi załącznik do SIWZ).

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt

6.1)e) rozdziału V SIWZ- budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub

dokumenty w tym zakresie.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2) rozdziału V SIWZ  składa dokumenty wystawione w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w  pkt 7 rozdziału V SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.  Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach

określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom:

1). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych.

2). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia

została zamieszczona w załączniku nr 4

do SIWZ).

3). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.

4).  Uwaga: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te

zdolności są wymagane.

5). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy.

6). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 11.1). rozdziału V SIWZ .

7). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może

żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o

którym mowa w pkt 2. rozdziału V SIWZ.

9). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,

podać firmy podwykonawców.

12. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(art. 23 p.z.p.):

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z

pkt 2 działu IV SIWZ.

3). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym

mowa w  pkt 2 działu IV SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 3

działu V SIWZ składa każdy z Wykonawców..

13.  lnformacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia

16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji' (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 )  i

dołączone do oferty,  zaleca  się,  aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodne z tym przepisem przez

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne  przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające

wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął  niezbędne działania w celu zachowania

ich poufności:

VI.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

            - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188);

- osobiście;

- za pośrednictwem posłańca;

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.123). Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje będą przekazywane:

pisemnie   lub drogą elektroniczną : wskrzypczyk@rzeczniow.pl

Strona, która otrzymuje  dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną zobowiązana

jest  bez wezwania strony  przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia

faktu ich otrzymania.

Za datę  powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację

za pomocą poczty elektronicznej . Przy liczeniu terminów stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego zgodnie z art. 111 k.c.

4. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami są :

W zakresie przedmiotu zamówienia :

- Justyna Bębenek , tel. 48 6167024 w. 27, e-mail: bebenekj@rzeczniow.pl

W  zakresie  procedury przetargowej:

- Witold Skrzypczyk, tel. 48 6167044, e-mail: wskrzypczyk@rzeczniow.pl

od poniedziałku do piątku w godz.  od 8 00 do15 00.

5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa

w pkt. 5.

7. Pytania Wykonawców winny być formułowane na piśmie wg zasad określonych w rozdziale VI pkt.3.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności

postępowania

8.  W szczególnie uzasadnionym przypadku, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem

terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie Zamawiający

powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści

informacje o zmianie na własnej stronie internetowej.

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer konta 03 9129 0001 0010 0150 0601 0009 przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać : OCZYSZCZALNIA.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli wadium przetargowe zostaje wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, kopie dokumentów stwierdzających wniesienie wadium winny zostać dołączone do składanej oferty, natomiast oryginał złożony oddzielnie w opieczętowanej przez Wykonawcę kopercie z napisem „WADIUM” w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem zapisów zawartych w art.46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca wadium:

- niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy;

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.   Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium do

upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.Oferta zostanie odrzucona jeśli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób

nieprawidłowy.

VIII . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę stanowi druk ,,Formularz Ofertowy" z załącznikami.

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

3. Podpis pod ofertą,  oświadczeniami, kserokopiami dokumentów stwierdzających zgodność z

oryginałem, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ewentualne korekty lub zmiany oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.

4. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone                                                                                        pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonej klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez  Wykonawcę.

6 .Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

9. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego

(np. materiałów reklamowych informacyjnych) pożądane jest aby stanowiły one odrębną część nie

złączoną z ofertą w sposób trwały.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

11. Koperty winny być adresowane na adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rzeczniów

27-353 Rzeczniów 1

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona następującym napisem:

„Budowa  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków  w Rzeczniowie ”

-   nie otwierać  przed godz.1000

12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i

adres Wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

X. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

a)  pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa  30 stycznia  2020 r. do godz. 1000 czasu lokalnego.

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczniowie (I-sze piętro).,

27-353 Rzeczniów 1

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia  2020 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w

Rzeczniowie  (Sala konferencyjna).

5. Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych lub wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na finansowanie zamówienia (art. 86 ust 3 ustawy).

7. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi zostaną przesłane faxem,

pocztą  elektroniczną  lub pocztą polską.

10.Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym

a  Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastosowaniem

art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

11. Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie ,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w treści

oferty  - niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12. Jeżeli którakolwiek oferta będzie odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 Zamawiający zawiadomią

równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  postępuje zgodnie z art.92 P.z.p.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.   Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

a- łączna cena ryczałtowa za realizację zamówienia;

b- oferowany okres na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i  urządzenia.

2.   W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Podstawę do wyceny oferty

stanowi dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter

informacyjny i mogą być traktowane tylko jako materiał pomocniczy. Winny być sprawdzone i

ewentualnie skorygowane na podstawie analizy dokumentacji projektowej. W świetle powyższego

obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych

do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.    Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a

także zapisami zawartymi w SIWZ.

Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi

Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby gdy w czasie zawierania

umowy nie przewidziano/ nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie wartości

oraz ostateczna cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych przewidywalny wzrost cen materiałów,

paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacji  umowy.

Należy uwzględnić m.in. koszty obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, rozruch, badania parametrów i jakości ścieków, jak również wszelkie opłaty związane z odbiorem robót i opracowaniem dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

6.   Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

7.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę,

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty

podatku.

8.  Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien

odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

UWAGA: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane jest,

aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie.

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje projektem geologicznym terenu – informuje, że poziom wód gruntowych przedmiotowego terenu inwestycyjnego jest poniżej 10,0 m od terenu. Świadczy o tym istniejąca studnia kopana na działce zagrodowej sąsiadującej z przedmiotowym terenem ( lustro wody  15,0 m poniżej terenu przyległego). Ponadto Zamawiający dokonał wykopu na głębokość 4,0 m  w miejscu obok projektowanych reaktorów biologicznych celem sprawdzenia obecności wody w wykopie. Podczas wizji lokalnej można to sprawdzić.

XlII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERY.

1.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie

kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ.

2.Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

|  | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| C. | Cena | 60 % |
| G. | Gwarancja na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia | 40 % |

C/ Kryterium łącznej ceny brutto

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

Cena oferowana najniższa

C ( ilość pkt.)  =        ------------------------------------------   x 100 pkt  x 60%

Cena oferty badanej

G/ Kryterium Gwarancja na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i  urządzenia

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

Okres gwarancyjny z badanej oferty

G ( ilość pkt)   =    -----------------------------------------------------------    x 100 pkt  x 40 %

Najdłuższy oferowany okres gwarancji

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł:

"G" jest zależne od wskazanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i  urządzenia punktowany

od 0 do 40 pkt. tj.:

— 36 miesięcy  -   0 pkt. (minimalny wymagany okres gwarancji )

— 48 miesięcy–   20 pkt.

— 60 miesięcy –  30 pkt.

— 72 miesiące –  40 pkt.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane

materiały i  urządzenia  poniżej 36 miesięcy – oferta taka zostanie odrzucona.

P (punkty) =  C+ G

3.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w

zastosowanych kryteriach.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych

ofert.

Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV . UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.  Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,

jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  wcześniej

przewidzieć.

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w  sprawie

zamówienia publicznego.

2.  Zgodnie z art. 93 ust .3  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Zawarcie umowy warunkowane jest uzyskaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając  w

szczególności:

1)nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej

wyboru, a  także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z

punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało  miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1)zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - strona www.rzeczniow.pl

4.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem

ww. terminów.

5.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

6.W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał  się  od

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z  przesłanek unieważnienia

postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Dopuszcza się zmiany w treści umowy w przypadku:

  - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej.

c) konieczności wynikającej  z sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy

zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków  umowy  mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności , o ile nie będzie to sprzeczne  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

        - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - określenia warunków udziału w postępowaniu;

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty odwołującego;

      - opisu przedmiotu zamówienia;

      - wyboru najkorzystniejszej oferty.

        - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

        - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

        - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

        - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

        - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

        - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

        - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

        - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

        - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

        - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

        - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

        - Na czynności, o których mowa w ust. 12 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

XVIII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od  chwili ich

otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów  stanowiących

załączniki do  protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz  stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych

przez uczestników postępowania.

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia

dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one

udostępnione.

5.Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania

i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. – RODO

Zamawiający informuje, że postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Wykonawców - osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów (dalej:

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów. 
   Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@rzeczniow.pl

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem

mailowym: iod@rzeczniow.pl.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GPiDG.271.1.2020 ,

prowadzonym w  trybie  przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wskazane w przepisach prawa, w

tym osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami o archiwizacji;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z

ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;