OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeczniów: dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczniowie, do kontaktów: Witold Skrzypczyk, 27-353 Rzeczniów, woj. mazowieckie, tel. 048 6167024 wew. 23, e-mail: urzad@rzeczniow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, spełniającego poniższe warunki:

1.Długość autobusu - 9,0-9,5 m

2.Silnik-EURO III, minimum 170 KM umieszczony z tyłu pojazdu

3.Nadwozie:

- szkielet z profili stalowych

- poszycia boczne z materiałów odpornych na korozję

- lakier w kolorze srebrnym

- szyby: przednie i tylne klejone do poszycia; boczne klejone do poszycia lub montowane na uszczelkach gumowych,przesuwne górne partie okien

- wywietrznik dachowy

- poszycia wewnętrzne ścian bocznych i sufitu z elementów tworzywowych i płyt laminatowych

- podłoga ze sklejki, pokrytej wykładziną PCV

- siedzenia wysokie , miękkie, sztywne, z poziomymi poręczami

- półki bagażowe podsufitowe pełne

- zasłony okienne , wieszaki na ubrania, montowane na słupkach międzyokiennych

- apteczka , gaśnice

- nagrzewnice, niezależny agregat grzewczy o wydajności 20 - 25 kW, połączony z układem chłodzenia silnika

- pneumatyczne zawieszenie siedzenia kierowcy

- tachograf elektroniczny kasetowy dla dwóch kierowców

- lustro wewnętrzne

- radio-odtwarzacz + zestaw głośników, wzmacniacz,mikrofon

- wyposażenie stanowiska pracy kierowcy - podręczna szafka, zestaw kluczy,

trójkąt ostrzegawczy,podnośnik przenośny,przewód do pompowania kół,lampa przenośna

4. Transport 2 osób niepełnosprawnych- 2 fotele montowane na szybkozłączach do autobusu za pomocą szyn dostawnych,transportowanych w bagażniku autobusu

5. Autobus 40 osobowy z alternatywą 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Urząd Gminy w Rzeczniowie , 27-353 Rzeczniów,pow.lipski,woj.mazowieckie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.10.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 25.11.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 5 000,00 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. winni prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamównienia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat dostawy fabrycznie nowych autobusów.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawcy winni posiadać środki finansowe lub dysponować kredytem na rachunku podstawowym bądź posiadać zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż wartość oferowanej dostawy.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /art.24 ust. 1 i 2 ustawy/.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 31.10.2005.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.11.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.11.2005, godzina 12:15, Urząd Gminy w Rzeczniowie - Sala Konferencyjna.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.